## Slide 1: Metody minimalizace logických výrazů
Vypracoval: Ing. Jan Prokop

## Slide 2: ZÁKLADNÍ POJMY
Minimalizace logických výrazů odpovídá zjednodušování
algebraických výrazů matematické algebry,
má ale hluboké ekonomické dopady na finální automat
Používané metody:
aplikací zákonů a pravidel Booleovské algebry
použitím Karnaughovy „mapy“ - je to vlastně tabulka s danými pravidly
náhodnými úpravami

## Slide 3: Booleovskou algebrou
Použití zákonů a pravidel Booleovské algebry:
Často začneme vytýkáním před závorku (zákon distributivní opačně),
poté uplatňujeme idempotentní pravidla
Příklad: podle vzorců:
…vytkneme před závorku:
a dále uplatníme
…idempotentní pravidla:

## Slide 4: Karnaughovou mapou
Použití Karnaughovy mapy (tabulky):
Mapa je podobná pravdivostní tabulce.
Vstupní hodnoty však nemají rostoucí pořadí, ale mezi
sousedními řádky/sloupci se smí změnit jen jedna vstupní hodnota.
V průsečíku vstupních hodnot se vepíše výstupní hodnota.
Příklad:
Čteme: výrok je pravdivý pro a negované a současně pro b a c a d negované.
cd ab | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 1
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 

## Slide 5
Vyplnění Karnaughovy mapy (tabulky):
Mapu vyplníme výstupními hodnotami 1 v příslušných průsečících vstupních hodnot podle zadaného původního výroku.
Do ostatních buněk vepíšeme hodnotu 0.
Vyplněná mapa nese všechny informace původního výroku.
Vyplněnou mapu lze naopak použít k rekonstrukci původního výroku.
Příklad:
Původní výrok
cd ab | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 0 | 1 | 1 | 0
Karnaughovou mapou

## Slide 6
Další příklady:
Příklad pro dvě nebo tři proměnné:
Původní výroky
Mapy pro dvě proměnné pro tři proměnné vodorovně nebo svisle
w uv | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 1
11 | 0 | 1
10 | 0 | 1
vw u | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
g p | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Karnaughovou mapou

## Slide 7
Minimalizace v Karnaughovo mapě:
Ve vyplněné mapě sdružíme „1“ do co největších skupin, přitom:
Sdružujeme prvky, sousedící ve sloupci, řádku nebo čtverci či obdélníku
Za „souseda“ se považuje i první s posledním řádkem/sloupcem
Z toho pak „vyčteme“ minimalizovaný výrok.
Příklad:
Původní výrok
„Čteme“: Ať je b=0 nebo 1, ať je c=0 nebo 1,
výrok je roven jedné
pro a=1 a současně pro d=1.
Minimalizovaný výrok pak je:
cd ab | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 0 | 1 | 1 | 0
Karnaughovou mapou

## Slide 8
Další příklady:
Příklad pro dvě nebo tři proměnné:
Původní výroky
Mapy pro dvě proměnné pro tři proměnné vodorovně nebo svisle
a po „čtení“ zapíšeme přímo minimalizovaný výraz
w uv | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 1
11 | 0 | 1
10 | 0 | 1
vw u | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
g p | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Karnaughovou mapou