## Slide 1: Programování TEMS měření teploty
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj : podklady TESLA Vráble foto: http://avdsys.blog.cz/0706/tesm-8003a

## Slide 2: ÚVOD
Programování obecně je tvůrčí činnost, vyžaduje navíc znalosti z oboru, kterého se program týká.
Budeme se zabývat jen základními technikami a ukázkami programování na příkladech.
Ostatní je na schopnostech, zkušenostech a invenci programátora.

## Slide 3: Základní údaje
Školní počítač vybavený pro průmyslové účely
nestandardní zástavba – do kufříku
průhled do nitra
paralelní porty jsou připojené na A/D převodníky
A/D převodníky obsluhují přímo motůrek či reproduktorek
jeden port je vybaven převodníkem odpor/čas a slouží jako vstup ze senzorů – využívá se pro měření teplot
sériový port je využitý pro komunikaci s kazetovým magnetofonem
firmware – tzv. monitor je účelně vybavený podprogramy
součástí je manuál k obsluze TEMS 80-03, kde se najde mj. popis podprogramů monitoru a také návod na obsluhu displeje
poněkud syrová, ale praktická příručka programování je plná příkladů a kompletních programů
počítač obslouží i rozšiřující desku TEMS 80-04

## Slide 4: Řízení portu pro senzor
Port pro senzor je řízen přes nastavený paralelní port (brána C = F6H)
a čten přes bránu B = F6H stavovým slovem ve formátu:
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0000 0010B = 02H
bit 0 ukazuje překlopení klopného obvodu zpět (1 = nepřeklopeno, 0 = překlopeno)
bit 1 určuje start klopného obvodu (1 = start, 0 = klidový stav)
další bity libovolná hodnota - nevyužito
Jde vlastně o hlídání stavu klopného obvodu: Bitem 1 odstartujeme překlopení a na bitu 0 čekáme na zprávu o překlopení zpět.

## Slide 5: Sestavení programu
Nyní sestavíme program pro obsluhu senzoru:
potřebujeme znát instrukční sadu procesoru 8080
potřebujeme znát adresy I/O bran a způsob řízení paralelního portu 8255
rozhodneme od jaké adresy v RAM paměti uložíme program (obvykle 2000H)
program napíšeme do doporučeného formuláře v mnemokódu a přeložíme do instrukčního kódu
program bude fungovat jako nekonečná smyčka díky instrukci JMP START, která posílá program stále na jeho začátek. Ukončit lze jen klávesou RESET
program opatříme adresami a nevynecháme komentáře!
nápovědu a inspiraci čerpáme s výhodou z příručky programování
program zadáme do paměti pomocí kláves <MEM>, <NEXT> a <EXEC>
spustíme klávesami <GO> (adresa) <EXEC>
kontrolujeme výsledek: testujeme změnami
hodnot na senzoru a čteme údaj o teplotě
na displeji

## Slide 6: Programátorské tipy-triky
Jak zobrazit údaj na displeji:
Použijeme podprogram AKTDS (aktualizace displeje) nejlépe instrukcí RST2
podprogram očekává parametr volby zobrazení v registru C
    C = 02 nebo 82 datové pole bez tečky nebo s tečkou
    C = 04 nebo 84 adresové pole bez tečky nebo s tečkou
obsah zobrazení očekává v registru D příp. v dvojregistru DE
Jak získat údaj úměrný teplotě:
Použijeme načítání po jedničce do registru do doby, než se objeví na vstupu informace z klopného obvodu, že překlopil zpět.
Příklad:
MVI B,0 vynulování registru pro načítání po 1
SKOK INR B přičtení 1 do reg. B
IN F5 čtení stavu klopného obvodu (1 nepřekl., 0 překlop.)
ANI 01 vymaskování bitu 0
JNZ SKOK skok podle stavu bitu 0 (1 skok, 0 pokračuj dále)

## Slide 7: Ukázka programu
Vhodný formulář a program „měření teploty“:
Label | Adr. | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
START |  | MVI C, 02 | 0E | 02 |  | volba zobrazení teploty do reg. C pro AKTDS
 |  | MVI A, 8A | 3E | 8A |  | řídicí slovo 8255 do registru A
 |  | OUT F7 | D3 | F7 |  | řídicí slovo 8255 na adresu F7H
OPAK |  | MVI A, 02 | 3E | 02 |  | řídicí slovo klopného obvodu do reg. A
 |  | OUT F6 | D3 | F6 |  | řídicí slovo klopného obvodu na bránu C
 |  | MVI B, 00 | 06 | 9F |  | vynulování registru B
DELAY |  | INR B | 04 |  |  | B+1 -> B
 |  | IN F5 | DB | F5 |  | čtení stav. slova klopného obvodu z portu B
 |  | ANI 01 | E6 | 01 |  | vymaskování bitu 0 stav. slova klop. obvodu
 |  | JNZ DELAY | C2 | L adr | H adr | skok na DELAY, když výsl. funkce ANI není 0
 |  | MOV D, B | 50 |  |  | je-li výsl. funkce ANI nula, přesun B -> D
 |  | CALL AKTDS | CD | 13 | 02 | spuštění podprogr. AKTDS = zobraz. teploty
 |  | JMP START | C3 | L adr | H adr | skok na START

## Slide 8: Programátorské tipy-triky
Kalibrace teploměru :
Do vynulovaného registru B se v cyklu s kontrolou stavového slova klopného obvodu načítají jedničky a jejich celkový počet je úměrný době vybíjení kondenzátoru přes odporové čidlo teploty do překlopení klopného obvodu.
odpor čidla roste s teplotou, proto se prodlužuje doba vybíjení do překlopení a tím se do registru B napočítá více jedniček
nesouhlasí-li počáteční hodnota teploty, upravíme ji vložením vhodného čísla do registru B namísto původní nuly
roste-li údaj teploty příliš rychle, upravíme ji vložením vhodné „zdržovací“ instrukce do cyklu
roste-li údaj teploty příliš pomalu, upravíme ji načítáním dvou jedniček do registru B a doladíme vložením vhodné „zdržovací“ instrukce do cyklu

## Slide 9: Pro rozšíření vědomostí
z Booleovy algebry známe funkci AND – logický součin
použitá instrukce ANI provede logický součin mezi obsahem registru A a číslem za instrukcí
číslo za instrukcí slouží jako maska
v konkrétním případě se mezi sebou násobí stavové slovo (hodnota bitu 0) a maska (konkrétně 0000 0001B )
vtip spočívá v tom, že dokud hodnota nultého bitu stavového slova bude jedna (což odpovídá aktivnímu stavu klopného obvodu), logický součin 1x1 s maskou nebude nula a následná instrukce JNZ (skok, když není nula) provede návrat na načtení jedničky do registru B
teprve po překlopení klopného obvodu do klidového stavu vyjde maskováním nula a instrukce JNZ skok již neprovede

## Slide 10: Závěr
programování obecně je tvůrčí, analytická a abstraktní činnost
ukázali jsme jen základní techniky, spíše tipy – triky a ukázku zvládnutí měření teploty na příkladu
důležité jsou odborné vědomosti programátora o klopných obvodech, elektrických čidlech teploty, o charakteristikách použitých součástek atd.
ostatní je na schopnostech, zkušenostech a invenci programátora
umíme řídit reproduktorek, nechat zaznít několik tónů a nyní zvládáme využití klopného obvodu, ovládaného hodnotou odporu na měřicích svorkách
používáme doporučený formulář k zápisu programu, nezapomínáme na komentáře
nově se musíme zabývat laděním programu kvůli kalibraci údaje o teplotě na displeji zdokonalujeme se tréninkem
učíme se od zkušených , ale pozor na ochranu autorských práv