## Slide 1: Programování TEMS display, semafor
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj : podklady TESLA Vráble foto: http://avdsys.blog.cz/0706/tesm-8003a, autor

## Slide 2: ÚVOD
Programování obecně je tvůrčí činnost, vyžaduje navíc znalosti z oboru, kterého se program týká.
Budeme se zabývat jen základními technikami a ukázkami programování na příkladech.
Ostatní je na schopnostech, zkušenostech a invenci programátora.

## Slide 3: Základní údaje
Školní počítač vybavený pro průmyslové účely
nestandardní zástavba – do kufříku
průhled do nitra
paralelní porty jsou připojené na A/D převodníky
A/D převodníky obsluhují přímo motůrek či reproduktorek
jeden port je vybaven převodníkem odpor/čas a slouží jako vstup ze senzorů
sériový port je využitý pro komunikaci s kazetovým magnetofonem
display je ovládán přímým adresováním a odesláním znaku v hexa formátu
firmware – tzv. monitor je účelně vybavený podprogramy
součástí je manuál k obsluze TEMS 80-03, kde se najde mj. popis podprogramů monitoru a také návod na obsluhu displeje
poněkud syrová, ale praktická příručka programování je plná příkladů a kompletních programů
počítač obslouží i rozšiřující desku TEMS 80-04, kde se nachází i „semafor“

## Slide 4: Řízení obsahu displeje
Display TEMS má adresovou (čtyři pozice) a datovou část (dvě pozice)
Jde o sedmisegmentový displej ovládaný osmibitovým slovem
Systémové zobrazení obsluhuje podprogram OUTPT, parametr v reg. C
určuje datovou nebo adresovou část, podprogram se vyvolá RST4
Vlastní znaky nebo obsah displeje je na adresách 3C00H až 3C05H(zprava),
kam umístíme řídicí slova v hexa formátu
Příklad : Zobrazení písmena „A“ bez tečky
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
d | c | b | a | dt | g | f | e
- příslušný segment
„A“ 0111 0111B = 66H
pozn.:
bit 0 ovládá segment e
bit 1 ovládá segment f atd.
bit 3 ovládá desetinnou tečku dt

## Slide 5: Sestavení programu
Nyní sestavíme program pro zobrazení textu „AHOJ“:
potřebujeme znát instrukční sadu procesoru 8080
potřebujeme znát adresy pro data k zobrazení na displeji
sestavíme řídicí slova pro jednotlivé znaky (pro „A“ je to 66H atd.)
rozhodneme od jaké adresy v RAM paměti uložíme program (obvykle 2000H), přičemž zobrazení textu může být jen částí složitějšího programu
program napíšeme v mnemokódu a přeložíme do instrukčního kódu
část programu pro zobrazení textu stačí nechat proběhnout jednou, lze ale nechat obsah displeje měnit nebo po odčasování zmizet
ukončíme program podle potřeby, např. cyklem
navržený program opatříme adresami a nevynecháme komentáře!
program zadáme do paměti pomocí kláves
<MEM>, <NEXT> a <EXEC>
spustíme klávesami <GO> (adresa) <EXEC>
kontrolujeme výsledek: testujeme změnami
řídicích slov a čteme údaj na příslušných
pozicích displeje

## Slide 6: Možnosti zobrazení
Jak zobrazit údaj na displeji podprogramem :
Voláme podprogram OUTPT (výstup na displej) nejlépe instrukcí RST4
podprogram očekává parametr volby zobrazení v registru C
    C = 02 nebo 82 datové pole bez tečky nebo s tečkou
    C = 04 nebo 84 adresové pole bez tečky nebo s tečkou
obsah zobrazení se čte od adresy uvedené v registr. páru HL
v adresách musí být indexy znaků podle speciální tabulky znaků DSPTB, které je možné nalézt v manuálu k TEMS 80-03
Zobrazení vlastních znaků :
Použijeme kódy znaku podle zásad tvorby řídicího slova (viz výše)
Kódy umístíme na adresy podle toho, kde se mají zobrazit
    3C00 = pozice datového pole vpravo
    3C01 = pozice datového pole vlevo
    3C02 = pozice adresového pole úplně vpravo
    atd.
    3C05 = pozice adresového pole úplně vlevo

## Slide 7: Ukázka programu
Vhodný formulář pro sestavení programu (text „AHOJ“) :
Label | Adr. | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
START | 2000 | … |  |  |  | začátek programu
TEXT |  | LXI H,3C05 | 21 | 05 | 3C | adresa pozice displeje do dvojregistru HL
 |  | MVI M, 77 | 36 | 77 |  | řídicí slovo pro zobrazení „A“ na adr. 3C05
 |  | DCX H | 2B |  |  | zmenšení adresy v registr. páru HL o 1
 |  | MVI M, 67 | 36 | 67 |  | řídicí slovo pro zobrazení „H“ na adr. 3C04
 |  | DCX H | 2B |  |  | zmenšení adresy v registr. páru HL o 1
 |  | MVI M, F3 | 36 | F3 |  | řídicí slovo pro zobrazení „O“ na adr. 3C03
 |  | DCX H | 2B |  |  | zmenšení adresy v registr. páru HL o 1
 |  | MVI M, E1 | 36 | E1 |  | řídicí slovo pro zobrazení „J“ na adr. 3C02
DELAY |  | … |  |  |  | čekání programu – zobrazení trvá
CLEAR |  | RST 5 | EF |  |  | vymazání obsahu displeje rutinou CLEAR
 |  | … |  |  |  | případné pokračování programu

## Slide 8: Přídavný panel TEMS 80-04
paralelní port 8255 7-segmentový
LED semafory Matrix displej displej

## Slide 9: Přídavný panel TEMS 80-04
Jak ovládat prvky na přídavném panelu TEMS 80-04 :
Využíváme paralelních portů 8255 podobně jako při ovládání motůrku, jen adresování začíná na 8000H
matrix displej 5x7 se ovládá odesláním kódu znaku na port PA na adresu 8000H . Kód znaku se použije podle tabulky prvku 3212 TESLA
semafory jsou ovládány z paralelního portu 8255 na panelu, použije se drátových propojek od příslušné brány PA, PB či PC k semaforům
režim paralelního portu nastavíme na adrese 8003H – řídicí slovo portu
řídicí slovo pro semafor pošleme na adresu 8000H (až 8002H) podle připojení drátovými propojkami

## Slide 10: Programátorské tipy-triky
Výbava programů :
Program se chová podle jeho tvůrce, odráží se v něm invence i zkušenost
na začátku se má program představit a přivítat
má nechat zadat hodnoty a zvolit podmínky činnosti
musí vystihnout časování a obsluhu „neuhnat“ ani „neunudit“
má umožnit volbu zda pokračovat či skončit
nemá nic přehánět – barvy, obrázky, animace, velikosti písma…
nakonec může nabídnout program s vyššími možnostmi či komfortem
Příklad : v předchozí ukázce je použito několik z prvků výbavy (hledejte)

## Slide 11: Závěr
programování obecně je tvůrčí činnost
ukázali jsme jen základní techniky, spíše tipy – triky a ukázky programování na příkladech, tentokrát zobrazování údajů na displeji
ostatní je na schopnostech, zkušenostech a invenci programátora
z předchozích prezentací umíme řídit reproduktorek, nechat zaznít několik tónů, zobrazit znak na displeji a nyní také dokážeme využít prvky na přídavném panelu TEMS 80-04
poznali jsme doporučený formulář, důležitost znalosti z oboru, kterého se program týká a schopností programátora
nezapomínáme na komentáře
zdokonalujeme se tréninkem
učíme se od zkušených, pozor však na ochranu autorských práv