## Slide 1: Regulační obvod, názvosloví
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj : Autor

## Slide 2: ÚVOD
Člověk je v podstatě líný tvor a vynalézá vše proto, aby nemusel …:
nástroje, aby nemusel pracovat holýma rukama
stroje, aby nemusel vynakládat svou sílu a znásobil ji využíváním cizí energie
regulátory, aby nemusel osobně ovládat stroje
roboty, aby nahradil více činností člověka
kybernety, aby jim člověk svěřil i invenci a fantazii
???, aby člověk nemusel už vůbec nic…
Proto vznikl i obor regulace a regulační technika

## Slide 3: Základní pojmy
Nástroj = pomůcka pro vykonávání práce, kterou člověk nezvládne holýma rukama (nůž, kopí, sekera, rýč, pluh…)
Stroj = zařízení na ovládání nástroje cizí energií, získanou zpravidla motorem z paliva
Ovládání = způsob řízení zařízení osobně člověkem s použitím smyslů
Regulátor = řídicí prvek, který nahradí ruční ovládání člověkem
Snímač = prvek pro sledování regulované veličiny
Akční člen = prvek pro ovládání vstupu regulované soustavy

## Slide 4: Regulační obvod
Základní výchozí stav je ruční ovládání soustavy
Regulovaná soustava

## Slide 5: Regulační obvod
Místo člověka, měřidla a ventilu bude regulátor, snímač a akční člen
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 6: Regulační obvod
Regulovaná soustava má svoje chování a na změny vstupů reaguje
změnou na výstupu
vstupy výstupy
Toto chování lze zjišťovat:
pasívním pozorováním, zpravidla zdlouhavým, zpracování komplikované
metodou „Black Box“
testováním odezvou na skok na vstupu
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 7: Regulační obvod
Jeden ze vstupů je vhodný pro účinnou regulaci, ostatní se chovají
jako poruchy
vhodný vstup
poruchy
Volba vhodného vstupu:
je dobře ovladatelný
bylo na to již dříve pamatováno
má na soustavu potřebný vliv
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 8: Regulační obvod
Jeden z výstupů chceme regulovat, proto regulátor musí sledovat
jeho stav pomocí snímače
regulovaný výstup
snímač
Volba regulovaného výstupu:
člověka chceme osvobodit od ručního ovládání daného výstupu
záleží nám na spolehlivé a ustálené hodnotě
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 9: Regulační obvod
Regulátor potřebuje znát, jakou úroveň má zvolený výstup mít, proto
mu musíme dát informaci, kolik žádáme
žádaná hodnota
Žádaná :
je ručně nastavitelná a mezi nastaveními stálá
podle poměru mezi ní a regulovanou regulátor zasahuje do soustavy
je možné ji řídit výpočení technikou a plánovat
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 10: Regulační obvod
Výstup z regulátoru podle poměru mezi žádanou a regulovanou
zasahuje do vstupu soustavy
akční veličina
±
akční člen
Výstup z regulátoru:
zasahuje podle výsledku porovnání mezi žádanou a regulovanou
zasahuje zpravidla proti regulované = záporná - zpětná vazba
kladná + zpětná vazba naopak zesiluje = využití jako posilovač…
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 11: Regulační obvod
Regulační obvod jako celek - názvosloví
žádaná veličina
akční veličina
regulovaná veličina
akční člen
poruchy snímač
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 12: Zpětná vazba
Regulátor působí jako zpětná vazba regulované soustavy
záporná zpětná vazba
- je přirozená, nejčastější
- je stabilizující
akční veličina -
- regulovaná veličina +
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 13: Zpětná vazba
Regulátor působí jako zpětná vazba regulované soustavy
kladná zpětná vazba
- je zpravidla nežádoucí, nebezpečná, může způsobit katastrofu
- je destabilizující
- výjimečně se využívá ve funkci posilovače
akční veličina +
+ regulovaná veličina +
Regulátor
Regulovaná soustava

## Slide 14: Pro zopakování
člověk (obzvlášť muž) je v podstatě líný tvor
muž se neumí soustředit na víc, než jednu činnost
muž dokáže udělat cokoliv, aby nemusel, co dosud (pracovat)
regulátor nahradil ruční ovládání člověkem
osvobodil ho od povinnosti chodit do práce – ale…
automat bere člověku práci!
automat je neúnavný, spolehlivý, výkonný, stále ve střehu…
automat se stal součástí našeho života
automat řídí svět a – což je nežádoucí – začíná řídit i člověka

## Slide 15: Závěr
Člověk je v podstatě líný tvor a vynalézá vše proto, aby nemusel …:
nástroje, aby nemusel pracovat holýma rukama
stroje, aby nemusel vynakládat svou sílu a znásobil ji využíváním cizí energie
regulátory, aby nemusel osobně ovládat stroje
roboty, aby nahradil více činností člověka
kybernety, aby jim člověk svěřil i invenci a fantazii
???, aby člověk nemusel už vůbec nic…