## Slide 1: Optimalizace a realizace logických výrazů
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj foto: autor

## Slide 2: Základní pojmy
Optimalizace logického výrazu
je úprava výrazu tak, aby jej bylo možné realizovat
s konkrétními integrovanými obvody (IO)
Realizace logického výrazu
spočívá v uskutečnění minimalizovaného a optimalizovaného
výrazu do podoby fungujícího fyzického zařízení

## Slide 3: Optimalizace
Kroky
konkrétní IO volíme hlavně podle pořizovací ceny
nejlevnější IO je dvouvstupové NAND hradlo = Shefferova funkce
úpravy provádíme pomocí zákonů a pravidel Booleovské algebry, nejčastěji aplikací de Morganových zákonů
cílem úpravy je výraz převést na negované součiny

## Slide 4: Optimalizace
Volba IO
vyhledáme vhodný výrobek, nejlépe v katalogu výrobce nebo na internetu.
Kritériem je vhodná funkce, počet vstupů a minimální cena, protože v automatu bývá použito velké množství IO.
nejlevnější Shefferova funkce je negovaný logický součin = NAND.
Výrobci jej shodně označují „74xx00“, kde 7 značí prostředí, 4 logické prvky, xx bližší označení (např. „L“= nízká spotřeba, „S“= rychlý) a 00 právě 4x dvouvstupovou funkci NAND v jednom pouzdře

## Slide 5: Ukázka katalogu

## Slide 6: Optimalizace
Úprava výrazu
při úpravách se „zbavujeme“ logických součtů a logické součiny opatřujeme negacemi. Negovaný součin je vlastně Shefferova funkce = NAND.
úpravy provádíme pomocí zákonů a pravidel Booleovské algebry, nejčastěji aplikací de Morganových zákonů

## Slide 7
Zadán výraz:
minimalizujeme, nejrychleji Karnaughovou mapou
minimalizovaný výrok pak je
a vznikl „čtením“ v Karnaughově mapě po sdružení „1“
cd ab | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 0 | 1
Příklad

## Slide 8
Výraz optimalizujeme:
rozhodneme se pro NAND hradla, pak bude úprava
(idempotentní pravidlo)
(de Morganovo pravidlo)
nyní je výraz připraven pro realizaci
(obsahuje jen negované konjunkce)
Příklad

## Slide 9: Realizace
Kroky
po optimalizaci se navrhne schéma zapojení
následuje návrh desky tištěných spojů
deska se osadí všemi prvky (IO, konektory, spínače, kontrolky atd.)
osazená deska se otestuje
zabudováním do skříně se dokončí realizace automatu

## Slide 10: Realizace
Návrh schéma zapojení, desky
je-li automat složitý, začneme s blokovým schématem
pro podrobné vykreslení zvolíme druh schéma, nejčastěji podle firemních zvyklostí
vhodné je liniové schéma, kde vlevo jsou vstupy, uprostřed jednotlivé funkce, vpravo výstupy
v současné době existuje množství software, který automaticky schéma zapojení vygeneruje
Software automaticky navrhne rozmístění prvků na desce tištěných spojů, potřebné masky, vrtací program i program pro osazení desky

## Slide 11
&
&
&
&
Výraz připraven pro realizaci (obsahuje jen negované konjunkce)
Navrhneme schéma zapojení
Příklad

## Slide 12: Ukázka katalogu

## Slide 13
Zrekapitulujeme a konkretizujeme schéma
ze schéma vyplývá, že budeme potřebovat čtyři dvouvstupová NAND hradla
z katalogu volíme IO 7400
Podle přiřazení pinů IO 7400 doplníme číslování do schéma
Příklad
01
03 10
04 08
09
13
11
12
04
06
05
&
&
&
&

## Slide 14: Realizace
Návrh desky tištěných spojů
deska podle složitosti automatu může být jednostranná, oboustranná nebo i vícevrstvá
součástky mohou být s drátěnými vývody, pak je deska ve spojích vrtaná. Dnes se používají bezvývodové miniaturní součástky (SMD), pak odpadá většina děr
výroba desky je různá, nejčastěji se používá chemické odleptávání nepotřebné mědi z tzv. Cuprextitu, lisařské technologie a tiskařské techniky
Osazování a pájení součástek probíhá na automatu, výjimečně ručně

## Slide 15: Ukázka realizovaného výrobku

## Slide 16: Realizace
Testování a montáž
k testování se použije buď prototyp nebo testovací zařízení a PC
montáží zabudováním do vhodné skříně a opatřením štítky zkompletujeme celý automat