## Slide 1: Procesor 8080 Instrukční sada Assembler
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj : podklady TESLA, Wikipedia
foto: Wikipedia, http://avdsys.blog.cz/0706/tesm-8003a

## Slide 2: ÚVOD
Procesor - CPU, ALU, později mikroprocesor - μP
Procesory prvních počítačů se skládaly z obvodů obsahujících množství součástek – elektronek nebo tranzistorů, rezistorů a kondenzátorů. Takový procesor zabíral i několik skříní. V 70. létech minulého století započala miniaturizace procesorů. Nejprve byly složeny z několika desítek nebo stovek integrovaných obvodů, když se pak podařilo umístit základní obvody procesoru do jediného integrovaného obvodu, vznikl mikroprocesor.
je nejchytřejší součástkou v počítači
je vybaven registry, ukazatelem zásobníku a čítačem instrukcí
umí číst a provádět instrukce programu
umí instrukční sadu
umí aritmetické oprace
umí logické operace
umí rozhodovat, řídit a koordinovat
umí spolupracovat s pamětí
umí komunikovat s periferiemi

## Slide 3: Základní údaje
Princip činnosti počítače podle von Neumanna:
ze vstupních zařízení přes ALU se umístí program pro provedení výpočtu do operační paměti
stejně se umístí data, se kterými program bude pracovat
v ALU se provede výpočet
mezivýsledky jsou ukládány do paměti
po provedení výpočtu jsou výsledky poslány na výstupní zařízení
vše je řízeno a koordinováno řadičem

## Slide 4: Základní údaje
Mikroprocesor – μP Tesla MHB8080A
byl Československou obdobou μP Intel 8080A vyvinutý v roce 1974
jedná se o 8bitový procesor technologie NMOS s adresovatelným paměťovým prostorem 64 kB a 256 adresovatelnými V/V bránami
taktovací frekvence procesoru je 1 až 2 MHz
čas potřebný k vykonání instrukce je minimálně 4 hodinové takty
byl to jeden z nejrozšířenějších procesorů své doby, který měl široké využití od průmyslových aplikací až po první domácí počítače, k ovládání světelných křižovatek, střel s plochou dráhou letu …

## Slide 5: Registry mikroprocesoru
Pro vlastní práci je mikroprocesor vybaven registry, které umožňují výpočty, přesuny, komunikaci s okolím, provádění instrukcí a programu
registr |  | název | použití
A |  | střadač, Accumulator | nejčastěji používaný registr mnoha instrukcemi
 | PSW | registr příznaků, Flag | obsahuje příznaky čísla v reg. A
B | C | (dvoj)registr | pro čísla
D | E | (dvoj)registr | pro čísla nebo adresy
H | L | (dvoj)registr | pro adresy (H=high, L=low)
SP |  | ukazatel zásobníku, Stack Pointer | sleduje naplnění zásobníku
PC |  | čítač progr. instrukce, Program Counter | sleduje program, ukazuje na prováděnou instrukci

## Slide 6: Instrukční sada
Programování procesoru v „jeho jazyce“ není vhodné pro člověka, proto si vytvořil mnemokód, který je snadno zapamatovatelný – Assembler jej pak automaticky přeloží do strojového kódu procesoru.
Některé typické instrukce:
mnemo | kód | registr | význam
NOP | 00 |  | prázdná operace (No Operation)
MOV B, A | 77 | A, B | Přesun (Move) obsahu z A do B
MVI C, data | 0E | C | Vloží (Move In) data do registru C
LDA adr. | 3A | A | Naplní (Load) registr A obsahem na adrese adr.
INR B | 04 | B | Zvětší (Increment) hodnotu v B o 1
DCR C | 0D | C | Zmenší (Decrement) hodnotu v C o 1
XRA B | A8 | A, B | Vypočte XOR (Exclusive Or) z hodnot v A a B
XRI data | EE | A | Vypočte XOR (…In) z hodnot v A a data
CALL adr. | CD | PC | Volá (Call) podprogram umístěný na adr.
RET | C9 | PC | Návrat (Return) z podprogramu

## Slide 7: Instrukční sada
mnemo | kód | registr | význam
JMP adr. | C3 |  | nepodmíněný skok (Jump) na adr.
JNZ adr. | C2 | posl. | skok na adr., když není nula (Jump if Not Zero)
JZ adr. | CA | posl. | skok na adr., když je nula (Jump if Zero)
PUSH D | D1 | D, SP | Odešle obsah dvojregistru DE do zásobníku
POP D | D5 | D, SP | Vyzvedne data ze zásobníku a vloží do dvojregistru DE
IN port | DB | A | Přijme data z portu do registru A
OUT port | D3 | A | Odešle obsah registru A na port
HLT | 76 |  | Zastaví činnost procesoru
Další instrukce:

## Slide 8: Instrukční sada
Kompletní sada:

## Slide 9: Instrukční sada
Ukázka zápisu programu v Assembleru:
;*****************************************
; Program vypíše na obrazovku „AHOJ“
;*****************************************
; reg. B = čítač znaků, HL = ukazatel na znaky
START: LXI H,TXT ;nastavení ukazatele na 1. znak
MVI B,DELKA ;nastaení čítače na počet znaků
; přenos jednotlivých znaků
CYKL: MOV C,M ;načtení znaku do reg. C
CALL zobr ;zobrazení znaku na obrazovce
INX H ;zvětšení ukazatele o 1
DCR B ;zmenšení čítače o 1
JNZ CYKL ;je čítač = 0? pokud ne, opakuj od CYKL
;pokud ano, všechny znaky jsou zobrazeny
JMP adr ;skok do základního OS
END START ;konec programu začínajícího na START
takto vytvořený program Assembler přeloží do hexakódu
k tomu je nutné vědět, kam do paměti bude program uložen

## Slide 10: Instrukční sada
Ukázka výpisu obsahu paměti:
adresa hexakód ASCII kód

## Slide 11: Pro zopakování
Procesor - CPU, ALU, později mikroprocesor – μP
je nejchytřejší součástkou v počítači
je vybaven registry, ukazatelem zásobníku a čítačem instrukcí
umí číst a provádět instrukce programu
umí instrukční sadu
umí aritmetické oprace
umí logické operace
umí rozhodovat, řídit a koordinovat
umí spolupracovat s pamětí
umí komunikovat s periferiemi
Mikroprocesor – μP Tesla MHB8080A
byl Československou obdobou μP Intel 8080A vyvinutý v roce 1974
jedná se o 8bitový procesor technologie NMOS s adresovatelným paměťovým prostorem 64 kB a 256 adresovatelnými V/V bránami
taktovací frekvence procesoru je 1 až 2 MHz
čas potřebný k vykonání instrukce je minimálně 4 hodinové takty
byl to jeden z nejrozšířenějších procesorů své doby, který měl široké využití od průmyslových aplikací až po první domácí počítače, k ovládání světelných křižovatek, střel s plochou dráhou letu …

## Slide 12: Závěr
procesor je inteligentní zařízení, které člověk musí naprogramovat, aby konalo účelnou činnost.
má instrukční sadu, která představuje souhrn jeho dovedností, pomocí ní zadáváme procesoru úkoly.
programování ve strojovém hexakódu není pro člověka vhodné, proto si vytvořil mnemokód.
assembler je pomůcka pro tvorbu programů v mnemokódu, dokáže také automaticky překládat do strojového kódu
představili jsme si příklady instrukcí i kompletní instrukční sadu
ukázali jsme příklad programu v Assembleru a obsah paměti v hexakódu
ostatní už je na schopnostech a zkušenostech programátora