## Slide 1: Programování TEMS - repro
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj : podklady TESLA Vráble http://www.nostalcomp.cz/pdfka/hudba_tems.pdf foto: http://avdsys.blog.cz/0706/tesm-8003a

## Slide 2: ÚVOD
Programování obecně je tvůrčí činnost
Budeme se tedy zabývat jen základními technikami
a ukázkami programování na příkladech.
Ostatní je na schopnostech, zkušenostech a invenci programátora

## Slide 3: Základní údaje
Školní počítač vybavený pro průmyslové účely
nestandardní zástavba – do kufříku
průhled do nitra
paralelní porty jsou připojené na A/D převodníky
A/D převodníky obsluhují přímo motůrek či reproduktorek
jeden port je vybaven převodníkem odpor/čas a slouží jako vstup ze senzorů
sériový port je využitý pro komunikaci s kazetovým magnetofonem
firmware – tzv. monitor je účelně vybavený podprogramy
součástí je manuál k obsluze TEMS 80-03, kde se najde mj. popis podprogramů monitoru a také návod na obsluhu displeje
poněkud syrová, ale praktická příručka programování je plná příkladů a kompletních programů
počítač obslouží i rozšiřující desku TEMS 80-04

## Slide 4: Řízení reproduktorku
Reproduktorek je řízen přes nastavený paralelní port (brána C = F6H)
řídicím slovem ve formátu:
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0000 0001B = 01H
bit 0 určuje polohu membrány (vysunutá = 1, uvolněná = 0)
další bity libovolná hodnota - nevyužito
Jde vlastně o střídání dvou poloh = reproduktorek generuje obdélníkové kmity

## Slide 5: Sestavení programu
Nyní sestavíme program pro obsluhu reproduktorku:
potřebujeme znát instrukční sadu procesoru 8080
potřebujeme znát adresy I/O bran a způsob řízení paralelního portu 8255
rozhodneme od jaké adresy v RAM paměti uložíme program (obvykle 2000H)
program napíšeme v mnemokódu a přeložíme do instrukčního kódu
program (poněkud neobvykle) ukončíme instrukcí HALT, která zastaví činnost procesoru se všemi důsledky
často je program řízen nekonečným cyklem => trvalý tón
program opatříme adresami a nevynecháme komentář!
nápovědu a inspiraci čerpáme s výhodou z příručky programování
program zadáme do paměti pomocí kláves <MEM>, <NEXT> a <EXEC>
spustíme klávesou <GO> (adresa) <EXEC>
kontrolujeme výsledek – zvuk z reproduktorku

## Slide 6: Programátorské tipy-triky
Rozpohybování membrány:
pohyb řešíme opakovaným odesláním řídicího slova na port C
každé další řídicí slovo má invertovaný bit 0
mezi dvěma odesláními je prodleva odpovídající polovině periody tónu
invertování bitu 0 v řídicím slově reproduktorku provedeme pomocí funkce XRI s obsahem registru A a maskou následované odesláním na adresu portu C = F6H
Příklad použití XRI a masky:
funkce masky: hodnota 1 výsledek invertuje, 0 výsledek neovlivní
membrána byla vysunuta, bude uvolněna: řídicí slovo reproduktorku 0000 0001B 01H = první operand maska 0000 0001B 01H = druhý operand nové řídicí slovo 0000 0000B 00H = výsledek XRI
membrána byla uvolněna, bude vysunuta: řídicí slovo reproduktorku 0000 0000B 00H = první operand maska 0000 0001B 01H = druhý operand nové řídicí slovo 0000 0001B 01H = výsledek XRI

## Slide 7: Podklady k tónům
K zadání tónu potřebujeme dva parametry – pro výšku a pro délku tónu
Následující tabulka obsahuje potřebné informace. Např. pro tón C1 bude parametr výšky 9FH a parametr délky celé noty 7AH:
Tóny | Výšky |  |  |  | Délky |  |  |  |  |  |  |  |  | 
hudební | frekv. [Hz] | H | D |  | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D
 |  |  |  |  | 1/1 |  | 3/4 |  | 1/2 |  | 1/4 |  | 1/8 | 
c1 | 261,6 | 9F | 159 |  | 7A | 122 | 5A | 90 | 3C | 60 | 1E | 30 | 0F | 15
cis1 | 277,1 | 96 | 150 |  | 81 | 129 | 60 | 96 | 40 | 64 | 20 | 32 | 10 | 16
d1 | 293,7 | 8E | 142 |  | 88 | 136 | 66 | 102 | 44 | 68 | 22 | 34 | 11 | 17
dis1 | 311,1 | 85 | 133 |  | 91 | 145 | 6C | 108 | 49 | 73 | 24 | 36 | 12 | 18
e1 | 329,6 | 7E | 126 |  | 9A | 154 | 72 | 114 | 4D | 77 | 26 | 38 | 13 | 19
f1 | 349,2 | 76 | 118 |  | A4 | 164 | 7B | 123 | 52 | 82 | 29 | 41 | 14 | 20
fis1 | 370,0 | 70 | 112 |  | AD | 173 | 81 | 129 | 56 | 86 | 2B | 43 | 15 | 21
g1 | 391,9 | 69 | 105 |  | B8 | 184 | 8A | 138 | 5C | 92 | 2E | 46 | 17 | 23
gis1 | 415,2 | 63 | 99 |  | C3 | 195 | 93 | 147 | 62 | 98 | 31 | 49 | 18 | 24
a1 | 440,0 | 5D | 93 |  | D0 | 208 | 9C | 156 | 68 | 104 | 33 | 52 | 1A | 26
ais1 | 466,1 | 58 | 88 |  | DC | 220 | A5 | 165 | 6E | 110 | 37 | 55 | 1B | 27
h1 | 493,9 | 53 | 83 |  | E9 | 233 | AE | 174 | 75 | 117 | 3A | 58 | 1D | 29
c2 | 523,3 | 4E | 78 |  | F3 | 248 | BA | 186 | 7C | 184 | 3E | 62 | 1F | 31

## Slide 8: Ukázka programu
Vhodný formulář pro sestavení programu (jeden tón trvalý):
Label | Adr. | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
START | 2000 | MVI A, 8A | 3E | 8A |  | řídicí slovo 8255 do registru A
 | 2002 | OUT F7 | D3 | F7 |  | řídicí slovo 8255 na adresu F7H
 | 2004 | MVI A, 01 | 3E | 01 |  | řídicí slovo reproduktorku do registru A
opak | 2006 | XRI 01 | EE | 01 |  | zinvertování řídicího slova maskou 01H
 | 2008 | OUT F6 | D3 | F6 |  | řídicí slovo reprod. na bránu C 8255 (adresa F6H)
 | 200A | MVI B, 9F | 06 | 9F |  | parametr výšky tónu (9F) do reg. B
del | 200C | DCR B | 05 |  |  | B–1 -> B
 | 200D | JNZ del | C2 | L adr | H adr | skok na del, když v reg. C není nula
 | 2010 | JMP opak | C3 | L adr | H adr | skok na opak

## Slide 9: Ukázka programu
Vylepšený program (jeden tón včetně délky trvání):
Label | Adr. | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
start | 2000 | MVI A, 8A | 3E | 8A |  | řídicí slovo 8255 do registru A
 | 2002 | OUT F7 | D3 | F7 |  | řídicí slovo 8255 na adresu F7H
 | 2004 | MVI C, 9F | 0E | 9F |  | délka tónu = počet půlperiod do reg. C
 | 2006 | MVI A, 01 | 3E | 01 |  | řídicí slovo reproduktorku do reg. A
opak | 2008 | XRI 01 | EE | 01 |  | zinvertování řídicího slova maskou 01H
 | 200A | OUT F6 | D3 | F6 |  | řídicí slovo reprod. na bránu C 8255 (adresa F6H)
 | 200C | MVI B, 7A | 06 | 7A |  | výška tónu = doba půlperiody do reg. B
del | 200E | DCR B | 05 |  |  | B–1 -> B
 | 200F | JNZ del | C2 | L adr | H adr | skok na del, když v reg. B není nula
 | 2012 | DCR C | 0D |  |  | C–1 -> C
 | 2013 | JNZ opak | C2 | L adr | H adr | skok na opak, když v reg. C není nula
 | 2016 | … |  |  |  | … pokračování programu (další tón)

## Slide 10: Programátorské tipy-triky
Vytvoření melodie :
Potřebujeme informace o jednotlivých tónech a mezerách, to pak tvoří melodii
pro krátkou melodii (popěvek, znělka, signál „hoří!“…) zopakujeme předchozí program pro každý tón
u delší melodie (celá píseň, skladba) použijeme opakované čtení dvou parametrů tónu z připravené zásoby dat programem v cyklu
pak je nutné se postarat, aby program poznal, který tón je poslední
mezera je vlastně také tón dané délky, ale neslyšitelné výšky (infra / ultra)
Příklad: http://www.nostalcomp.cz/pdfka/hudba_tems.pdf

## Slide 11: Pro zopakování
z Booleovy algebry známe funkci XOR
je to tzv. výhradní NEBO (exclusive OR)
vtip spočívá v tom, že vstupy, které jsou shodné, mají na výstupu vždy 0, rozdílné na vstupu mají na výstupu vždy 1
instrukce XRI data (=maska) provede operaci XOR s maskou, kde podle nastavení masky bude fungovat výše uvedené
je to dobře patrné v pravdivostní tabulce


a | b | XOR
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 12: Závěr
programování obecně je tvůrčí činnost
ukázali jsme jen základní techniky, spíše tipy – triky a ukázky programování na příkladech
ostatní je na schopnostech, zkušenostech a invenci programátora
umíme řídit reproduktorek, nechat zaznít několik tónů
poznali jsme doporučený formulář, důležitost znalostí a schopností programátora
nezapomínáme na komentáře
zdokonalíme se tréninkem
učíme se od zkušených