## Slide 1: Počítač TEMS 80-03
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj : podklady TESLA Vráble
foto : autor, http://avdsys.blog.cz/0706/tesm-8003a

## Slide 2: ÚVOD
Počítače osmdesátých let minulého století byly velmi populární zejména svou dostupností na tuzemském trhu a možností amatérské stavby.
Školní jednodeskový mikropočítač TEMS 80-03A k nim patřil. Vyráběl se v letech 1981 - 1983 podnikem TESLA Vráble na Slovensku. Byl vybaven periferiemi s elektromotorkem, reproduktorkem a dalšími obvody pro školní účely.
Jeho kompaktní jednodeskové provedení s klávesnicí a displejem (mimo zdroj) a zabudování do kufříku jej předurčovaly k snadnému použití a uplatnil se zejména v nácviku programování ve zdrojovém kódu a v automatizaci.
V manuálu je vše potřebné pro zvládnutí obsluhy a v poněkud syrové příručce programování najdeme základy programování i příklady.

## Slide 3: Základní údaje
Školní počítač vybavený pro průmyslové účely
praktická zástavba – do kufříku
průhled do nitra
paralelní porty jsou připojené na A/D převodníky
A/D převodníky obsluhují přímo motůrek či reproduktorek
jeden port je vybaven převodníkem odpor/čas a slouží jako vstup ze senzorů
sériový port je využitý pro komunikaci s kazetovým magnetofonem
účelně vybavený podprogramy je i firmware – tzv. monitor
počítač obslouží i rozšiřující desku TEMS 80-04
je napájený externím zdrojem
klávesnice je určena k programování a ladění v hexakódu
jednoduchý 7segmentový displej zobrazuje adresy, data a znaky

## Slide 4: Základní údaje
Parametry TEMS 80-03
Rok výroby: 1981 – 1983
Výrobce: TESLA Vráble
CPU: Tesla MHB 8080A (1MHz)
RAM/ROM: 1 až 8kB / 1 až 8kB
Textový mód: 4+2 znaky, sedmisegmentový diodový displej
Grafický mód: -
Zvuk: reproduktor řízený přes paralelní port
Rozměry: zabudovaný do kufříku
I/O porty: 2 x 8255 (motůrek, reproduktorek, čidlo) 1 x 8251 (kazetový magnetofon)
Oper. systém: -
Rozšíření: TEMS 80-04

## Slide 5: Další údaje
Paměť
ROM
0000 – 03FF Monitor TEMS (1kB)
0100 – 1FFF příp. rozšíření ROM
RAM
2000 – 23C8 uživatelský prostor (969Byte)
23C9 – 23CB pro vektor přerušení RST6
23CC – 23CE pro vektor přerušení RST7
23CF – 23FF rezervováno pro parametry Monitoru (49Byte)

## Slide 6: Další údaje
Mapovaný výstup na displej :
3C00 0. pozice (první zprava)
3C01 1. pozice
… …
3C05 5. pozice (první zleva)
Přímé vstupy a výstupy (porty) :
3C vstup z hexa klávesnice
1. obvod 8255 2. obvod 8255
F4 EC port A
F5 ED port B
F6 EE port C
F7 EF řídicí slovo obvodu
Sériový obvod 8251 (USART)
FA data
FB stavové a řídicí slovo obvodu

## Slide 7: Další údaje
Klávesnice :
0 až F numerické klávesy (hexa)
RESET studený start počítače
INT vnější programovatelné přerušení
STEP krokování programu (pro ladění)
GO spuštění programu
MEM práce s obsahem paměti (zápis, přepis, prohlížení)
REG práce s registry (prohlížení, změna obsahu)
NEXT další úkon
EXEC provedení příkazu (=ENTER)
GET načtení dat z kazet. magnetofonu do paměti
SAVE zápis dat z paměti do kazet. magnetofonu
HEX šestnáctková kalkulačka (sčítání a odčítání)
Podrobně je popsáno použití klávesnice v manuálu

## Slide 8: Použití klávesnice
Klávesa <MEM> = zápis, přepis, prohlížení obsahu paměti :
tvar příkazu:
<MEM> (adresa) <NEXT> [[(date)] <NEXT> [(data)]… <EXEC>
vysvětlivky:
< > - stlačení klávesy
( ) – zadání adresy nebo dat z klávesnice
[ ] - nepovinné
příklad:
Od adresy 2000 vložit příkazy NOP a JMP 2000
adr. mnemo kód komentář
2000 NOP 00 No Operation
2001 JMP 2000 C3 00 20 nepodmíněný skok na adresu 2000
<MEM>(2000)<NEXT>(00)<NEXT>(C3)<NEXT>(00)<NEXT>(20)<EXEC>
Podrobnosti v manuálu

## Slide 9: Použití klávesnice
Klávesa <GO> = spuštění programu
tvar příkazu:
<GO> [(adresa)] <EXEC>
vysvětlivky:
Pokud se na displeji po stlačení <GO> zobrazí adresa začátku programu, není ji třeba zadávat, jen ukončíme klávesou <EXEC>
{} – zobrazený obsah displeje
příklad:
Spustit program uložený od adresy 2100
{displej}
<GO> {2100} <EXEC>
nebo
<GO> {2000} (2100)<EXEC>
Použití dalších kláves není pro běžné použití nutné, proto se jimi nebudeme podrobně zabývat, odkazujeme na manuál

## Slide 10: Informace na displeji
Informace Monitoru :
80-03 Monitor po zapnutí počítače, po zmačknutí <RESET>
Err chybové hlášení
- čekání na příkaz
. na okraji adresového pole - čekání na zadání adresy
. na okraji datového pole - čekání na zadání dat
E běžící uživatelský program
EE komunikace s kazet. magnetofonem pomocí Monitoru po stlačení <GET> nebo <SAVE>

## Slide 11: Služby Monitoru
Monitor má podprogramy k dispozici uživatele :
zkratka | adresa hexa | funkce | volání
AKTDS | 0213 | aktualizace obsahu adresového nebo datového displeje | CALL
BLOKR | 02FC | zápis bloku dat do kazet. magnetofonu | CALL
CLDIS | 020A | vymazání celého pole displeje a předání řízení Monitoru | CALL
CLDAT | 0019 | vymazání datového pole displeje | CALL
CLEAR | 0028 | vymazání celého displeje | RST5
DELAY | 0218 | generování časové prodlevy podle zadaného parametru | CALL
ERR | 0232 | zobrazení hlášky „Err“ a návrat do Monitoru | JMP
EXCHG | 02E3 | výměna obsahu dvou oblastí paměti | CALL
EXIT | 0008 | ukončení uživatelského programu a předání řízení Monitoru | RST1
GTHEX | 0248 | přečtení řetězce hexadecimálních znaků | CALL
GTNUM | 02EF | přečtení adresy a její zobrazení na displeji | CALL
OUTPT | 0020 | výpis znaků na displeji | RST4
PLAYB | 034A | čtení bloku dat z kazet. magnetofonu | CALL
RDKBD | 0010 | čtení znaku z klávesnice | RST2

## Slide 12: Použití podprogramů
Podprogram DELAY:
generuje časovou prodlevu podle parametru, tzv. násady
násada se zadává jako čtyřciferné hexa číslo do dvojregistru DE
výpočet násady N závisí na potřebné časové prodlevě
vzorec pro výpočet vztahu mezi potřebným časem T a velikostí násady N viz manuál
prodlevu T=1s dosáhneme zadáním násady N=0000H
způsob volání: CALL 0218, předem zadáme násadu příkazem LXI D 00 00
Použití dalších podprogramů závisí na konkrétní potřebě uživatele, odkazujeme na manuál

## Slide 13: Tipy-triky
Vygenerování prodlevy n x 1s:
pro dobu 1 sekunda použijeme podprogram monitoru DELAY
adresa podprogramu je 0218H
násada (pro 1s je to 00 00) se očekává v dvojregistru DE
delší prodlevu (násobky 1s) řešíme cyklem s definovaným počtem průchodů
Příklad: Vygenerování prodlevy 5s
Label | Adr. | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
 |  | … |  |  |  | … předchozí program
 |  | MVI C, 05 | 0E | 05 |  | počet opakování do registru C
čekej | adr | LXI D, 0000 | 11 | 00 | 00 | parametr DELAY do dvojregistru DE
 |  | CALL DELAY | CD | 18 | 02 | Volání podprogramu DELAY na adrese 0218H
 |  | DCR C | 0D |  |  | C–1 -> C
 |  | JNZ čekej | C2 | L adr | H adr | skok na čekej, když v reg. C není nula
 |  | … |  |  |  | … následný program když v reg. C je nula

## Slide 14: Pro zopakování
Školní počítač vybavený pro průmyslové účely
zástavba do kufříku, průhled do nitra
zvládáme adresování paměti, portů a displeje
paralelní porty jsou připojené na motůrek, reproduktorek, čidlo
sériový port je využitý pro komunikaci s kazetovým magnetofonem
firmware, tzv. Monitor, je vybavený podprogramy k dispozici uživateli
jednoduchá klávesnice zvládne programování a ladění v hexakódu
jednoduchý 7segmentový displej zobrazuje adresy, data a znaky

## Slide 15: Závěr
V osmdesátých letech minulého století byly velmi populární počítače s procesorem 8080 zejména svou dostupností na tuzemském trhu a možností amatérské stavby.
Školní jednodeskový mikropočítač TEMS 80-03A k nim patřil. Vyráběl se v letech 1981 - 1983 podnikem TESLA Vráble na Slovensku. Byl vybaven periferiemi s elektromotorkem, reproduktorkem a dalšími obvody pro školní účely.
Byl snadno použielný pro jeho kompaktní jednodeskové provedení s klávesnicí a displejem (mimo zdroj) a zabudování do kufříku a uplatnil se zejména v nácviku programování ve zdrojovém kódu a v automatizaci.
Vše potřebné pro zvládnutí obsluhy a programování je v manuálu a příručce programování.
Zdokonalíme se tréninkem, učíme se od zkušených