## Slide 1: Programování TEMS - motůrek
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj : podklady TESLA Vráble
foto autor, http://avdsys.blog.cz/0706/tesm-8003a

## Slide 2: ÚVOD
Programování obecně je tvůrčí činnost
budeme se tedy zabývat jen základními technikami
a ukázkami programování na příkladech.
ostatní je na schopnostech, zkušenostech a invenci programátora

## Slide 3: Základní údaje
Školní počítač vybavený pro průmyslové účely
nestandardní zástavba – do kufříku
průhled do nitra
paralelní porty jsou připojené na A/D převodníky
A/D převodníky obsluhují přímo motůrek či reproduktorek
jeden port je vybaven převodníkem odpor/čas a slouží jako vstup ze senzorů
sériový port je využitý pro komunikaci s kazetovým magnetofonem
účelně vybavený podprogramy je i firmware – tzv. monitor
součástí je manuál k obsluze TEMS 80-03, kde se najdou mj. podprogramy z monitoru a také návod na obsluhu displeje
poněkud syrová, ale praktická příručka programování je plná příkladů a kompletních programů
počítač obslouží i rozšiřující desku TEMS 80-04

## Slide 4: Řízení motůrku
Motůrek je řízen přes nastavený paralelní port (brána A = F4H) řídicím slovem ve formátu:
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0100 1111B = 4FH bity 0 až 3 určují rychlost otáčení (16 stupňů = 0 až FH) smysl otáčení (1=, 0=) 10=povoleno, ostatní volby=zakázáno libovolná hodnota - nevyužito

## Slide 5: Příklady
Motůrek má běžet maximální rychlostí vpravo:
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 0101 1111B = 5FH rychlost otáčení = 1111B = FH smysl otáčení  = 1 povoleno = 10 libovolná hodnota, zvolena 0

## Slide 6: Příklady
Motůrek má běžet poloviční rychlostí vlevo:
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 0100 0111B = 47H rychlost otáčení = 0111B = 7H smysl otáčení  = 0 povoleno = 10 libovolná hodnota, zvolena 0

## Slide 7: Příklady
Motůrek má běžet poloviční rychlostí vpravo, ale není povoleno:
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
 0001 0111B = 17H rychlost otáčení = 0111B = 7H smysl otáčení  = 1 není povoleno = 00 (nebo 01 či 11) libovolná hodnota, zvolena 0

## Slide 8: Sestavení programu
Nyní sestavíme program pro obsluhu motůrku:
potřebujeme znát instrukční sadu procesoru 8080
potřebujeme znát adresy I/O bran a způsob řízení paralelního portu 8255
rozhodneme od jaké adresy v RAM paměti uložíme program (obvykle 2000H)
program napíšeme v mnemokódu a přeložíme do instrukčního kódu
program (poněkud neobvykle) ukončíme instrukcí HALT, která zastaví činnost procesoru se všemi důsledky
opatříme adresami a nevynecháme komentář!
čerpáme s výhodou z příručky programování
program zadáme do paměti pomocí kláves <MEM>, <NEXT> a <EXEC>
spustíme klávesou <GO> (adresa) <EXEC>
kontrolujeme výsledek - činnost motůrku

## Slide 9: Ukázka programu
Vhodný formulář pro sestavení programu:
Label | Adresa | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
START | 2000 | MVI A, 8A | 3E | 8A |  | řídicí slovo 8255 do registru A
 | 2002 | OUT F7 | D3 | F7 |  | řídicí slovo 8255 na adresu F7
 | 2004 | MVI A, 4F | 3E | 4F |  | řídicí slovo motůrku do registru A
 | 2006 | OUT F4 | D3 | F4 |  | řídicí slovo motůrku na bránu A 8255 (adresa F4)
 | 2008 | HLT | 76 |  |  | stop procesoru

## Slide 10: Programátorské tipy-triky
Běh motůrku po určitou dobu:
pro dobu 1sekunda použijeme podprogram z monitoru DELAY
adresa podprogramu je 0218H
parametr (pro 1s je to 00 00) se očekává v dvojregistru DE
delší prodlevu (násobky 1s) řešíme cyklem s definovaným počtem průchodů
Příklad:
Label | Adr. | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
 |  | … |  |  |  | … předchozí program
 |  | MVI C, 05 | 0E | 05 |  | počet opakování do registru C
čekej | adr | LXI D, 0000 | 11 | 00 | 00 | parametr DELAY do dvojregistru DE
 |  | CALL DELAY | CD | 18 | 02 | Volání podprogramu DELAY na adrese 0218H
 |  | DCR C | 0D |  |  | C–1 -> C
 |  | JNZ čekej | C2 | L adr | H adr | skok na čekej, když v reg. C není nula
 |  | … |  |  |  | … následný program když v reg. C je nula

## Slide 11: Programátorské tipy-triky
Běh motůrku po určitou dobu, pak zastavení:
prodlevu řešíme (opakovaným) voláním podprogramu DELAY
adresa podprogramu je 0218H
parametr (pro 1s je to 00 00) se očekává v dvojregistru DE
zastavení se provede vynulováním řídicího slova motůrku pomocí funkce XOR dvou shodných čísel (obsah reg. A) a odesláním na adresu portu A = F4H
Příklad:
Label | Adr. | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
 |  | … |  |  |  | … předchozí program
 |  | MVI A, 4F | 3E | 4F |  | řídicí slovo motůrku do registru A
 |  | OUT F4 | D3 | F4 |  | řídicí slovo motůrku na bránu A 8255
 |  | … |  |  |  | … další běh programu
nuluj |  | XRA A | AF |  |  | reg. A XOR reg. A -> reg. A
 |  | OUT F4 | D3 | F4 |  | řídicí slovo motůrku na bránu A 8255 (adresa F4)
 |  | … |  |  |  | … pokračování programu

## Slide 12: Pro zopakování
z Booleovy algebry známe funkci XOR
je to tzv. výhradní NEBO (exclusive OR)
vtip spočívá v tom, že vstupy, které jsou shodné, mají na výstupu vždy 0
instrukce XRA A provede operaci XOR pouze s obsahem registru A
je to dobře patrné v pravdivostní tabulce


a | b | XOR
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 13: Programátorské tipy-triky
Běh motůrku po určitou dobu, pak reverzace, opakovaně:
prodlevy řešíme (opakovaným) voláním podprogramu DELAY
adresa podprogramu je 0218H
parametr (pro 1s je to 00 00) se očekává v dvojregistru DE
reverzace se provede invertováním bitu 4 v řídicím slově motůrku pomocí funkce XRI s obsahem registru A a maskou a odesláním na adresu portu A = F4H
Příklad použití XRI a masky:
funkce masky - hodnota 1 výsledek invertuje, 0 výsledek neovlivní
řídicí slovo motůrku 0101 1111B 5FH = první operand maska 0001 0000B 10H = druhý operand nové řídicí slovo 0100 1111B 4FH = výsledek XRI

## Slide 14: Programátorské tipy-triky
Běh motůrku po určitou dobu, pak reverzace, opakovaně:
Label | Adr. | Mnemo | Kód |  |  | Komentář
 |  | … |  |  |  | … předchozí program
 |  | MVI C, 06 | 0E | 06 |  | počet opakování reverzace (6x) do reg. C
 |  | MVI A, 4F | 3E | 4F |  | řídicí slovo motůrku do registru A
reverz |  | OUT F4 | D3 | F4 |  | řídicí slovo motůrku na bránu A 8255
 |  | PUSH PSW | F5 |  |  | úschova obsahu reg. A a stavového slova PSW
 |  | … |  |  |  | … volání DELAY (časová prodleva)
 |  | POP PSW | F1 |  |  | vyzvednutí obsahu reg. A a stavového slova PSW
 |  | XRI 10 | EE | 10 |  | operace XOR s obsahem reg. A a maskou (10H)
 |  | DCR C | 0D |  |  | C–1 -> C
 |  | JNZ reverz | C2 | L adr | H adr | skok na reverz, když v reg. C není nula
 |  | … |  |  |  | … pokračování programu
 |  | HLT | 76 |  |  | stop procesoru

## Slide 15: Programátorské tipy-triky
Zpomalení motůrku z maxima postupně do nuly:
rychlost je řízena v šestnácti stupních (bit 0 až 3 v řídicím slově motůrku), je nutné zařídit odečítání v časových intervalech až do nuly
vyšší bity (bit 4 pro smysl otáčení a bity 5 a 6 pro povolení) musí zůstat
lze to zařídit tak, že maskou vynulujeme vyšší bity a snížíme rychlost, pak zpět maskou „nahodíme“ zpět vyšší bity
provedeme časovou prodlevu
hlídáme v každém průchodu cyklu, zda již bylo dosaženo rychlosti 0
jinou možností je připravit do paměti sérii čísel, která budou představovat budoucí stav motůrku v jednotlivých krocích
tyto čísla postupně čteme a posíláme na port A = F4H, kde je motůrek
jinak se program bude vpodstatě shodovat
nemusí se hlídat dosažení nuly, ale zpravidla se hlídá předem známý počet připravených kroků
vhodné pro nerovnoměrný běh motůrku

## Slide 16: Závěr
programování obecně je tvůrčí činnost
ukázali jsme jen základní techniky, spíše jen tipy – triky a ukázky programování na příkladech.
ostatní je na schopnostech, zkušenostech a invenci programátora
umíme řídit motůrek
poznali jsme vhodný formulář, důležitost znalostí, schopností programátora
nezapomínáme na komentáře
zdokonalíme se tréninkem
učíme se od zkušených