## Slide 1
Ing. Václav SLANAŘ
PŘEVODOVKY

## Slide 2
zařízení, které změnou převodového poměru mezi motorem a hnacími koly umožňuje optimální využití průběhu točivého momentu (při nízkých otáčkách podává motor malý výkon a naopak při vysokých otáčkách se chová nehospodárně – vysoká spotřeba)
umožňuje jízdu vzad
v automobilech se využívají vícestupňové převodovky - nabízí výběr z několika převodových stupňů (dnes již běžně pěti či šestistupňové převodovky)
převodovou soustavu u motorových vozidel tvoří převodovka, spojka a motor

## Slide 3
Obr.1

## Slide 4
Obr.2

## Slide 5
Obr.3

## Slide 6: Funkce vícestupňové převodovky
převodový stupeň V1 (zelený), V2 (modrý) a V3 (fialový)
zpětný chod R (červený)
nezařazená rychlost – neutrál N
vstupní hřídel (žlutá)
výstupní hřídel (mění barvu dle zařazeného stupně)
Obr.4

## Slide 7: TYPY PŘEVODOVEK
a) s jednoduchými převody (dvouhřídelová)
pouze dva rovnoběžné hřídele (hnací a hnaný)
hřídele svoji vzájemnou polohu nemění
převody vytvářeny vždy jen jedním párem kol s vnějším čelním ozubením
kola mohou být buď ve stálém záběru či jsou aktivovány pomocí ozubcových nebo synchronizačních spojek

## Slide 8
Obr.5

## Slide 9
Obr.6

## Slide 10
b) s dvojitými převody (tříhřídelová)
trojice hřídelů nemění svoji vzájemnou polohu
hnací a hnaný hřídel uložen za sebou a s nimi rovnoběžný předlohový hřídel
převody vždy vytvářeny dvěma páry kol (hnacím soukolím předlohy ve stálém záběru a dalším párem mezi předlohou a hnaným hřídelem)
kola aktivována ozubcovými či synchronizačními spojkami

## Slide 11
Obr.7

## Slide 12
Obr.8

## Slide 13: c) řemenové, řetězové a třecí převodovky
převody realizovány prostřednictvím řemenů a řemenic, řetězů a řetězovek či soustavou třecích kol
Obr.9

## Slide 14
d) planetové převodovky
převody vytvářeny čelními koly s vnějším i vnitřním ozubením
jedny z kol (satelity) uloženy na unášeči a s ním obíhají kolem (nebo uvnitř) druhých centrálních (korunových) kol
kola jsou ve stálém záběru a převody se aktivují aretací (brzdy, elektromagnety apod.) případně vzájemným spojováním
nevyžadují úplné přerušení přenosu Mk

## Slide 15
S … satelit, U … unášeč, 1 … centrální kolo, 2 … korunové kolo s vnitřním ozubením
Obr.10

## Slide 16
Provedení
planetových
převodovek
Obr.11
Obr.12
Obr.13
Obr.14

## Slide 17: PŘEVODOVKY DÁLE MOHOU BÝT:
a) synchronizovaná převodovka
umožňuje při řazení spojení hřídelí nebo ozubených kol do záběru v převodovce i při velkém rozdílu otáček
b) nesynchronizovaná převodovka
u starších osobních automobilů
při řazení na vyšší rychlostní stupeň (kola se točí pomalu a motor rychle) je nutné vyšlápnout spojku, vyřadit a pustit plynový pedál – zpomalí se otáčky motoru a tím se přiblíží otáčkám kol
Obr.15

## Slide 18: TYPY ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ
manuální řazení
řidič volí konkrétní rychlostní stupně (využívá spojku) - většina evropských automobilů
sekvenční řazení
řidič ovládá tlačítka nebo páčku pouze „nadřadit“ a „podřadit“ (spojku nepoužívá) - některé závodní automobily
automatické řazení
řidič se o řazení vůbec nestará, systémy vozidla si samy rozhodují, kdy a jak budou řadit - městské autobusy, automobily v USA, v Česku převážně luxusní limuzíny

## Slide 19
Obr.16 MANUÁLNÍ ŘAZENÍ

## Slide 20
Obr.17 SEKVENČNÍ ŘAZENÍ NA VOLANTU

## Slide 21
AUTOMATICKÉ ŘAZENÍ
P … PARKING
R … REVERSE
N … NEUTRAL
D … DRIVE
Obr.18

## Slide 22
standardní průmyslové převodovky se skládají z hnací a hnané hřídele, ozubených převodů a skříně
skříň je tvořena víkem a vanou
k mazání se využívá převodový olej
Obr.19

## Slide 23: TYPY PRŮMYSLOVÝCH PŘEVODOVEK
1) Souosá převodovka
Obr.20

## Slide 24: 2) paralelní převodovka
Obr.21

## Slide 25: 3) pravoúhlá převodovka
Obr.22

## Slide 26: 4) speciální převodovka
Obr.23 PŘEVODOVKA PRO POHON SNĚHOVÉ FRÉZY

## Slide 27
Obr.24

## Slide 28: KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ PŘEVODOVEK
a) reduktory
snižují otáčky a zvyšují Mk na výstupním hřídeli
v praxi častější výskyt – pracovní stroje mají zpravidla nižší otáčky než pohonná jednotka
rozsah změny otáček závisí na celkovém převodovém poměru – u průmyslových převodovek konstantní, u motorových vozidel se stupňovitě mění
b) multiplikátory
zvyšují otáčky a snižují Mk

## Slide 29: MAZÁNÍ PŘEVODOVEK
mazání broděním v olejové náplni a přivádění oleje do záběru (rychlost do 12ms-1)
mazání olejem s nuceným oběhem se využívá u převodovek velkých výkonů s velkými obvodovými rychlostmi (v > 12-15ms-1) - olej se do záběru dopravuje olejovým čerpadlem přes čistič a někdy i chladič
mazání tryskami se uplatňuje u vysokých obvodových rychlostí (v > 30-50ms-1) - nutné olej rovnoměrně rozprašovat (v záběru nesmí docházet k rázům)

## Slide 30
Obr.25
Obr.27
1 … výpustný šroub
2 … plnící otvor
3 … kontrolní zátka
Obr.26

## Slide 31: TECHNICKÉ PARAMETRY PRO VOLBU PŘEVODOVKY
výkon P1 (kW), otáčky n1 (min-1) a druh hnacího stroje
výkon P2 (kW), otáčky n2 (min-1) a druh hnaného stroje
požadovaný celkový převod i1,n
druh provozu a denní doba provozu
teplota okolí (°C)
počet zapnutí (rozběhů) za 1hod.

## Slide 32: PROCVIČENÍ TÉMATU
1. Načrtněte základní kinematická schémata typů průmyslových převodovek a uveďte možnosti jejich mazání.
2. Dle vlastního návrhu zpracujte základní výpočty jednostupňové převodovky s válcovými koly s přímými zuby a vymodelujte 3D konstrukční řešení převodovky.
3. V rámci samostudia popište funkci automatické převodovky a vysvětlete její činnost.
4. Vyhledejte typy vozidel s manuálním, sekvenčním a automatickým řazením a porovnejte jejich základní technické parametry.
5. Popište postup činnosti při řazení rychlostních stupňů u vozidel s nesynchronizovanou převodovkou.

## Slide 33: POUŽITÉ ZDROJE
Obr.1 http://kabinet.fyzika.net/aplety/prevodovka/data_htm/2.jpg
Obr.2 http://kabinet.fyzika.net/aplety/prevodovka/data_htm/1.jpg
Obr.3 http:// www.zetor-major.estranky.cz/archiv/iobrazek/18
Obr.4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gear_3SR_ANI.gif
Obr.5 http://www.spsteplice.cz/download/autari/16.jpg
Obr.6 http://www.sosi.cz/texty/1d-prevodna-a-prevodova-ustroji.pdf
Obr.7 http://skoda.panda.cz/obrazky2/436_4.png
Obr.8 http://www.sosi.cz/texty/1d-prevodna-a-prevodova-ustroji.pdf
Obr.9 http://robotika.cz/robots/dana/motors.jpg
Obr.10 R.Kříž, C.Martinisko, K.Weigner – Strojírenská konstrukce I, SNTL 1986, obr.154, str.166
Obr.11 http://www.spsmt.sk/pic/webeditor/prevodovka2.jpg
Obr.12 http://www.spsmt.sk/pic/webeditor/prevodovka3.jpg
Obr.13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Epicyclic_gear_small.png
Obr.14 http://www.bosch-do-it.cz/mam/bosch-pt-centralpool/diy/diyknowledge/lexicon/planetengetriebe1.jpeg
Obr.15 http://www.auto.xf.cz/images/01W012_synchronizace.jpg
Obr.16 http://www.portalymest.cz/obrazky/ukazka-zabezpeceni-vozidla-bmw-rady-x3-manualni-razeni.jpg
Obr.17 http://www.carmotor.cz/images/cervenec2008/bmw-x6-3.jpg
Obr.18 http://usa.qex.cz/data/au/automatic-shifting-gear-stick.jpg
Obr.19 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jednostupnova_prevodovka.JPG
Obr.20 http://www.pohony.cz/data/produkty/images/33_1.jpg
Obr.21 http://www.pohony.cz/data/produkty/images/143_1.jpg
Obr.22 http://www.pohony.cz/data/produkty/images/48_1.jpg
Obr.23 http://www.pohony.cz/data/produkty/images/63_1.jpg
Obr.24 R.Kříž, C.Martinisko, K.Weigner – Strojírenská konstrukce I, SNTL 1986, obr.146, str.159
Obr.25 R.Kříž, C.Martinisko, K.Weigner – Strojírenská konstrukce I, SNTL 1986, obr.149, str.163
Obr.26 http://www.staryweb.mopedklan.cz/stadion/udrzba/mazani/rez-motor-obr.jpg
Obr.27 R.Kříž, C.Martinisko, K.Weigner – Strojírenská konstrukce I, SNTL 1986, obr.150, str.163