## Slide 1: Šneková soukolí

## Slide 3
Převodovka

## Slide 4
Šnekové soukolí – ukázka z výrobního závodu

## Slide 5: Charakteristika
mezi dvěma mimoběžnými hřídeli (úhel mimoběžných os bývá nejčastěji 90°)
speciální případ šroubového soukolí
snížením počtu zubů pastorku  jednochodý nebo vícechodý šroub  šnek
protikolo je šnekové kolo

## Slide 6: Druhy šnekových soukolí
a) Soukolí válcová (obyčejná)
obě kola mají tvar válců
používají se pouze v podřadných případech
dotyk zubů v ozubení je teoreticky bodový

## Slide 7: b) Válcový šnek + globoidní šnekové kolo
nejpoužívanější případ

## Slide 8: c) Globoidní šnek + válcové kolo
málo používané

## Slide 9: d) Globoidní šnek + globoidní kolo
nejpřesnější, nejúnosnější, nejdražší

## Slide 10: Soukolí šneková s válcovým šnekem
zavádí se jediný úhel ... úhel stoupání šneku, úhel sklonu šnek.kola

## Slide 11: Geometrie šnekového soukolí
1 – osový řez šneku ve střední rovině šnekového kola 2 – normálný řez 3 – čelní řez šneku 4 – střední roviny šnekového kola

## Slide 12: Konstrukční provedení šneku
vzhledem ke svým průměrům se šnek ve většině případů vyrábí jako součást hřídele

## Slide 13: Konstrukční provedení šnekového kola

## Slide 14: Materiály šnekového soukolí
vysoký tlak mezi zuby a současně velká skluzová rychlost
pevnost,dobré třecí vlastnosti a dobrá sbíhavost
dobrá odolnost vůči opotřebení, zadírání a pittingu

## Slide 15: Materiály šneku
a) s povrchem netvrzeným
b) s povrchem tvrzeným
kalené HRC = 45 ÷ 50
cement.–kalené HRC = 55 ÷ 65
nitridované HRC = 55 ÷ 65
kalené a cement.kalené šneky je nutno potom brousit popř. leštit
nitridované se brousit nemusí.

## Slide 16: Materiály šnekových kol
šedá litina
mosazi
hliníkový bronz
cínový bronz
kombinace ocel.šneku s jednotlivými druhy materiálu se určuje podle velikosti obvodových rychlostí

## Slide 17: Výhody
velmi vysoké převody (běžně se používají převody i = 10 ÷ 80 u kinematických převodů i = 500 i více)
mají velmi malou hmotnost
jsou to nejtišší převody
při obráceném směru pohybu mohou být navržena jako samosvorná
vysoká zatížitelnost

## Slide 18: Nevýhody
velký skluz v ozubení způsobený ztráty třením → nižší účinnost
nutnost intenzivního mazání a chlazení
poškození pracovních povrchů boků zubu

## Slide 19: Výroba a montáž
šnekové kolo - odvalovacím způsobem šroubovou globoidní frézou
šnek - soustružením nebo frézováním
tvrzený šnek (kalený, cement.–kalený) se brousí speciálním tvarovým brousicím kotoučem
montáž – velmi důležité pro správný záběr je správné nastavení osové vzdálenosti a dodržení kolmosti šnekového kola vzhledem k vlastní ose i ose šneku.

## Slide 20: Podklady
Kříž,R. a kol: Stavba a provoz strojů II, Převody, SNTL Praha 1978
Internet
http://www.kks.zcu.cz/podklady/PRIRUCKA/CADIS/MDOC/F/F12/F12_5/f12_5.htm
http:// www.mitcalc.com
http://www.ozubeni.cz