## Slide 1: Pružiny

## Slide 2: Charakteristika
Strojní součásti pro:
Akumulaci energie
Tlumení rázů
Zajištění vratných pohybů
Udržení rovnováhy sil
Kromě klasických pružin k nim patří závaží, setrvačníky, kyvadla, hydraulická, pneumatická a hydropneumatická zařízení

## Slide 3: Rozdělení
kovové namáhané ohybem – listové, šroubovité zkrutné, spirálové
kovové namáhané krutem – šroubovité válcové a kuželové, zkrutné tyče
kovové namáhané kombinovaně – talířové, kroužkové
nekovové – pryžové, plastové
zvláštní – pneumatické a hydropneumatické

## Slide 5: Konstrukční zásady kovových pružin
Materiály
uhlíkové a slitinové oceli např. 11 800, 12 090, 13 270, 14 260 ….
bronz a mosaz

## Slide 6: Konstrukční zásady kovových pružin
Charakteristika – závislost deformace (y,φ) a zatížení (F,Mk)
lineární – šroub. tažné, tlačné a zkrutné, torzní tyče, listové
progresivní – šroub. kuželové a nekovové
degresivní - talířová

## Slide 10: Použití
Šroubovité válcové tlačné a tažné – všeobecné uplatnění
Šroubovitá kuželová – pro větší sílu než válcová
Talířová – vozidla
Šroubovitá zkrutná – měřící přístroje
Spirálová – pohony mechanismů
Zkrutné tyče – pružení vozidel
Listové pružiny – vozidla
Kroužková pružina – pro velké zatěžující síly

## Slide 17: Nekovové pružiny
Progresivní charakteristika
Z přírodního nebo syntetického kaučuku
Různé tvary – hranoly,plné a duté válce spojené zalisováním, vulkanizováním nebo lepením s kov.prvky
+ velké pružné deformace, zachycují a tlumí rázy, elektricky nevodivé
- malá odolnost proti teplotám (pracovní teploty
-35-50°C) a chem. prostředí (benzin, olej),kratší životnost

## Slide 19: Výpočet pružin namáhaných ohybem
Listová pružina
v učebnici L=a, t=h
  DOV

## Slide 20: Výpočet pružin namáhaných krutem
válcovité šroubovité pružiny
pracovní diagram
v učeb. s=y
stavy pružin: 0...volný,1...předpružený, 2-7...pracovní, 8...plně zatížený, 9...mezní (závity na sebe dosedají

## Slide 21: Podklady
Zelený, Jiří:Stavba strojů a strojní součásti I, Computer Press, Brno 2003
Fischer, Ulrich a kol.: Základy strojnictví, EUROPA – SOBOTÁLES cz., Praha 2004
Internet
www.auto-tz.cz
www.pruziny-velka.cz
www.mitcalc.cz
www.scootland.cz
www.alcomex.cz