## Slide 1
Ing. Václav SLANAŘ
ZAPALOVÁNÍ A VSTŘIKOVÁNÍ

## Slide 2: ZAPALOVÁNÍ MOTORŮ
stlačená směs se zapaluje elektrickou jiskrou o teplotě asi 8.000K
jiskra přeskakuje při napětí 15.000V až 20.000V mezi vzájemně odizolovanými elektrodami zapalovací svíčky (vzdálenost cca 0,4mm pro magnetoelektrické zapalování a 0,7-0,9mm pro bateriové zapalování)
svíčka je charakterizována svojí tepelnou hodnotou, tj.schopností odvádět teplo (svíčka musí mít takovou teplotu, aby nezpůsobila předčasné zapálení směsi a zároveň se elektrody nezanášely spalitelnými nečistotami)
tepelná hodnota svíček je 45 - 280, pro vyšší provozní teploty motoru se volí svíčka s vyšší tepelnou hodnotou (studenější) a naopak

## Slide 3
Obr.1

## Slide 4: ZAPALOVACÍ SVÍČKA
zapalovací svíčka je jiskřiště pro zapalovací proud
tvoří ji střední a vnější elektroda
střední elektrodu obklopuje izolátor, jehož spodní část je zalisována do ocelového pláště svíčky
ten je opatřen závitem pro zašroubování do hlavy válce
elektrody jsou zhotoveny ze zvláštní žáruvzdorné slitiny, izolátory jsou nejčastěji z keramických hmot
na střední elektrodu se nahoře nasazuje koncovka zapalovacího kabelu
svíčky se volí dle zápalnosti paliva se vzduchem
příliš chudá směs s velkým přebytkem vzduchu nebo směs příliš bohatá má malou rychlost hoření či je nezápalná

## Slide 5
Obr.3
Obr.2

## Slide 6
Obr.4
Obr.5
Obr.6

## Slide 7
Obr.7
Obr.8
Obr.9

## Slide 8: ZAPALOVACÍ SYSTÉMY ZÁŽEHOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ
a)magnetoelektrické zapalování
energie získávána z otáčivého pohybu spalovacího motoru
potřebná energie se naakumuluje v magnetickém poli magneta či odděleného magnetického obvodu zapalovací cívky
magneto je v podstatě alternátor s permanentními magnety upravený pro potřeby zapalování
na statoru magneta navinuta cívka
při otáčení rotoru se indukuje napětí přímo do primárního vinutí

## Slide 9
1…rotor 2…stator 3…vinutí cívky 4…přerušovač
Motocykl Laurin a Klement s magnetoelektrickým zapalováním tvořeným indukční cívkou vlastní konstrukce
Obr.10
Obr.11

## Slide 10
b)piezoelektrické zapalování
energie získávána mechanickým tlakem na piezoelektrické krystaly
piezoelektrický jev, jímž se vytváří akustické či ultrazvukové vibrace za účelem vytvoření lineárního či rotačního pohybu
jedná se o typ kapacitního zapalování a zapalování vysokofrekvenční
v současné době se takřka nepoužívá
nesporné výhody převážila řada nevýhod
jednou z nevýhod především nemožnost dodržet přesný okamžik zážehu a také časté výpadky v přechodových režimech

## Slide 11
Obr.12
Obr.13
Obr.14

## Slide 12
c)bateriové zapalování
potřebná energie dodávána z akumulátoru a postupnou transformací se převádí na zapalovací svíčky
napájeno elektrickým proudem výhradně z baterie
baterie (také akumulátor) je sestavena z galvanických destičkových článků pro napětí 12V
nejpoužívanější typ zapalování
výhodou silná elektrická jiskra již při nízkých otáčkách motoru - usnadnění jeho spouštění
lze jej dále členit na konvenční cívkové zapalování, elektronické zapalování, tranzistorové zapalování a kondenzátorové (kapacitní) zapalování

## Slide 13
konvenční cívkové zapalování
řízeno kontakty, tzn.,že proud, který protéká cívkou, je vypínán a zapínán mechanickým kontaktem (přerušovačem) v rozdělovači
po vybití zapalovací cívky sepne vačka rozdělovače opětovně kontakty přerušovače a cívka je znovu nabíjena
otáčející se palec rozdělovače přenáší vysoké napětí při následujícím zapálení na další zapalovací svíčku
Obr.15
Obr.16

## Slide 14
elektronické zapalování
pro spouštění procesu zapálení je využíván otáčkový systém (signál ze snímače otáček)
doplňkový snímač tlaku dodává signál zatížení
mikropočítač vhodným způsobem modifikuje výstupní signál předávaný do spínací jednotky
způsob vyvolání zapálení je řízen elektronicky, výroba napětí je induktivní a rozdělení a přenos zapalovací jiskry do příslušného válce je mechanické
Obr.17
Obr.18

## Slide 15
Obr.19

## Slide 16
tranzistorové zapalování
přerušovač ovládá pouze napětí na bázi tranzistoru
při sepnutí kontaktů přerušovače získá báze záporné napětí, tranzistor se otevře a primárním vinutím cívky protéká proud
opalování kontaktů je podstatně menší, neboť je přerušován jen slabý proud
u novějších typů je přerušovač nahrazen střídavým generátorem s permanentním magnetem
Obr.20
Obr.21
Obr.22

## Slide 17
kondenzátorové zapalování
energie shromažďována do kapacity, z níž se odvádí připojením kondenzátoru na spotřební obvod
výhodou skutečnost, že poměrně velký náboj z kondenzátoru se za velmi krátký čas (takřka okamžitě) vybije do primárního vinutí zapalovací cívky
proudy přes primární vinutí jsou v důsledku krátkého času velmi velké (desítky ampér) a rovněž rychle (strmě) narůstá indukované sekundární napětí, jež se dostává na svíčku
Obr.23
Obr.24

## Slide 18: ZAPALOVÁNÍ VZNĚTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ
k samovznícení nafty ve spalovacím prostoru je potřeba dosažení teploty min.350°C
pokud jsou nízké venkovní teploty, je nutné motor nažhavit (žhavící svíčky)
žhavící svíčky zahřívají dané množství vzduchu či zapalují palivo těsně před nastartováním motoru
žhavení je složeno ze tří fází: předžhavení (3 až 7s), startování a dožhavení (v závislosti na teplotě chladící kapaliny a venkovní teplotě až 6 minut)
při dožhavení se redukují škodlivé emise ve výfukových plynech a palivo se lépe spaluje (motor běží klidněji a méně klape)

## Slide 19
Obr.25
Obr.26
Obr.27

## Slide 20: VSTŘIKOVÁNÍ
karburátory se zdokonalovaly na hranici svých možností pomocí elektronických systémů a postupně se vytrácel smysl karburátoru jakožto levného prostředku pro tvorbu směsi
většina mechanických systémů přináší problém s regulací a pokud je motor využíván v různých režimech, je nutné měnit jeho vstupní veličiny
vstřikování paliva je systém promíchání paliva se vzduchem ve spalovacím prostoru motoru
vstřikovací systém je tvořen tlakovým čerpadlem, které dodává palivo pod tlakem ke vstřikovačům (injectorům)

## Slide 21
Výhody vstřikování:
snížení škodlivin ve výfukových plynech
přesné dávkování paliva
snížení spotřeby paliva
zajištění optimálního směšovacího poměru dle provozní stavu motoru
jemnější rozprášení paliva
lepší objemová účinnost
lepší rozdělení směsi pro jednotlivé válce
větší kroutící moment a jeho lepší průběh
snadnější spouštění studeného motoru

## Slide 22
Obr.28

## Slide 23
Obr.29

## Slide 24
Popis činnosti elektronického vstřikovače
vstřikovač umístěn v sacím potrubí motoru
řídící jednotka motoru (ECU) shromažďuje informace z různých čidel umístěných kolem celého motoru
na základě dodaných informací určuje délku otevření nutnou pro daný pracovní zdvih motoru
ECU generuje proud přenášený na solenoid (elektromagnet) vstřikovače
ten zdvihne jehlu a natlakované palivo se prožene přes vypouštěcí otvor vstřikovače
po zastavení přenosu proudu vinutá pružina zatlačí jehlu zpět do sedla otvoru a zastaví průtok paliva

## Slide 25
Obr.30
Obr.31

## Slide 26
ČERPADLO VSTŘIKOVÁNÍ
INJEKTOR
Obr.32
Obr.33

## Slide 27
Obr.34
Obr.35

## Slide 28
Měřené údaje zpracovávané řídící jednotkou (ECU-Electronic Control Unit):
otáčky motoru (CKPS-CrankShaft Position Sensor)
poloha vačky (CMPS-CaMshaft Position Sensor)
poloha škrtící klapky (TPS-Throttle Position Sensor)
tlak v sacím potrubí (IAPS-Intake Air Pressure Sensor nebo MAP-Manifold Air Pressure)
tlak v airboxu (APS-Atmospheric Pressure Sensor)
teplota nasávaného vzduchu (IATS-Intake Air Temperature Sensor)
teplota motoru (ECTS-Engine Coolant Temperature Sensor)
napětí baterie
rychlostní stupeň (GPS-Gear Position Switch) případné další (např. Lambda sonda)

## Slide 29: ZPŮSOBY VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA
a) kontinuální neboli simultánní vstřikování paliva
ke vstřiku dochází každou otáčku u všech vstřikovačů současně a jedná se o zastaralý systém
nebyl rozpoznán pracovní cyklus válce pomocí snímače vačkové hřídele
b) vstřikování skupinové
seskupení vstřikovačů do dvojic
perioda vstřiku je 720° (tj. jednou za pracovní cyklus válce)
každých 360° se aktivuje jedna skupina
tento druh vstřikování je použit při startu motoru se sekvenčním vstřikováním
při druhé otáčce motoru se již synchronizuje vstřikování pomocí snímače vačky (CMPS) a přechází se na sekvenční
c) sekvenční vstřikování
ke vstřiku dochází u každého válce zvlášť a to jednou za 2 otáčky před otevřením sacího ventilu
je nutná informace o poloze vačkové hřídele, z čehož lze poznat pracovní cyklus válce

## Slide 30: GRAFIKON VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA
modrý obdélník – doba (úhel) otevření sacího ventilu
oranžový obdélník – doba vstřiku
červený blesk – okamžik zážehu
Obr.36

## Slide 31: PROCVIČENÍ TÉMATU
1. Popište vlastní proces zapalování směsi u spalovacích motorů.
2. Načrtněte průřez zapalovací svíčkou a charakterizujte její jednotlivé části. Co je to žhavící svíčka?
3. Rozeberte jednotlivé zapalovací systémy využívané pro podporu zážehu směsi u motorových vozidel.
4. V Autodesk Inventoru vytvořte dle předlohy model vstřikovače a prostřednictvím řízených vazeb simulujte jeho činnost.
5. Vyhledejte v odborných pramenech veškeré informace, které získává ECU pro vyhodnocení parametrů vstřikování směsi a zaneste je do přehledné tabulky.

## Slide 32: POUŽITÉ ZDROJE
Obr.1 http://intranet.ssinte-karvina.cz/download/navratil/Elektrotechnika/05%20Zapalování/087%20vliv%20okamžiku%20zážehu%20na%20činnost%20motoru.jpg
Obr.2 http://www.nissanclub.cz/graphics/articles/1/images/width-150/1svicka.jpg
Obr.3 http://sklad.calibra.cz/servis/zapalovani/15_svicky.jpg
Obr.4 http://www.brisk.cz/upload/fckedit/image/zapalovaci_svicky/premium.jpg
Obr.5 http://storage.adventure-biker.cz/x-shop/shop_catalog/_large/51f907e08f7306d777ec4748b1d4a554.jpg
Obr.6 http://www.tuning-centrum.cz/upl/svicka_v_motoru_pg49.JPG
Obr.7 http://www.brisk.cz/upload/fckedit/image/zapalovaci_svicky/sytem_znaceni(1).jpg
Obr.8 http://www.jawa-50.cz/lib/Thumb.php?f=/filesystem/clanky/technika/svicky/znaceni-zapalovacich-svicek-ngk.gif&w=590
Obr.9 http://sklad.calibra.cz/servis/zapalovani/01_zakladni_schema.jpg
Obr.10 http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9142
Obr.11 http://veteran.auto.cz/wp-content/gallery/web/sk21.jpg
Obr.12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Piezomotor_type_inchworm.gif
Obr.13 http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9142
Obr.14 http://www.ministeam.com/acatalog/mrv2cll.jpg
Obr.15 http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9142
Obr.16 http://autorepair.about.com/library/graphics/coil.jpg
Obr.17 http://skoda.panda.cz/obrazky/001_2.gif
Obr.18 http://skoda.panda.cz/obrazky/001_1.jpg
Obr.19 http://intranet.ssinte-karvina.cz/download/navratil/Elektrotechnika/05%20Zapalování/110%20zapojení%20elektronického%20zapalování%20EZ.jpg
Obr.20 V.Skopal, J.Adámek, M.Hofírek – Stavba a provoz strojů IV, SNTL 1982,obr.171,str.198
Obr.21 http://intranet.ssinte-karvina.cz/download/navratil/Elektrotechnika/05%20Zapalování/095%20základní%20princip%20tranzistorového%20zapalování.jpg
Obr.22 http://img404.imageshack.us/img404/152/tzk.jpg
Obr.23 http://intranet.ssinte-karvina.cz/download/navratil/Elektrotechnika/05%20Zapalování/120%20kondenzátorové%20zapalování%20HKZ-K.jpg
Obr.24 http://intranet.ssinte-karvina.cz/download/navratil/Elektrotechnika/05%20Zapalování/121%20kondenzátorové%20zapalování%20HKZ-I.jpg
Obr.25 http://intranet.ssinte-karvina.cz/download/navratil/Elektrotechnika/05%20Zapalování/126%20žhavící%20svíčka.jpg
Obr.26 http://www.skodashop.cz/data/shared/files/products/820591/553.jpg
Obr.27 http://www.luke.cz/obrazky/svicky/zhav_svic_znaceni.jpg
Obr.28 http://www.autobecher.cz/wp-content/ilustrace/common-rail-bosch.jpg
Obr.29 http://hdabob.com/FuelInject.jpg
Obr.30 http://fordfuelinjection.com/images/injector02.gif
Obr.31 http://www.automotive-illustrations.com/img/Honda-Acura/Gx-injector.jpg
Obr.32 http://www.gsxr.wz.cz
Obr.33 http://www.gsxr.wz.cz
Obr.34 http://www.2carpros.com/images/articles/engine/fuel_system/diagram/fuel_injection_system.jpg
Obr.35 http://www.globaldensoproducts.com/images/fuel_injection.gif
Obr.36 http://www.gsxr.wz.cz