## Slide 1: Řemenové převody
Zpracovala Ing. Dana Šejvlová
Notes: .

## Slide 3: Schéma řemenového převodu

## Slide 4: Charakteristika
řemenové převody slouží pro přenos menších a středních, výjimečně i velkých výkonů. Umožňují přenos výkonu i na velké vzdálenosti. Osy hnacího a hnaného hřídele jsou většinou rovnoběžné, výjimečně mimoběžné
pohon několika hřídelí jedním řemenem
http://www.tyma.cz/aktuality/desatero-spravneho-remenoveho-prevodu/

## Slide 5: Charakteristika
VÝHODY
nejlevnější převod
možnost pohánět několik hřídelí současně
tichý chod
tlumení rázů vlivem pružnosti řemene.
možnost funkce pojistné spojky při přetížení (prokluz).
vysoké obvodové rychlosti.
NEVÝHODY
špatná odolnost vůči vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a nečistotám
vytahování a opotřebení řemenů
nutné předepnutí
nezaručení stálého převodového poměru, skluz

## Slide 6: Uspořádání řemenových převodů
Rovnoběžné hřídele – smysl otáčení hřídelů shodný. Při větších vzdálenostech os hřídelů je nutné, aby horní část pásu byla ochablá a dolní napjatá.

## Slide 7: Uspořádání řemenových převodů
Rovnoběžné hřídele – smysl otáčení hřídelů opačný. Větší úhel opásání. Protože se pás ve zkřížení po sobě tře, nehodí se pro velké rychlosti v =< 15m.s-1 a pro široké pásy. Vzdálenost os musí být větší a >= 20b , kde je šířka pásu).

## Slide 8: Uspořádání řemenových převodů
Mimoběžné hřídele – pouze pro jeden smysl otáčení. Pás musí nabíhat na oba kotouče v jejich středních rovinách, jinak by spadl. Kotouče musí být dostatečně široké ( B >= 1,4 b ). Vzdálenost os bývá a = 3 až 10m, nejčastěji 5m.

## Slide 9: Typy řemenů
ploché klínové klasické úzké variátorové ostatní ozubené

## Slide 10: převod plochým řemenem
materiál musí splňovat následující podmínky: pevnost v tahu dobrou přilnavost k řemenici dobrou ohebnost
kožené řemeny
standardní (30 m/s)
ohebné (40 m/s)
velmi ohebné (50 m/s)
pryžové – vložky z textilních vláken (40 m/s)
řemeny z polyamidu a polyesterů 65 m/s
řemeny lepené z několik materiálů (100 m/s)

## Slide 11: převod klínovým řemenem

## Slide 13: převod klasickým klínovým řemenem
Řemen má 6 normalizovaných velikostí průřezu Z, A, B, C, D, E.
Potřebnou velikost průřezu řemene pro zadané parametry převodu určíme podle ČSN 02 3111

## Slide 14
teplotní odolnost:
klasické -40 °C +70 °C
řezané -35 °C +90 °C
přípustná obvodová rychlost
klasické do 30 ms-1
řezané do 52 ms-1

## Slide 15: převod ozubeným řemenem

## Slide 16: Konstrukce řemenů
a) tažnou vrstvu, která přenáší a zachycuje obvodovou a odstředivou sílu. Musí mít dobrou tahovou pevnost. Tato vrstva se dělá – tkanina, kordonová vlákna, sklolaminátová nebo uhlíková vlákna.
b) styková vrstva, přenáší sílu z řemenice na tažnou vrstvu. Musí mít dobré třecí vlastnosti (velký součinitel tření v kombinaci s materiálem řemenice). Tato vrstva bývá velmi často z pryže.

## Slide 17: Konstrukce řemene

## Slide 18: Materiály řemenů
1…textilní tažná část
2…pryžové jádro
3…opryžovaný textilní obal
4…pryžový nárazník

## Slide 19: Spojování řemenů

## Slide 20: Řemenice
Má tyto základní části
a) věnec – funkční část, tvar povrch věnce odpovídá tvaru řemenu
Přes povrch věnce se přenáší zatížení z řemenu na řemen

## Slide 21: Řemenice
b) náboj – slouží pro přenos zatížení z hřídele na řemenici. Nejčastější spojení je pomocí pera, axiálního zajištění stavěcím šroubem. Rychloběžné řemenice se upevňují pomocí kužel. pouzder. Aby nedošlo k porušení souososti a kolmosti volí se uložení H7/j6 nebo H7/k6.
c) tělo řemenice – u větších a velkých řemenic, tvoří ho žebra či odlehčené nebo plné kotouče

## Slide 22: Materiál řemenic
šedá litina pro v < 25 m.s-1
hliníkové slitiny v =< 25 m.s-1
plasty v – malé
ocel na odlitky v >= 25 m.s-1
ocelové plechy svařované konstrukce

## Slide 23: Řemenice

## Slide 24: řemenice pro klasické klínové řemeny

## Slide 25: variátory

## Slide 26: napínání řemene
při provozu dochází k prodlužování řemene
možnosti řešení napínání

## Slide 27: Měření pomocí siloměrem

## Slide 28: Tension sonic tester

## Slide 29: Laserový měřič

## Slide 30: skládání řemene

## Slide 31
Literatura
Hosnedl S., Krátký J.: Příručka strojního inženýra Obecné strojní části 2, Computer Press 2000
Katalogy firmy Tyma
www.tyma.cz
http://www.tyma.cz/aktuality/desatero-spravneho-remenoveho-prevodu/
http://www.347.vsb.cz/files/kal01/prirucka-remen.pdf
Kaláb, K.: Návrh, výpočet a montáž řemenového převodu, Vysokoškolská příručka VŠB Ostrava 2010