## Slide 1: Šroubové spoje
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 2: Funkce šroubu
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Spojovací část
Pohybový šroub

## Slide 3: Základní části
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Šroub s hlavou a maticí
Šroub s hlavou bez matice
Závrtný šroub bez hlavy
Druhy šroubových spojů

## Slide 4: Druhy šroubů
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Šroub s šestihrannou hlavou
Imbus
Závrtný šroub
Druhy hlav šroubů

## Slide 5: Druhy závitů
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Metrický
Whitworthův
Lichoběžníkový
Trubkový
Profil metrického závitu

## Slide 6: Kritéria volby druhu závitu
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Jednotlivé druhy se volí podle funkce
Metrické s hrubou roztečí – běžné spoje
Metrické s jemnou roztečí – jemná mechanika, duté součásti s malou tloušťkou stěny
Lichoběžníkový – pohybové šrouby
Trubkový – spojování potrubí menších průměrů
Levé závity LH – rotující hřídele (např.závit pedálu kola, hřídel okružní pily)

## Slide 7: Konstrukční zásady
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Materiály šroubů, matic a podložek:
ocel
mosaz (elektrotechnika)
hliník a jeho slitiny (spojování hliník.součástí)

## Slide 8: Značení materiálů
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Na výkresech se materiál objednává:
první doplňkovou číslicí za číslem normy (značka mech. vlastností nebo třída pevnosti)
druhá doplňková číslice označuje povrchovou úpravu nebo podle ISO třídu pevnosti

## Slide 9: Značení materiálů
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Dřívější značka | Materiál | Mez kluzu (MPa) | Doplňková číslice | Třída pevnosti
4D | 11 343,11 373, 11 423 | 210-320 | 0 | 4.6
5D | 11 500 | 300 | 1 | 5.6
8G | 12 042 | 640 | 5 | 8.8
10K | 14 240 | 900 | 7 | 10.9
mosaz | - | - | 8 | -

## Slide 10: Příklad 1
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Objednejte přesný šroub M12 se šestihrannou hlavou, pozinkovaný, z materiálu 11 500, délka šroubu 60 mm podle ČSN i ISO.
Podle ČSN
ŠROUB M12x60 ČSN 02 1101.15
ŠROUB M12x60 ČSN 02 1101 – 5.6
Podle ISO
ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 4014-M12x60-5.6

## Slide 11: Příklad 2
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Pro šroub z předešlého příkladu objednejte podle ČSN přesnou šestihran.matici z materiálu 11 500 a pružnou podložku z materiálu 11 423, obě bez povrchové úpravy.
MATICE M12 ČSN 021401.10
PODLOŽKA 12 ČSN 021440.00

## Slide 12: Příklady použití materiálů
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
4D, 5D – běžné staticky namáhané spoje
8G – lícované šrouby namáhané smykem
8G, 10K – dynamicky namáhané spoje s možností přetížení např. hydraulické mechanismy, nástroje, dopravní stroje

## Slide 13: Normalizace
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Otvory pro šrouby
Hloubky děr se závitem pro závrtné šrouby
Zahloubení pro hlavy šroubů
Ukončení šroubů s metrickým závitem
Výběhy závitů
Výše uvedené hodnoty lze najít ve Strojnických tabulkách

## Slide 14: Příklad 3
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Př. Pro šroub M8x60 ČSN 021143 nakreslete a zakótujte zahloubení pro hlavu šroubu

## Slide 15: Pojištění šroubových spojů
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
1. Silovým stykem
Pružná podložka
Berma matice
Matice, která má v sobě plastickou hmotu

## Slide 16
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Silovým stykem

## Slide 17: Pojištění šroubových spojů
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
2. Tvarovým stykem
Závlačky
Kolíky
Dráty
Speciální podložky (např. podložka s jazýčkem)

## Slide 18
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Tvarovým stykem

## Slide 19: Pojištění šroubových spojů
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
3. Materiálovým stykem – málo používané
Přivaření hlavy šroubu
Barvou (plombování), lepidlem

## Slide 20
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Materiálovým stykem

## Slide 21: Opakování
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Co jsou pohybové šrouby?
Jaké se používá pojištění šroubových spojů?
Jaké jsou druhy závitů?
Popište šroubové spoje na obrázku.

## Slide 22: Zdroje
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Zelený, J.: Stavba strojů – strojní součásti,Computer Press,a.s
Fischer, U. a kol.: Základy strojnictví,EUROPA-SOBOTÁLES cz.,Praha 2004
http://www.alukola-levne.cz/shops/8113/images-goods/šrouby%20+%20matky.bmp
http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/24/2447_big.jpg
http://www.bajk.cz/gfx/clanek/566/male/with_x_metr.jpg
http://www.prodejnacb.cz/galerie//sprava_produktu/P0906003_cs_01srouby_se_sestihrannou_hlavou.jpg
http://www.nemakej.cz/obrazky/imbus_m8x40_a_matice_pro_np1.jpg
http://podlozky.wbs.cz/18mm__sroub_vycniva_8mm.JPG