## Slide 1: Svarové spoje

## Slide 2: Definice
Svařování je spojování kovových součástí, ale i součástí z plastů, v nerozebíratelný celek působením tepla nebo tlaku a většinou s použitím přídavného materiálu stejného nebo podobného složení a mechanických vlastností jako má spojovaný materiál a natavením základního materiálu.

## Slide 3: Provedení spoje
Tavné a tlakové
tavné = natavení svař.materiálu a přídavného materiálu plamenem nebo el.odporem
přídavný materiál – ocelový drát,elektroda
tlakové = materiál se ohřeje do plastického stavu a tlakem se spojí

## Slide 4: Výhody
Dosažitelnost technologie
Kvalita svarů
Vysoká produktivita
Použití i mimo závod
Menší hmotnost
Levnější výroba

## Slide 5: Nevýhody
Kvalifikace pracovníka
Tuhost a nepoddajnost spoje
Pnutí a deformace
Odlišná svařitelnost materiálů
Úprava ploch před svařováním

## Slide 6: Konstrukční zásady
Svařitelnost
je způsobilost materiálů k vytváření dobrého svarového spoje tak, aby svar i okolí jím ovlivněné odpovídaly požadavkům na ně kladeným pro daný účel
ST
zaručená,dobrá,obtížná
nejpoužívanější – 11343,11373,11523,12010

## Slide 7: Konstrukční zásady
žíhání k odstranění vnitřního pnutí
u složitějších svařenců
předpis na výkresu
doplňková číslice 11373.2
nad popisové pole PO SVAŘENÍ ŽÍHÁNO K ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ

## Slide 8: Konstrukční zásady
Druhy svarů
tupé
koutové
ST

## Slide 9
Svarové spoje v automobilovém průmyslu

## Slide 10: Konstrukční zásady
Obrábět až po svaření obr.35
Svary co nejmenší a nejkratší
dlouhé svary – přerušované
tloušťka svaru t = (0,7-1)*smin (obr.36)
min.dopor.tloušťka t = 4 mm
délka přerušovaného svaru l = (5-40)* t

## Slide 11: Konstrukční zásady
Nehromadit svary na jednom místě
Přístupnost při svařování (45°) velké množství výztuh – pnutí a deformace
Výztuhy bez ostrých hran
Nejlépe bez obrábění svaru

## Slide 12
Příklady provedení:

## Slide 13: Opakování
Které materiály je možno svařovat?
Jaký je rozdíl mezi tavným a tlakovým svarem?
Jaké znáte konstrukční zásady pro svařence?
Jaké jsou výhody svařování?
Jaké jsou nevýhody svařování?
Kde se svařování používá?

## Slide 14: Zdroje
Jiří Zelený: Stavba strojů a strojní součásti I., Computer Press, Brno, 2003
http://svarovani.navajo.cz
http://cs.wikipedia.org
http://www.esab.com
http://www.svarovani.cz
http://wikipedia.infostar.cz/w/we/welding.htm
http://www.ingro-machine.cz/clanky/51-svarovani-svareni.html