## Slide 1: Valivá ložiska
Zpracovala ing. Dana Šejvlová

## Slide 2: Charakteristika
slouží pro zachycování radiálních a axiálních posuvů a sil podle druhu použitého ložiska a jeho uložení
lze použít pro vysoké otáčky a teploty
nevhodná pro rázová zatížení
účinnost 0,98
malá délka v porovnání s kluznými ložisky
větší průměry v porovnání s kluznými ložisky
malé nároky na údržbu.

## Slide 3: Základní rozdělení ložisek
radiální
axiální

## Slide 4
Kritéria pro volbu ložisek
• prostorové nároky
• zatížení
• nesouosost
• přesnost
• otáčky
• tichý chod
• tuhost
• axiální posuvnost
• montáž a demontáž
• těsnění
finanční náročnost

## Slide 5
Typy ložisek dle valivých elementů
kuličkové
jehlové
válečkové
kuželíkové
soudečkové
toroidní

## Slide 6: Valivá ložiska
kuličkové vnější a valivý klec mazání těsnění
ložisko vnitřní kroužek element

## Slide 7: Prostorové nároky
vnitřní průměr ložiska – závisí na průměru hřídele, konstrukci stroje
vnější průměr – v případě nedostatku místa je možné využít jehlové ložisko

## Slide 8: Zatížení ložisek
velikost zatížení určuje velikost ložiska
při stejných rozměrech ložiska přenáší ložiska s čárovým stykem větší zatížení než ložiska s bodovým stykem (kuličková)
směr zatížení
  radiální – axiální – kombinované

## Slide 9: Nesouosost
prohnutí hřídele vlivem zatížení
velká vzdálenost ložisek

## Slide 10: Otáčky
Otáčky jsou omezeny přípustnou provozní teplotou. nízké tření  nízký vývin tepla,
Nejvyšších otáček dosahují kuličková ložiska a naklápěcí kuličková ložiska při čistě radiálním zatížení a kuličková ložiska s kosoúhlým stykem při kombinovaném zatížení.
Z konstrukčních důvodů nemohou axiální ložiska dosáhnout tak vysokých otáček jako radiální ložiska.

## Slide 11: Tichý chod, tuhost
Otáčky, při nichž mohou ložiska pracovat, jsou omezeny přípustnou provozní teplotou. Typy ložisek, které se vyznačují nízkým třením, a tedy i nízkým vývinem tepla, jsou nejvhodnější pro vysoké otáčky.
Nejvyšších otáček dosahují kuličková ložiska a naklápěcí kuličková ložiska při čistě radiálním zatížení a kuličková ložiska s kosoúhlým stykem při kombinovaném zatížení.
Platí to především pro vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem nebo kuličková ložiska s keramickými valivými tělesy.
Z konstrukčních důvodů nemohou axiální ložiska dosáhnout tak vysokých otáček jako radiální

## Slide 12: Montáž a demontáž

## Slide 13: Těsnění
Úkoly těsnění:
zabránit vniknutí nečistot
zabránit vytékání maziva
Druhy těsnění:
těsnění je součástí ložiska
těsnění leží mimo ložisko

## Slide 14: Těsnění integrovaná
kryty
těsnění s nízkým třením
kontaktní těsnění
Ložiska mohou být opatřena těsněním po jedné či obou stranách – v tomto případě je ložisko naplněno plastickým mazivem
Používá se v případech, kdy
nelze účinně těsnit vnějším těsněním
je nedostatek místa
z ekonomických důvodů

## Slide 15: Těsnění vnější
• těsnění pevných (nepohyblivých) součástí - statická
• těsnění, která se dotýkají pohyblivých ploch - dynamická
• bezkontaktní těsnění

## Slide 16: těsnění pevných (nepohyblivých) součástí
plochá těsnění
těsnění O kroužky
účinnost závisí na deformaci v průřezu po montáži

## Slide 17: těsnění, která se dotýkají pohyblivých ploch
ucpávky, pístní kroužky - pro součásti vykonávající přímočarý pohyb
plstěnné kroužky – plastická maziva, malé rychlosti otáčení
hřídelové těsnící kroužky (Gufera) – pro součásti rotující
V kroužky
Gufero zabraňuje unikání maziva
Gufero zabraňuje vnikání nečistot
V kroužek otáčí se s hřídelí, břitem tlačí na nepohyblivé víčko
plstěný kroužek před vložením do drážky se napouští ohřátým olejem

## Slide 18: bezkontaktní těsnění
axiální labyrintové radiální labyrintové
spárové těsnění účinnost zvětšena drážkami v hřídeli
lamelové těsnění
s pružným kovovým kroužkem

## Slide 19: Uložení ložisek

## Slide 20: Tolerance tvaru a polohy na hřídeli a v tělese

## Slide 21: Výpočet valivých ložisek
statická únosnost – zatížení ložiska za klidu, při pomalém kývání nebo otáčení. statická únosnost valivého ložiska Co [N]
dynamická únosnost – zatížení ložiska při (rychlém) otáčení Neznamená proměnlivost zatížení !
trvanlivost ložisek základní trvanlivost L - kterou dosáhne nebo překročí 90 % ložisek při daném zatížení než vzniknou první známky únavy materiálu trvanlivost a životnost se vyjadřují v hodinách nebo milionech otáček chodu ložiska

## Slide 22
Základní statická únosnost Co [N]
je rovna jednoduchému (radiálnímu a axiálnímu) "statickému" zatížení F[N],
Jednoduché zatížení
Po = Fo ≤ Co / so [ N ]
Fo = Fro [N] ... statické rad. zatížení pro rad. ložiska
Fo = Fao [N] ... statické ax. zatížení pro ax. ložiska
Kombinované zatížení (radiální a axiální silou Fro a Fao)
Po = Feo = Xo . Fro + Yo . Fao ≤ Co / so [ N ]
Feo [N] ... ekvivalentní statické zatížení
Xo ... součinitel statického radiálního zatížení
Yo ... součinitel statického axiálního zatížení
so = ko  (0,5  1,5) … "statická" bezpečnost ložiska (viz ST)
Hodnoty Co, Xo, Yo a další jsou uvedeny v katalozích a ve ST

## Slide 23
Základní dynamická únosnost C[N]
Základní dynam. únosnost C[N] je rovna jednoduchému "dynamickému" zatížení F[N], při němž je základní trvanlivost L = 1.106 ot. (pro 90% ložisek)
L = ( C / P)p [ 1.106 ot ]
p = 3 ... pro kuličková ložiska
p = 3,3 ... pro válečková, jehlová, soudečková a kuželíková
Trvanlivost valivého ložiska A. Jednoduché zatížení
P = F[N] … "dynamické" zatížení ložiska
F = Fr … "dynamické" rad. zatížení pro rad. ložiska
F = Fa … "dynamické" ax. zatížení pro ax. ložiska

## Slide 24
B. Kombinované a proměnlivé zatížení
zatížení radiální a axiální silou Fr a Fa
P = Fe = X . V . Fr + Y . Fa [N]
X … součinitel dynamického radiálního zatížení
Y … součinitel dynamického axiálního zatížení
V … rotační součinitel (vliv otáčení vnitř. kroužku vůči zatížení)
  V = 1 … při obvodovém zatížení vnitřního kroužku ložiska
  V = 1,2 … při bodovém zatížení vnitřního kroužku ložiska
n [ min-1 ] … rychlost otáčení
t [ h ] … požadovaná trvanlivost
kd  (1 ÷ 1,5) … "dynamická" bezpečnost

## Slide 25: Literatura:
R. Kříž: Stavba a provoz strojů
J. Zelený: Stavba strojů – strojní součásti
Firemní katalogy SKF