## Slide 1
Výroba páry
Zpracovala Ing. Dana Šejvlová

## Slide 2: Parní generátory – parní kotle
zařízení pro výrobu vodní páry
napájecí voda vstupuje do kotle
v ohříváku vody se ohřívá na bod varu
ve výparníku (za přívodu tepla) se voda vypařuje → sytá pára
v přehříváku (za přívodu tepla) → přehřátá pára

## Slide 3: Hlavní části kotlů
palivové hospodářství
hořáky, ohniště, systémy čištění spalin
ohřívák vzduchu – ekonomizér
ohřívák vody
výparník
přehřívák páry
přihřívák

## Slide 4: dle účelu použití
stabilní
  elektrárenské
  teplárenské
  pro výtopny
  pro spalovny
  na odpadní teplo
Rozdělení kotlů
mobilní
  lokomotivní
  lodní
dle konstrukce
dle oběhu
válcové - velkoprostorové
strmotrubné - bubnové
přirozený oběh
nucený oběh

## Slide 5: dle typu ohniště
roštové
práškové granulační
práškové výtavné
fluidní
dle tlaku vyráběné páry
nízkotlaké – tlak páry do 0,05 MPa
středotlaké – tlak páry 0,05  1,6 MPa
vysokotlaké – tlak páry 1,6  16 MPa
velmi vysokotlaké - tlak páry nad 16 MPa
na tuhá paliva
na kapalná paliva
na plynná paliva

## Slide 6: Válcový kotel s roštovým ohništěm

## Slide 7: Roštové ohniště
kusové palivo je spalováno na litinovém roštu (mříži)
nízká intenzita spalování
teplota ~ 700 ºC
omezený výkon do 150 tun páry za hodinu

## Slide 8: Válcový (velkoprostorový) kotel
vznikl na přelomu 18. a 19. století
válec ohřívaný plamenem a spalinami po celé délce
voda proudí velmi pomalu
pára se odvádí sběračem umístěným v horní části bubnu
jednoduchý kotel, omezený výkon, malý tlak, nízká teplota páry, malá účinnost

## Slide 9: Vysokotlaký granulační parní kotel
Strmotrubný kotel s práškovým ohništěm

## Slide 10: Práškové ohniště
práškové uhlí je vháněno stlačeným vzduchem spec. hořáky do ohniště
prášek má větší povrch → spalování probíhá rychleji
teploty 1000  1700 ºC
a) granulační – odpad ve formě škváry
b) výtavná – odpad odtéká spodním otvorem – struska

## Slide 11: Klasická elektrárna

## Slide 12: Klasická elektrárna

## Slide 13: Strmotrubný kotel
dlouhá válcová nádoba, výparník tvořený svislými (strmými) trubkami
rychlejší oběh vody, pára rychleji vystupuje do bubnu
napájecí voda bývá demineralizována
při vysokých tlacích páry bývá v okruhu zařazeno čerpadlo
pro vysoké tlaky a teplotu páry, velké hmotností průtoky páry

## Slide 14
Strmotrubný kotel s fluidním ohništěm

## Slide 15: Fluidní ohniště
Jemně rozemleté uhlí se předehřívá a vhání pod tlakem do ohniště, je spalováno ve fluidní vrstvě – ve vznosu
vhodnou regulací teploty lze dosáhnout snížení nežádoucích zplodin, zejména Nox
do směsi lze přidávat i další práškové látky, které na sebe váží například oxid siřičitý
fluidního spalování bylo poprvé vyzkoušeno v USA 1918
Veškeré popeloviny opouštějí kotel se spalinami jako vychlazený popílek, který je zachycen v prvním stupni v cyklónovém odlučovači a ve druhém stupni v tkaninovém nebo elektrostatickém filtru

## Slide 16: Klasická elektrárna

## Slide 18: Literatura
www.vodni-tepelne-elektrarny.cz/princip-tepelne-elektrarny
www.energetickyporadce.cz/slovnik/fluidni-kotel.html
http://oei.fme.vutbr.cz/jskorpik/index.html
Encyklopedie energie, ČEZ
Skopal V., Adámek J., Hofírek M.: Stavba a provoz strojů IV, Konstrukční uspořádání, provoz a údržba, SNTL Praha 1982
Kemka V., Barták J., Milčák P., Žitek P.: Stavba a provoz strojů, Stroje a zařízení, Informatorium Praha 2009