## Slide 1: Kluzná ložiska Zpracovala Ing. Dana Šejvlová

## Slide 3: Charakteristika kluzných ložisek
pracují na principu kluzného tření
zajišťují
  otočné uložení
  posuvné pohyby (vedení)
  kývavé pohyby
zachycují radiální a axiální síly
mohou být
  s mazáním
  bez domazávání

## Slide 4: Výhody proti valivým ložiskům
jednoduchá montáž a demontáž (zejména u dělených ložisek)
menší vnější průměr
klidný a tichý chod
snáší rázy
mohou být samomazné

## Slide 5: Nevýhody proti valivým ložiskům
nutná přesná výroba
větší délka ložiska
nároky na údržbu (mazání a čistota)
větší spotřeba maziva (mimo samomazných)
nevhodná pro přerušovaný chod – při rozběhu a doběhu mohou pracovat v oblasti suchého tření (neplatí pro hydrostatická)

## Slide 6: Konstrukční zásady
pouzdro
  dutý válec
pánev
  pouzdro dělené v podélné ose
segmentové
  pro velké obvodové rychlosti,
  uložení hřídelí turbín

## Slide 7
pouzdro i pánev se vkládají
do ložiskového tělesa (domeček)
  samostatné ložiskové těleso
  tělesem může být část stroje

## Slide 9: Konstrukční provedení pouzder a pánví
jednovrstvé tenkostěnné
  zhotovují se jako výstelky vyléváním do ocelových kroužků
  kompozice a slitiny mědi
  tloušťka vrstvy s<0,1 d
jednovrstvé tlustostěnné
  nekovové materiály, litina, spékané kovy
  tloušťka vrstvy s = (0,1 – 0,2)d
dvouvrstvé ( s výstelkou) = bimetalické
  tloušťka vrstvy s<0,2 d
vícevrstvé

## Slide 10: Materiály ložisek
Kompozice (slitiny cínu a olova)
  měkký materiál,odolný proti zadírání, snáší rázy a neomezené kluzné rychlosti
  únosnost pmax= 40 MPa
  teploty do 100°C
  použití: výstelky vylitím do ocelových pouzder a pánví

## Slide 11
Slitiny mědi (cínový, olověný, hliníkový bronz)
  kvalitní materiál pro velká dynamická zatížení s rázy, odolné proti opotřebení a zadírání
  únosnost pmax= 50 - 120 MPa
  teploty do 250°C
  použití: pouzdra a pánve u pístových strojů

## Slide 12
Slitiny hliníku
  tvrdý materiál pro velká rázovitá zatížení a malé kluzné rychlosti
  únosnost pmax= 40 MPa
  dostatek maziva
  použití: stroje s malými otáčkami a velkým zatížením

## Slide 13
Spékané kovy (ocel, měď, cín, hliník)
  směs z rozemletých kovů se lisují do tvaru pouzdra až s 30% pórů
  po nasycení pórů mazivem → samomazné ložisko
  použití pro klidný chod bez rázů, pro malé rychlosti v = 4 m/s a malé teploty t = 80°C
  malá únosnost pmax= 2 MPa
  použití: malé stroje a mechanizmy v oblasti jemné mechaniky a elektrotechniky, domácí spotřebiče

## Slide 14
Šedá litina
  levný materiál pro klidný chod bez rázů, s malými kluznými rychlostmi a pro malá zatížení
  malá únosnost pmax= 6 MPa
  použití: tlustostěnná pouzdra

## Slide 15
Plasty (polyamid, teflon), pryž
  bezmazná ložiska s malou zátěží a malými kluznými rychlostmi
  mohou pracovat v agresivním prostředí
  malá únosnost pmax= 2 MPa
  použití: tlustostěnná pouzdra pro domácí spotřebiče, chemická zařízení

## Slide 16
Vícevrstvé materiály
  ocelová pouzdra s nanesenou vrstvou pórovitého materiálu (bronzu), se kterou je spojen kluzný materiál
  kluzný materiál – teflon + bronz + grafit + měď + olovo
  snáší nízké i vysoké teploty → -200÷(+300)°C
  bezmazná nebo s omezeným mazáním
  výborné kluzné vlastnosti (f=0,01)
  odolná proti opotřebení
  únosnost pmax= 70 MPa

## Slide 18: Tribologie – základy mazání
Druhy kluzného tření
suché f = 0,1 – 0,25
polosuché (mezní) f = 0,01 – 0,1
kapalinné f = 0,001 – 0,01

## Slide 19
Důvody mazání
  zmenšit tření mezi hřídelí a ložiskem
  odvádět vznikající teplo
  zabránit zadření ložiska
  mezi hřídelí a ložiskem musí být film maziva
  u hydrodynamicky mazaných ložisek se vytváří točivým pohybem čepu hřídele
  u hydrostaticky mazaných ložisek je mazivo vháněno mezi hřídel a ložisko (např. zubovým čerpadlem)
  nebo použít ložisko samomazné

## Slide 20: Hydrodynamické mazání
rozběh nebo zastavení – polosuché tření
malé otáčky
nejvyšší otáčky – kapalinné tření
žlutá barva – mazivo
mazivo je v prostoru mezi hřídelí a ložiskem
uložení méně citlivé na výrobní nepřesnosti
hodně se oteplují – mění se vůle
nevhodné pro velký otáčkový rozsah
pro zamezení pohybu hřídele:
oválná pánev
segmentové ložisko
provoz levný

## Slide 21: Hydrostatické mazání
mazivo je vháněno do mazaného prostoru čerpadlem
při uvádění stroje do provozu se nejprve spouští olejové čerpadlo, teprve potom stroj
vysoká tuhost uložení
klidný chod
nákladný provoz
1 – nádrž 2 – čerpadlo 3 – čistič
4 – regul. ventil 5,6 – tlakoměry 7,8 – sběrné jímky

## Slide 22: Maziva
plastická - zahuštěné minerální nebo syntetické oleje
tekutá plastická
oleje - čisté minerální oleje, syntetické oleje jsou v zásadě určeny pouze pro vysoce náročné způsoby použití, jako např. pro velmi vysoké nebo velmi nízké provozní teploty.
Mazací schopnost náplně maziva v uložení časem klesá vlivem mechanického namáhání, stárnutí a znečistění. Z toho důvodu je nutné v pravidelných intervalech doplňovat a měnit plastické mazivo resp. filtrovat a měnit olej.
kapací maznice
maznice
mazací lis

## Slide 23: Mazání vzduchem
kluzná aerodynamická a aerostatická ložiska – mazivo = vzduch
vzduch – nízká viskozita → malá vůle mezi ložiskem a hřídelí
nutné velmi vysoké otáčky hřídele
použití:
rotory turbínových zubních vrtaček

## Slide 24: Magnetická ložiska
elektromagnety, které regulují pohyb hřídele prostřednictvím proměnného magnetického pole
proudy v mag. ložisku jsou regulovány a sledovány řídicí jednotkou, která využívá řídicí algoritmus pro změnu sil v ložisku, a tedy pro ovládání polohy hřídele.
použití:
  stroje pracující ve vzduchoprázdnu
  pro velmi vysoké nebo velmi nízké teploty
  lze hermeticky utěsnit – pro agresivní prostředí
  až 250 ms-1
  neznečišťuje prostředí, velké úspory (žádné olejové hospodářství, mají diagnostiku, …
Radiální magnetické ložisko se podobá elektromotoru, avšak místo točivého momentu generuje přitažlivou sílu, která zvedá hřídel. Typický radiální stator se skládá ze čtyř oddělených ovládacích jednotek. Každá jednotka je tvořena dvěma póly, na nichž je navinuta cívka. Při průchodu elektrického proudu cívkou vzniká přitažlivá síla, která působí na ferromagnetický rotor (sestavený z plechů nebo masivní). Vzduchová mezera mezi statorem a rotorem činí zpravidla 0,5 až 2 mm
Notes: Radiální magnetické ložisko se podobá elektromotoru, avšak místo točivého momentu generuje přitažlivou sílu, která zvedá hřídel. Typický radiální stator se skládá ze čtyř oddělených ovládacích jednotek. Každá jednotka je tvořena dvěma póly, na nichž je navinuta cívka. Při průchodu elektrického proudu cívkou vzniká přitažlivá síla, která působí na ferromagnetický rotor (sestavený z plechů nebo masivní). Vzduchová mezera mezi statorem a rotorem činí zpravidla 0,5 až 2 mm

## Slide 25: Ložisková vůle,délka ložiska, drsnost povrchů
vůle umožňuje vytvoření vrstvy maziva
vůle d = (0,001-0,006)*d
obvyklá uložení: H7/e8, H7/f7, H7/g6, F7/f7
uložení ložiska v ložiskovém tělese: H7/r6
délka ložiska = l/d = 0,4  1,5
drsnost povrchů
Ra = 0,4; Ra = 0,8 .......běžné pracovní podmínky
Ra = 0,2; Ra = 0,4 .......velké rychlosti a značné namáhání

## Slide 26: Demontáž ložisek

## Slide 27: Literatura
J. Zelený Stavba strojů – strojní součásti
katalogy firmy SKF
www.skf.cz
www.exvalos.cz/mazaci-technika
www.mmspektrum.com