## Slide 1
Dopravníky
Zpracovala Ing. Dana Šejvlová

## Slide 2: Charakteristika
strojní zařízení pro dopravu materiálu
při nakládce či vykládce se nezastavuje
rozdělení:
dopravníky
ložné tratě
podavače
Hlavní parametry:
dopravované množství – objemové nebo hmotnostní
dopravní vzdálenost
dopravní výška

## Slide 3: Dopravníky – rozdělení

## Slide 4: Dopravníky – rozdělení

## Slide 5: Pásový dopravník
Pásové dopravníky – pro dopravu sypkých hmot na velké i malé vzdálenosti s možností zabezpečit plynulou dopravu. Umožňují jednosměrné a reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých i kusových materiálů.
Délka až stovky metrů (i 5 km)
Rychlost obvykle 0,1 – 10 ms-1
Směr dopravy: přímý, lomený, šikmý, lze i vertikální
Provedení: stabilní, pojízdné, přenosné
Dopravované množství: až 40 000 m3h-1

## Slide 6: Části pásového dopravníku
Nosná konstrukce – obvykle z válcovaných profilů
Pohon – elektromotor, spojka, brzda, převodovka – může být uvnitř hnacího bubnu
Brzdy – u šikmých dopravníků, aby nedošlo po vypnutí pohonu ke zpětnému pohybu pásu s materiálem, čelisťová n. kotoučová brzda na vstupním hřídeli převodovky
Bubny
Pás (napínání pásu)
Válečky a válečková stolice
Násypky – materiál přivádět na pás z malé výšky, ve směru dopravy
Čističe – ve zpětné větvi pás. dopravníku
Odvádění materiálu z pásu – přepadem na konci nebov lib. místě pomocí shrnovacího pluhu

## Slide 7: Pásový dopravník

## Slide 8: Pásy
napnut mezi hnacím a vratným bubnem, možnost dopínání pásu
pás je podpírán válečky pod nosnou i zpětnou větví nebo může být pod nosnou
částí podkladový plech
materiál pásů:
  pryžové – nosné vložky textilní, syntetická vlákna, ocelová lana
  PVC, PU,
  ocelové, drátěné – pro silně abrazivní materiály, materiály s vysokou
  teplotou až 800 ºC dovolené zatížení pásů, pracovní teploty, abraze, hygiena, …
provedení pásu: hladké, profilové, s unašeči (příčky) různých profilů
pás může mít podélné boční vedení (za násypkou nebo po celé délce)
příčky a boční vedení umožňují šikmou či vertikální přepravu
sklon klas. dopravníku (dle sypného úhlu a souč. tření materiál – pás) max. 18 º
pás s příčkami až do 45 º
pás s bočními vlnovci až 60 º
při využití přítlačného pásu až 90 º
pás může být zakrytován

## Slide 9: Pásy
s ocelovou kostrou
pryžový s textil. vrstvami
profilový pás
zakrytování
boční vedení a příčky
boční vedení
profilové pásy
příčky
pás z PVC

## Slide 10
řemenový
destičkový
modulární
s magnetickým
přidržováním
hadicový
dopravník

## Slide 11: Bubny
Hnací a vratný, vodící, napínací
v bubnu může být zabudován pohon
provedení:
  hladké
  s obložením pryžovým
  lepší přenos síly mezi pásem a bubnem, pryž hladká nebo kosočtverečný vzorek tl. 3 – 20 mm
  s obložením keramickým
  pro těžké provozy s vysokým opotřebením, řeší prokluz pásu za každých podmínek
    obkládací proužky, instalace lepením
    obkládací proužky upevněny na kovovém plátu, instalace přivařením

## Slide 13: Válečková stolice
válečky – podpírají a vedou pás, vytvářejí ložný průřez
v zatížené (nosné) větvi jsou blíže u sebe, průřez této větve může být buď rovný nebo korýtkový
v nezatížené větvi mají válečky větší rozteč, průřez vždy rovný
požadavky na válečky:
malý odpor proti otáčení
malou hmotnost
utěsněny proti vnikání nečistot

## Slide 14
Válečky
hladké
pogumované
diskové
dopadové

## Slide 15
Shrnovače
stěrač
stěrač
pohled zboku
Stěrače

## Slide 16: Podavače
vibrační podavač
ZAPA
linka s vážením pro přípravu
cementové směsi

## Slide 17: Šikmý pásový dopravník

## Slide 18: Šnekové dopravníky
materiál se přepravuje pomocí rotujícího šneku
při rotaci šneku se materiál přepravuje ve žlabu nebo trubce
pro vodorovnou, šikmou i svislou dopravu
pro sypké mat. i drobné kusové mat.
lze použít i pro technol. operace – míchání, plastifikace, …

## Slide 19: Šnekové dopravníky
Šnek = hřídel + šnekovice (plná, obvodová, lopatková)

## Slide 21: Elevátory
Korečkové dopravníky
přeprava sypkého materiálu, lze i kusový
výška elevátoru je dána prokluzem tažného elementu nebo jeho pevností
korečky jsou pevně uchyceny na tažném
pásu – viz pás. dopr., výška do 30 m
řetězu – výška do 90 m
laně
doprava svislá nebo šikmá (úhel větší než 60 °)
pohon elektromotorem umístěným v hlavě dopravníku
korečky: tvar a materiál závisí na přepravovaném materiálu
uspořádání přetržité – velká rozteč korečků
nepřetržité – malá rozteč
plnění korečků: nasypáváním, hrabáním, kombinované
vyprazdňování korečků: gravitační, odstředivé

## Slide 22: Elevátory

## Slide 23: Elevátory

## Slide 24: Elevátory

## Slide 25: Elevátory

## Slide 26: Závěsné dopravníky
pro dopravu kusového materiálu
umožňují prostorové vedení
využívají prostor nad úrovní podlahy
použití při povrchových úpravách přepravovaných kusů nebo při otryskávání odlitků, …
provedení: podvěsné (jedno a dvou dráhové)
        prostorové (členité dráhy s velkým počtem oblouků)
tažné prostředky: ocel. lana, řetězy
závěsné prostředky: drapáky, háky, korečky, závěsy

## Slide 29: Článkové (řetězové) dopravníky

## Slide 30: Válečkové tratě

## Slide 32: Válečkové tratě

## Slide 33: Skluz

## Slide 34: Redlerový podavač

## Slide 35: Vzduchové polštáře

## Slide 36: Kladičkový dopravník

## Slide 37: Doprava třísek

## Slide 38: Literatura
Skopal V., Adámek J., Hofírek M.: Stavba a provoz strojů IV, SNTL Praha 1982
Kemka V., Barták J., Milčák P., Žitek P.: Stavba a provoz strojů, Stroje a zařízení,Informatorium Praha 2009