## Slide 1
Manipulace s materiálem
Vypracovala: Ing. Dana Šejvlová
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2: MANIPULACE S MATERIÁLEM
= soubor operací, zahrnující převážně přemisťování, ale patří sem i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění hmotných částí jak ve výrobním procesu, tak i při oběhu
úkolem manipulace s materiálem ve sféře výroby je propojit technologické operace a procesy a zajistit jejich plynulost.
ve sféře oběhu jde o překonání prostorové a časové různosti místa výroby a spotřeby

## Slide 3: Základní členění manipulace s materiálem
vnější
meziobjektová
vnitroobjektová
skladové hospodářství
obalové hospodářství

## Slide 4: Přepravovaný materiál
rozdělujeme podle:
skupenství (tuhý, kapalný, plynný)
přípravy k přepravě (jednotlivé kusy, svazkování,…)
fyzikálních znaků (rozměry, hmotnost, nebezpečí poškození, poloha při přepravě…)
dalších znaků (množství, periodicita přepravování, …)
Sypké materiály jsou klasifikovány zrnitostí, soudržností, chováním během přepravy, objemovou hmotností a teplotou

## Slide 5: Ložné operace s materiálem
Nakládka je přemístění materiálu z místa uložení na dopravní prostředek nebo dopravní zařízení do vzdálenosti 3 metrů.
Překládka je bezprostřední přeložení z dopravního prostředku na druhý.
Vykládka je přemístění materiálu z dopravního prostředku na místo uložení do vzdálenosti 3 metrů.

## Slide 6: Manipulační jednotky snaha vytvořit z přepravovaného materiálu tvarově i objemově optimální manipulační jednotku
palety (prosté, ohradové, skříňové, sloupkové, speciální + nástavby na palety)
kontejnery (plošinové, ohradové, skříňové, nádržkové, skládací, speciální)
přepravky
ukládací bedny
svazky
svitky
pakety
kusy

## Slide 7: Palety
základní rozměr 800 x 1200, poloviční 600 x 800
podpory by měly zabírat 40 % ložné plochy palety
stohování = ukládání palet na sebe
propočteny na zatížení o 25 % vyšší než udává max. nosnost
prosté palety je možné opatřit nástavbami, pal lze stohovat – max. 4 palet nad sebou

## Slide 8: Kontejnery
objem nad 1 m3
výhody:
  optim. využití ložného prostoru
  snížení nákladů na obaly
  snížení rizika ztráty zboží
  lze uzamknout a zapečetit
stohování: max. 5 kontejnerů
skládací kontejner

## Slide 9: Přepravky a bedny
Přepravky:
kovové, plastové – určené k ruční manipulaci, např. pro tekutiny v lahvích či volně ložené zboží
Ukládací bedny
kovové, plastové – určeny pro drobný materiál
nesmí se používat pro nebalené potraviny

## Slide 10: Svazky
tyče, trubky, úhelníky svazkované páskou, drátem, ... do vhodných jednotek.
skladují se v stromečkových regálech
zakládání a vyjímání buď bočním vysokozdvižným vozíkem nebo stohovacím jeřábem a zakladačem (drahé), nebo tzv. „C“ závěsem se stavitelnou výškou

## Slide 11: Svitky
pásky, dráty, plechy
vnější rozměry až 1300 mm, hmotnost až 15 t
skladují se v stromečkových regálech v horizontální poloze, svítek je pověšen na trnu regálu, manipulace „C“ háky
svitky větších rozměrů mohou být stohovány do tzv. studní – osa vertikální
manipulace – vysokozdvižné vozíky, mostové jeřáby, stohovací jeřáby a zakladače
samosvorné kleště pro přepravu svitků

## Slide 12: Plechy
skladování v horizontální či vertikální poloze
bezvazačová manipulace:
přísavky – vytváří vakuum pro uchycení plechu zdvihem válce závěsu – jednoduchá instalace a údržba, krátké manipulační časy, ale malá životnost přísavek, ne pro drsné a znečištěné plochy
Magnety – elektropermanentní před zdvihem se impulzem proudu zmagnetizuje, opačným impulzem se uvolňuje

## Slide 13: Manipulační a dopravní prostředky
pro sypké materiály
vibrační a šnekové dopravníky, korečkové elevátory
pro sypké i kusové materiály
skluzy, pásové, žlabové, článkové dopravníky, lanové dráhy
pro kusové materiály
válečkové a kladičkové tratě, závěsové dopravníky, dopravní vozíky, jeřáby (mostové, portálové, sloupové, věžové, konzolové, vozidlové, speciální), manipulátory, roboty, regálové zakladače, stohovací jeřáby

## Slide 14: Dopravní vozíky
nejpoužívanější manipulační prostředek
vozíky s ručním pohonem
vozíky s motorickým pohonem
indukčně vedené dopravní prostředky

## Slide 15: Ruční pohon
pro malé přepravní výkony
vozíky pro plynové láhve a sudy
dvoukolové vozíky – „rudly“

## Slide 16: plošinové vozíky
nosnost dle typu až 1500 kg

## Slide 17: nízkozdvižné vozíky
zdvih do 200 mm
základní vybavení vidlice nebo plošina

## Slide 18: vysokozdvižné vozíky
zdvih 1,5 m i více
vhodné pro zakládání předmětů do regálů
pro stohování palet

## Slide 19: hydraulické jeřábové vozíky

## Slide 20: Motorický pohon
elektrické akumulátorové vozíky nejrozšířenější manipulační prostředek vyžadují zpevněnou vozovku, překonávají stoupání 6 % dobíjení po 8 hodinách lze připojit přívěsné vozíky vozíky se spalovacím motorem zážehový i vznětový motor větší měrný výkon, větší rychlost uzavřené prostory – výfukové plyny – katalyzátorový nástavec výfuku

## Slide 22
palivo – plyn, nosnost až 7 tun
Desta

## Slide 23
vozíky mohou být vybaveny:
prodlouženou vidlicí
opěrnou mříží
jeřábovým ramenem
montážní plošinou
bočním posuvem
hydraulickou lopatou
svěracími čelistmi
otočnou vidlicí
otočnými chapadly

## Slide 24
hydraulická lopata
montážní plošina
jeřábové rameno
el. čtyřcestný vozík, nosnost do 15 t

## Slide 25: Indukčně vedené dopravní prostředky
LGV System je automatický vozík s laserovým řízením, který umožňuje maximálně optimalizovat logistiku dopravy v interiérech, snížit tak náklady na pohyb a zabránit přítomnosti stálých prací na zemi. Za pomoci reflexních povrchů umístěných na různých místech skladu vozidla přes laserovou hlavu nepřetržitě ověřují svoji polohu a dráhu

## Slide 26: automaticky vedený vozík pro automobilový průmysl
E&K AUTOMATION
Použití:
Montážní linky (kabina, motory, nápravy, střechy pro kabriolety, elektonické zařízení)
Picking a montáž s našimi automaticky naváděnými vozíky
Doprava uvnitř skladu, příchozí a odchozí zboží

## Slide 27: automaticky naváděné vozíky pro tiskařský a papírový průmysl

## Slide 28: Manipulace se sypkými a kapalnými materiály

## Slide 29: Manipulátory
kovací
vakuový
pneumatický
hydraulické kleště

## Slide 30: Sklady
třístranný zakladač

## Slide 31: Literatura
Kemka V., Barták J., Milčák P., Žitek P.: Stavba a provoz strojů, Stroje a zařízení,Informatorium Praha 2009
Hlavenka, B.: Manipulace s materiálem, CERM Brno 2008
http://www.logismarket.cz/prestar/