## Slide 1: Brzdy
Zpracovala ing. Dana Šejvlová

## Slide 2
Brzda je technické zařízení sloužící:
k zastavení
zpomalení pohybujícího se předmětu
nebo pro jeho udržení v klidu
Kinetická energie je při brzdění zpravidla přeměňována v jiný druh energie
Podle konstrukce rozlišujeme brzdy:
mechanické
hydraulické
pneumatické
elektrodynamické

## Slide 3
Podle působení síly rozdělujeme brzdy:
axiální
radiální
Podle použití:
provozní
nouzová
záchranná
bezpečnostní
odlehčovací
omezovač rychlosti

## Slide 4: Mechanické brzdy
působí mechanicky na pohyblivou část vozidla nebo stroje (na kolo, nápravu, převodové mechanismy atd.).
špalíková brzda
bubnová brzda
kotoučová brzda
pásová brzda
západková brzda

## Slide 5: Špalíková brzda
brzdové špalky působí na jízdní plochu kola, do začátku 20. století nejběžnější typ, dodnes se užívá u železnice
špalíky – dřevěné (kočáry, zemědělské vozy)
– šedá litina (železnice)
– gumové (jízdní kola)
– dnes – kompozitní materiály

## Slide 7: Bubnová brzda
- brzdová páka, spojená s pístnicí brzdového válce, otáčí při brždění klíčem brzdy, který rozevírá brzdové čelisti a přitlačuje jejich obložení k brzdovému bubnu. Při odbrzdění vrací čelisti do původní polohy vratné pružiny. Používána během 20. století v automobilech, dnes na ústupu
Přítlačná síla může být vytvořena dvěma způsoby:
hydraulicky pomocí rozpěrného válečku (provozní brzda)
mechanicky pomocí rozpěrné páky (parkovací a nouzová brzda)
Brzdové bubny – šedá litina, ocelolitina
Brzdové čelisti – ocelový plech, na nich
nalepeno nebo přinýtováno brzdové obložení
Rozpěrné zařízení – jeden nebo dva rozpěrné válečky a čep. Rozpěrný váleček může mít jeden nebo dva pístky.

## Slide 8
Při brždění se obložení a buben opotřebovávají a vzniká vůle. Tím se prodlužuje chod brzdy a klesá její účinnost. Proto vůli seřizujeme na brzdové páce nebo v základní desce brzdy. Nové bubnové brzdy mají automatické seřizovaní.
Výhody bubnových brzd
brzda je umístěna uvnitř bubnu – je chráněna proti nečistotám
delší životnost obložení (proti kotoučovým
Nevýhody bubnových brzd:
při zahřátí klesá jejich brzdný účinek
buben se teplem roztahuje, a tak se snižuje přítlak brzdových čelistí, a při velkém přehřátí se může buben roztáhnout tak, že zdvih brzdového válce již nebude stačit !! Proto při sjezdu z delšího kopce používáme motorovou brzdu, přeřazení na nižší převodový stupeň nebo retardér

## Slide 10: Jednočelisťová brzda s vnější čelistí
Má-li pracovat jako brzda spouštěcí, musí platit rovnost momentu vyvolanému spouštěným břemenem o tíze G a momentu vyvolanému brzdnou silou F
G . R1 = Ft . R2
Ft = Fn . f
G . R1 = Fn . f . R2
Fn . a = F . l
Fn = F . l / a
G . R1 = F. f . R2 . l / a
potřebná brzdná síla
F = G . R1 . a / (f . R 2 . l)

## Slide 11: Dvoučelisťová brzda s pohyblivými vnějšími čelistmi

## Slide 12
F1 . R1 = 2 . Ft . R2 (2 čelisti)
Ft = F1 . R1 / (2 . R2)
Z podmínky smykového tření se odvodí normálová síla Fn :
Ft = Fn . f
Fn = Ft / f
Fn = F1 . R1 / (2 . f . R2)
Z rovnováhy sil na páce tvořené čelistmi 9 se určí síla F3 , kterou musí vyvolat píst 8 v brzdovém válci 7 jednotlivých kol vozidla (obvykle bývá c = d3 / 2 ) :
Fn . d3 / 2 = F3 . d3
F3 = Fn / 2
F3 = F1 . R1 / (4 . f . R2)
dle Pascal. zákon na hlavní brzdový válec 3 (síla na píst 2 – F2 ) a brzdové válce kol 7 (síla na píst 8 – F3 ) :
p = F3 / S2 = F2 / S1
4 . F3 / π . D22 = 4 . F2 / π . D12
F3 / D22 = F2 / D12
F2 = F3 . (D1 / D2)2
F2 = F1 . R1 . (D1 / D2)2 / (4 . f . R2)
převod na páce pedálu brzdy 1 :
F2 . d = Fp . l
Fp = F2 . d / l
Fp = F1 . R1 . d . (D1 / D2) 2/ (4 . f . R2 . l)

## Slide 13: Dvoučelisťová brzda hydraulicky ovládaná s vnitřními čelistmi
Pro osobní automobily
Nutná kontrola množství brzdové kapaliny
Vzduchová bublina - nebrzdí

## Slide 14: Dvouokruhová pneumatická brzda
Pro nákladní automobily
+ menší náchylnost na poškození
+ vzduch je neustále doplňován kompresorem
- složitější konstrukce
- nutný větší tlak

## Slide 15
Stlačený vzduch z kompresoru jde přes vyrovnávač tlaku 3 a zpětný ventil 13 do zásobníků tlakového vzduchu 4 a 5 jednotlivých okruhů. Z nich je zásoben tlakovým vzduchem hlavní brzdový válec (rozdělený na 2 samostatné komory) 16, který při zmáčknutí pedálu brzdy 15 dodává tlakový vzduch do brzdových válců jednotlivých kol 11 a také do brzdiče přívěsu 8, odkud jde tlak přes kohout 9 do hlavice připojení přívěsu 10. Brzdové válce 11 ovládají brzdové čelisti jednotlivých kol 12 stejně jako u hydraulické brzdy. Tlak vzduchu v obou okruzích je průběžně kontrolován pomocí manometrů 14, které příp. pokles tlaku okamžitě signalizují na přístrojové desce řidiče.

## Slide 16: Kotoučová brzda
– brzdové čelisti svírají kotouč nasazený na brzděném hřídeli
– moderní, široce používaná brzda
kotouč – kovový, u dražších aut může být s příměsí keramiky (nižší hmotnost, menší opotřebení)
brzdový třmen - je součástka, do které je namontován brzdový píst (bývá obvykle jeden; více u sportovních aut) a suvně připevněné brzdové destičky, je pevně připojen k vozidlu
brzdový píst – v brzdovém třmenu, k němu hadička s brzdnou kapalinou
brzdové destičky - destičky přitlačované brzdovými písty, materiál aramid, kovokeramika,

## Slide 17
Výhody kotoučových brzd
dosahují vyššího brzdného účinku
malá citlivost na změnu součinitele tření (znečištění, zahřátí)
stabilita brzdného účinku při dlouhodobém používání
snadná údržba
neseřizuje se žádná vůle
menší hmotnost
nemění se funkce při opotřebení obložení
dobrý odvod tepla
Nevýhoda kotoučových brd
není-li vybavena mechanickým rozpínáním, nedá se použít jako brzda parkovací

## Slide 18
kotoučové brzdy na kole

## Slide 20: Pásová brzda
na ocelový (brzděný) válec dosedá ocelový brzdící pás s nebo bez brzdového obložení
brzda je ovládaná poměrně malou silou a dosahuje dobrého účinku
nevýhoda – snížená možnost odvodu tepla, čímž se brzda často přehřívá a klesá tak její účinek
používá se spíše u pevných zařízení – strojovny lanových drah, jeřáby
Dle způsobu upevnění pásu rozlišujeme:
základní
součtovou
rozdílovou

## Slide 21: Pásová brzda jednoduchá
pás je přitlačován k bubnu po celé své stykové délce rovnoměrně. Protože je pás napnut na obou koncích, jsou obvodové síly různé z důvodu otáčení bubnu. Na tom konci řemene, kde napínání působí proti směru otáčení, je větší obvodová síla, než na konci, kde napínání působí ve směru otáčení. Matematicky jsou tyto
síly vyjádřeny Eulerovým vztahem

## Slide 22: Pásová brzda součtová
- tato brzda je vhodná pro oba směry otáčení.
- jsou-li obě ramena a a b stejně velká, nezávisí velikost brzdné síly na poloze sil FS1 a FS2 :
F = G . R1 . a . (eα.f + 1) / [1 . R2 . (eα.f – 1)]

## Slide 23: Pásová brzda rozdílová
oba konce pásu jsou upevněny na páce spojené s působištěm brzdné síly F. Zatímco při působení brzdné síly F rameno a (na kterém působí Fs2 ) pás přitlačuje k bubnu, na straně druhé – rameno b (na kterém působí Fs1) – se pás „odlehčuje“. Protože rameno a je větší než rameno b, výsledným efektem je přitlačování pásu k bubnu.
pro jeden směr otáčení,obvykle u ručních zdvihadel.
velmi malá síla (při vhodném poměru a/b) potřebná k ubrzdění spouštění tělesa.
Zajímavostí u tohoto typu brzdy je nastavení poměru ramen a a b takto: a = e α.f . b V tomto případě je velikost čitatele u výpočtu brzdné síly F = 0, takže brzda brzdí „sama“ bez použití jakékoliv vnější brzdné síly. Tento zdánlivý paradox lze snadno vysvětlit tím, že při otáčení si buben „natahuje“ přes rameno b páku do směru otáčení, tím však rameno a utahuje řemen na bubnu. Protože rameno b>a, čím více se řemen natahuje na buben, tím více se tento řemen kolem bubnu utahuje“. V praxi se však toto nevyužívá, protože brzdění je trhavé.

## Slide 24: Západková brzda
- západka zabrání pohybu - použitelná pouze jako zajišťovací nebo jako pojistka - například na napínacích kladkách pro případ náhlého odlehčení

## Slide 25: Hydraulická brzda
rotor 1 a stator 2 mají lopatky, které jsou vůči sobě axiálně posunuty
prostor mezi nimi je vyplněn kapalinou (vyšší viskozita – účinnější brzdění
slouží k měření brzděného momentu, proto je stator uložen pohyblivě na pružině 4 - na ukazateli 5 se odečítá velikost ubrzděného momentu
- menší účinnost brzdění proti mechanickým brzdám
- tyto brzdy nelze použít jako stavěcí – s klesající rychlostí pohybu klesá rychlost kapaliny a při úplném zastavení rotoru kapaliny neproudí, tudíž nepřenáší žádnou energii a brzda nebrzdí.

## Slide 26: Literaura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzda
www.samurai.terenaky.cz/.../bubnovebrzdy/1.jpg
www.auta5p.eu/informace/podvozek/podvozek3.htm
R. Kříž: Stavba a provoz strojů
J. Zelený: Stavba strojů – strojní součásti