## Slide 1: Alternativní způsoby získávání elektrické energie
Zpracovala Ing. Dana Šejvlová
Notes: .

## Slide 2: Geotermální energie
geotermální elektrárny využívají tepelnou energii z nitra Země (teplotní spád je někde až 55 °C na 1 km hloubky
staví se zejména ve vulkanicky aktivních oblastech, kde využívají k pohonu turbín horkou páru stoupající pod tlakem z gejzírů a horkých pramenů, nebo teplonosné médium, které se vtlačuje do vrtů, v hloubi země ohřívá a ohřáté vyvádí na povrch
geotermální elektrárny jsou využívány na Islandu, (většina elektrické energie) a jsou využívány i k vytápění domů, ohřevu vody atd.
v Itálii v oblastech s aktivní sopečnou činností (Vesuv, Liparské ostrovy, Sicílie)
ve Francii, na Novém Zélandu, v Kalifornii, Japonsku, Mexiku a na Filipínách, avšak v mnohem menší míře.

## Slide 3: Geotermální elektrárna

## Slide 4: Energie z biomasy
biomasa je hmota organického původu - nejčastěji dřevo a dřevní odpad, sláma a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat
ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost.

## Slide 5
Biomasa ve formě dřevní štěpky nebo balíků slámy se ve velkém spaluje v klasických elektrárnách ve fluidních kotlích

## Slide 6: Energie větrná
větrná turbína převádí energii větru na rotační energii mechanickou
ta se prostřednictvím generátoru stává zdrojem elektrické energie
podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly; listy proto musejí mít speciálně tvarovaný profil, velmi podobný profilu křídel letadla - se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná generátorem s třetí mocninou
je proto třeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetížení věrné elektrárny

## Slide 7: Větrná elektrárna

## Slide 8: Větrná elektrárna

## Slide 9: Energie oceánů – příboj, příliv
vlnění způsobené větrem
slapovým působením Měsíce a Slunce
vtokem velkých řek
posunem zemských desek v důsledku podmořských zemětřesení apod.

## Slide 10: Energie sluneční
zařízení sloužící k přeměně zářivé sluneční energie v energii elektrickou
sluneční kolektor zachycuje sluneční záření a předává absorbované teplo látce cirkulující v uzavřeném okruhu
sluneční elektrárny

## Slide 11: Sluneční elektrárna

## Slide 12: Sluneční elektrárna

## Slide 13: Sluneční kolektor

## Slide 14: Literatura
Encyklopedie energie, ČEZ