## Slide 1
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Ing. Václav SLANAŘ
CYKLICKÉ
A
HARMONICKÉ PŘEVODOVKY

## Slide 2
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
EXCENTRICKÉ PŘEVODY
speciální mechanické převody pro dosažení vysokých převodových poměrů
obvykle mají v planetovém věnci (korunovém kole) na excentru (poháněném hnacím hřídelem) otočně uložené ozubené kolo
hnací i hnaný hřídel jsou koaxiální
průměr a počet zubů centrálního kola s vnějším ozubením je jen o málo menší než u korunového kola – tím určena excentricita
převodový poměr se udává z počtu zubů těchto kol

## Slide 3
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Obr.1

## Slide 4: A. CYKLICKÉ PŘEVODY
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
na hnacím hřídeli excentricky uloženo valivé ložisko
jeho vnější kroužek nese křivkový kotouč s uzavřenou cykloidou na obvodu
křivkový kotouč je v záběru se sadou otočných válečků (rozděleny rovnoměrně okolo čepů a upevněny ve skříni převodovky)
vždy bývá o jeden otočný váleček více než je počet zubů na obvodu křivkového kotouče
z1 = z2 + 1, kde z1 … počet otočných válečků
z2 … počet cykloidních zubů

## Slide 5
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Obr.2

## Slide 6
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
POPIS FUNKCE
každá otáčka hnacího hřídele (a tedy i excentru) způsobí protiběžný pohyb křivkového kotouče o 1 zub
unášecí otvory v křivkovém kotouči a unášecí válečky na hnaném hřídeli přenášejí pomalý otáčivý pohyb křivkového kotouče na hnaný hřídel
pro dosažení úplného odlehčení všech částí převodu od ohybového momentu (i lepší vyváženost) se používají dva křivkové kotouče přesazené o 180°
u běžného sériového provedení lze podle velikosti převodu a počtu stupňů dosáhnout výstupního točivého momentu nad 70.000Nm

## Slide 7: CYKLOIDÁLNÍ PŘEVOD „CYCLO“
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Obr.3
Obr.4

## Slide 8
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
převody mají dva hnací kotouče navzájem přesazené o 180°
k záběru dochází ve dvou protilehlých místech
problém relativně velkých energetických ztrát řeší speciální cykloidní ozubení (ekvidistanta zkrácené epicykloidy)
korunové kolo 2 má ozubení tvořené válečky 7, otočné na čepech 6
hnací hřídel 4 tvoří spolu s excentricky nasazenými kotouči jeden celek
excentry jsou přesazeny o 180° a jsou na nich nasazena valivá ložiska
při otáčeni se kolo 1 (nebo 1´) odvaluje po stojícím kole 2
excentr zde plní funkci unášeče vlnového převodu
hnaný hřídel 5 je zakončen přírubou se zalisovanými čepy 8 s otočnými válečky 9 (aby v záběru ozubení nevznikalo velké tření)
při otáčeni se tyto válečky odvalují v kruhových otvorech 1 a 1´

## Slide 9: B. HARMONICKÉ PŘEVODY
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
pohyb se přenáší deformacemi, které mají harmonický průběh a postupují po obvodu kola
Obr.5

## Slide 10
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
harmonické (centrální) kolo s vnějším ozubením je pružné - tenkostěnná nádoba nebo válec
v nedeformovaném stavu prochází volně tuhým ozubeným věncem (korunové kolo - má obvykle o 2 až 3 zuby více)
generátor harmonických deformací (unášeč) vytváří deformace po obvodě pružného kola (jejich rychlost závisí na otáčkách generátoru)
působením generátoru deformací dochází v pracovním prostoru ve směru delší strany elipsy k úplnému záběru ozubení, v okrajových místech pak k polovičnímu a v nepracovním prostoru k záběru nedochází
v záběru je vždy asi 15-20% z celkového počtu zubů

## Slide 11
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Obr.6
Obr.7

## Slide 12
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
TYPY GENERÁTOROVÝCH VLN
a) čtyřkotoučový (dva kotouče umístěné blízko sebe vytvářejí deformační zónu)
b) vícekotoučový (umožňuje vytvářet požadované deformace po celém obvodu kola)
c) kotoučový (vytváří vlny s větším poloměrem oblouku)
d) vačkový (obdobné jako u případu ad)b)
Obr.8
Obr.9
Obr.10
Obr.11

## Slide 13
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
generátor způsobuje deformace jen v určitých zónách
počet zón nebo vln k vytvořený generátorem se volí vždy > 2
převodový poměr se určuje podobně jako u planetového převodu
účinnost harmonických převodovek pro i = 50 -150 bývá  = 0,90 až 0,95, pro i = 106 je  = 0,7
sériově vyráběné převodovky mají rozsah výkonů od 50W do 20kW

## Slide 14
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
kuličkové ložisko 6 s tenkými pružnými kroužky speciálního provedení je nasunuto na oválnou vačku 7
pružný člen 5 je přivařen ke hřídeli 9
na vstupním hřídeli 1 je ventilátor 2, který ochlazuje žebrované víko
pružná vložka 8 kompenzuje nesouosost a tím snižuje nároky na přesnost provedení
PROVEDENÍ HARMONICKÉHO PŘEVODU S PRUŽNÝM KULIČKOVÝM LOŽISKEM
Obr.12

## Slide 15
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
VÝHODY HARMONICKÝCH PŘEVODŮ
lehčí a menší než ozubené převody
velká kinematická přesnost (v záběru je současně větší počet zubů)
nepatrný mrtvý chod
méně hlučné
až pětkrát vyšší tlumící schopnost
NEVÝHODY
citlivost na torzní kmitání
z hlediska technologie výroby poměrně drahé
nejsou dostatečně teoreticky propracovány

## Slide 16: POUŽITÍ HARMONICKÝCH PŘEVODŮ
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
raketová technika
polohovací zařízení u robotů
převody pohyblivých částí obráběcích strojů (posuvy)
manipulátory a zdvihací zařízení

## Slide 17: PROCVIČENÍ TÉMATU
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
1. Charakterizujte základní excentrické převody a načrtněte jejich provedení.
2. V dostupných pramenech vyhledejte zařízení, u něhož je použita cyklická (harmonická) převodovka a zpracujte jeho stručný technický popis včetně obrazových příloh.
3. Charakterizujte cyklický pohyb a proveďte konstrukci prosté, zkrácené a prodloužené cykloidy.
4. Vyhledejte veškerá dostupná konstrukční řešení generátoru harmonických kmitů a přiložte jejich náčrtky.
5. Vymodelujte ve 3D sestavu cyklické převodovky dle obr.2 tak, aby dané sestavení složené z dílčích uzlů demonstrovalo provedení tohoto typu převodovky.

## Slide 18: POUŽITÉ ZDROJE
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Obr.1 R.Kříž, C.Martinisko, K.Weigner – Strojírenská konstrukce I, SNTL 1986, obr.161, str.173
Obr.2 R.Kříž, C.Martinisko, K.Weigner – Strojírenská konstrukce I, SNTL 1986, obr.165, str.176
Obr.3 http://www.kks.zcu.cz/pro-studenty-KKS/Studijni_podklady/PRIRUCKA/CADIS2/MDOC/F/F22/F22_4/f4_1_e2.gif
Obr.4 http://www.kks.zcu.cz/pro-studenty-KKS/Studijni_podklady/PRIRUCKA/CADIS2/MDOC/F/F22/F22_4/f4_1_f2.gif
Obr.5 http://img.ihned.cz/attachment.php/570/12050570/iosu34DEF7GIJKNOl6PbdhpqxzTUw2AV/Te0405s22.jpg
Obr.6 R.Kříž, C.Martinisko, K.Weigner – Strojírenská konstrukce I, SNTL 1986, obr.162, str.174
Obr.7 R.Kříž, C.Martinisko, K.Weigner – Strojírenská konstrukce I, SNTL 1986, obr.164, str.175
Obr.8 http://www.kks.zcu.cz/pro-studenty-KKS/Studijni_podklady/PRIRUCKA/CADIS2/MDOC/F/F22/F22_4/f4_1_a2.gif
Obr.9 http://www.kks.zcu.cz/pro-studenty-KKS/Studijni_podklady/PRIRUCKA/CADIS2/MDOC/F/F22/F22_4/f4_1_b2.gif
Obr.10 http://www.kks.zcu.cz/pro-studenty-KKS/Studijni_podklady/PRIRUCKA/CADIS2/MDOC/F/F22/F22_4/f4_1_c2.gif
Obr.11 http://www.kks.zcu.cz/pro-studenty-KKS/Studijni_podklady/PRIRUCKA/CADIS2/MDOC/F/F22/F22_4/f4_1_d2.gif
Obr.12 http://www.kks.zcu.cz/pro-studenty-KKS/Studijni_podklady/PRIRUCKA/CADIS2/MDOC/F/F22/F22_4/f4_1_z.gif