## Slide 1: Kuželová soukolí
Ing. Bc. Petra Řezáčová

## Slide 2: Charakteristika
Ozubený převod mezi různoběžnými hřídeli (používají se pro úhel os 90°)

## Slide 3: Výhody
nejjednodušší ozubený převod pro různoběžné úhly os hřídelů
poměrně vysoká účinnost –  = 96%

## Slide 4: Nevýhody
drahá výroba (nutnost speciálních strojů a nástrojů)
složitější konstrukční uspořádání (nutno dodržovat určité zásady při jejich uložení)
kromě délkových úchylek nutno sledovat i úchylky úhlové

## Slide 5
Mezinápravový diferenciál

## Slide 6
Kuželočelní převodovka
Reduktor traktoru

## Slide 7: Stavební struktura
Geometrický základ soukolí tvoří dvojice komolých kuželů patního a hlavového (a mezi nimi kužel roztečný)

## Slide 8: Rozměry kuželového kola

## Slide 9: Zuby kuželových kol
a) přímé zuby | b) šikmé zuby

## Slide 10
c) kruhové zuby | d) kruhové zuby "Zerol"
e) paloidní zuby | f) eloidní zuby

## Slide 11: Konstrukční provedení kužel. kol
Podobné jako u čelních kol
a) malé průměry přímo na hřídeli

## Slide 12: Konstrukční provedení kužel. kol
b) Větší kolo

## Slide 13: Konstrukční provedení kužel. kol
c) velká kola

## Slide 14: Materiál kuželových kol
a) ocel
konstrukční oceli – tř. 11
uhlíkové oceli – tř. 12
zušlechtěné 13 240.7, 15 241.7
tepelně zpracované 14 140.4, 14 220.4, 15 241.4, 16 220.4, 16 420.4, 16 526.4, 16 720.4
b) šedá litina – velmi málo zatížené kolo
c) mosaz, bronz – přístrojová technika, agresivní prostředí
d) plasty – bezsilové převody

## Slide 15: Kuželové soukolí - výpočet

## Slide 16
Kuželové soukolí - výpočet |  | 
 | kolo 1(pastorek) | kolo 2
Parametry | z1,1,m(e),b x1 = x, x1 = xt | z2,2,m(e),b x2 = -x, x2 = -xt
Převodový poměr | i = ( z2 / z1 ).( sin2 / sin1 ) | 
Parametry zákl. profilu | m, , ha* ,c* ,rf* – na vnější čelní ploše mte = m – normal. řad t =  = 20° (14,5° ; 15° ; 17,5° ) ha* = 1, c* = 0,2, rt* = 0,3 ÷ 0,4 | 
Počet zubů rovinného kola | zc = (z12 + z22) | 
Kužel. vzdálenost vnější | Le = 0,5 . mte . zc | 
Kužel. vzdálenost střední | Lm = Le - 0,5 . b = Le . (1 - 0,5 L) | 
Šíře věnce | b = L . Le , L = (0,25 - 0,3) | 
Prvky na vnější čelní ploše: |  | 
- Výška hlavy zubu | hae1 = ( ha* + x )mte | hae2 = ( ha* - x )mte
- Výška paty zubu | hfe1 = ( ha* + c* - x )mte | hfe2 = ( ha* + c* + x )mte
- Výška zubu | he1 = he2 = 2.( ha* + c* )mte | 
- Kružnice roztečná | de1 = mte.z1 | de2 = mte.z2
- Kružnice hlavová | dae1 = mte.[ z1 + 2.( ha* + x ).cos1] | dae2 = mte.[ z2 + 2.( ha* - x ).cos2]
- Kružnice patní | dfe1 = mte.[ z1 - 2.( ha* + c* - x).cos1] | dfe2 = mte.[ z2 - 2.( ha* + c* + x).cos2]
- Tloušťka zubu | Se1 = mte.( 0,5 + 2x.tgt + x ) = ee2 | 
- Šířka mezery | ee1 = mte.( 0,5 - 2x.tgt - x ) = Se2 | 

## Slide 17: Zdroje
Kříž,Rudolf a kol.: Stavba a provoz strojů II,Převody, SNTL Praha 1978
Leinveber,Jiří – Vávra,Pavel: Strojnické tabulky, Albra – pedagogické nakladatelství, Úvaly 2005
Internet
http://www.challengept.cz/domain/challengept/files/images/bevelgears.gif
http://www.mitcalc.com/doc/gear2/help/pic/teeth_curve.gif
http://www.ozubeni.cz/ozubeni
http://www.mitsubishi-motors.cz/modely/lancer/technology/technology-lancer-evo-08.jpg
http://www.tespo.cz/img/pro.jpg
http://www.mitcalc.com/doc/gear2/help/pic/cone_type.gif