## Slide 1: Parní turbíny
Zpracovala Ing. Dana Šejvlová
Notes: .

## Slide 2: PARNÍ TURBÍNY
rotační lopatkové stroje
tepelná energie páry se mění v energii kinetickou – kroutící moment na hřídeli
použití:
  pohon generátoru – výroba el. rnergie
  pohon čerpadel, turbodmýchadel, turbokompresorů
  pohon lodí
1883 Laval – rovnotlaká turbína
1884 Parsons – přetlaková turbína

## Slide 3: Schéma parní turbíny

## Slide 4: Lavalova turbína Parsons

## Slide 5: PARNÍ CYKLUS
tepelný oběh přeměny tepla v mechanickou energii
izobarický ohřev vody na teplotu varu
vypařování vody
ohřev páry
expanze v turbíně
kondenzace páry na vodu
Údaje parního oběhu elektrárny 200MW
Pracovní tlak 16,5 MPa
Teplota varu 300 °C
Teplota páry na vstupu 565 °C
Voda za kondenzátorem 4 kPa, 29 °C
Termická účinnost 38 %

## Slide 6: Kondenzační parní turbína

## Slide 7: ROZDĚLENÍ PARNÍCH TURBÍN
dle způsobu přeměny tlakové energie
  rovnotlaké
  přetlakové
  kombinované
dle výstupu páry z turbíny
  kondenzační
  protitlakové
  odběrové
  s přihříváním páry
dle počtu pracovních stupňů
  jednostupňové
  vícestupňové

## Slide 8: Rovnotlaká parní turbína

## Slide 9: Přetlaková parní turbína

## Slide 10
Curtisův stupeň
Umožňuje zpracovat v jednom stupni větší tepelný spád než umožňuje stupeň přetlakový (reakční) nebo rovnotlaký (akční)
Na obr. dvouvěncový Curtisův stupeň:
1 – rozváděcí statorová lopatková řada
2 – rotorové lopatky
3 – vratné lopatky

## Slide 11: Přetlaková parní turbína s C - kolem

## Slide 12: Kondenzační a protitlaká parní turbína

## Slide 13: Lopatkové stroje v parních elektrárnách a teplárnách