## Slide 1
Ing. Václav SLANAŘ
KINEMATIKA
A
DYNAMIKA VOZIDEL

## Slide 2: BRZDNÁ DRÁHA VOZIDLA
Dráha potřebná k zastavení vozidla je složena
a) z dráhy ujeté ještě nebržděným vozidlem
sn = sr + sz
sr ... dráha ujetá za dobu reakce řidiče (0,6 - 2,4s)
sz ... dráha ujetá při zpoždění brzd (0,1 – 0,6s)
( v praxi se nejčastěji počítá se součtem obou dob tn = 1s )
b) z vlastní brzdné dráhy
sb = v2 / 2a
v ... rychlost vozidla

## Slide 3
Pro celkovou dráhu potřebnou k zastavení vozidla platí
s = sn + sb = ( v . tn ) + ( v2 / 2a )
zpomalení a je závislé na účinnosti brzdového systému a na součiniteli stykového tření (adheze) fa mezi pneumatikami a vozovkou
Aby nedošlo ke smyku, musí platit F < Ft , tedy
m . a < m . g . fa a a = g . fa
F … brzdící síla v N
Ft … třecí síla mezi vozovkou a pneumatikami
Pro celkovou brzdnou dráhu vozidla pak platí
s > ( v . tn ) + ( v2 / 2 . g . fa )

## Slide 4
Obr.1 Grafické znázornění brzdné dráhy vozidla
pravidla silničního provozu doporučují dodržovat minimální bezpečnostní dvousekundovou vzdálenost od vozidla jedoucího před řidičem
tento čas totiž řidič potřebuje pro okamžité rozhodování a reakci v případě, že by došlo k nečekanému incidentu (vybočení z dráhy, náhlé zabrzdění ap.)
Obr.2

## Slide 5
Obr.3

## Slide 6
Obr.4

## Slide 7: BEZPEČNÁ VZDÁLENOST MEZI VOZIDLY
řidič vozu 1 začne brzdit a do zastavení ujede dráhu
s1 = v12 / 2a
řidič vozu 2 po spatření brzdových světel začne brzdit a zastaví na dráze
s2 = ( v2 . tn ) + ( v2 / 2a)
nemá-li dojít k nárazu, pak musí platit
s2 > ( v . tn ) + (( v22 – v12 ) / 2a )
Obr.5

## Slide 8
za předpokladu stejného zpomalení u obou vozů
l = v2 . tn + (( v22 – v12 ) / 2a )
jedou-li oba vozy stejnou rychlostí v1 = v2 = v, pak vzdálenost mezi vozidly
l > v . tn
vzájemná vzdálenost vozidel musí být rovna alespoň dráze nebržděného vozidla, tj.dráze ujeté vozidlem za reakční dobu řidiče a dobu zpoždění brzd

## Slide 9: PŘEDJÍŽDĚNÍ VOZIDEL
předpokládáme, že předjížděné i předjíždějící vozidlo jedou stálou rychlostí (rovnoměrný pohyb)
vozidlo 2 začne předjíždět vozidlo 1 v kritické vzdálenosti
l2 = v2 . tn + (( v22 – v12 ) / 2a )
trvá-li předjíždění dobu t, vozidla 1 a 2 ujedou dráhu
s1 = v1 . t resp. s2 = v2 . t
a l1 = v1 . tn

## Slide 10
Obr.6 Grafické znázornění situace předjíždění vozidel
Obr.7

## Slide 11
Pak platí
s2 = l1 + b1 + s1 + l2 + b2
a porovnáním a dosazením dostaneme
s1 = (( v1 / ( v2 – v1 )) . ( v1 . tn + v2 . tn + b1 + b2 + (( v22 – v12 ) / 2a))
a
s2 = (( v2 / ( v2 – v1 )) . ( v1 . tn + v2 . tn + b1 + b2 + (( v22 – v12 ) / 2a))
(vysvětlivky viz.obr.6)

## Slide 12: DYNAMIKA VOZIDEL
pro teoretickou hnací sílu motoru na obvodu hnacího kola platí
Fm = ( Mh . ip . ir ) / rd , kde
Mh ... hnací moment motoru (Nm)
ip ... převodové číslo převodovky
ir ... převodové číslo rozvodovky
rd ... dynamický poloměr kola (m)
teoretickou hnací sílu motoru lze též vypočítat ze vztahu
Fm = Pe / v , kde
Pe ... užitečný (efektivní) výkon motoru (W) v ... rychlost vozidla (m . s-1

## Slide 13: ODPORY PŮSOBÍCÍ NA JEDOUCÍ VOZIDLO
1. ODPORY ZÁVISLÉ NA KONSTRUKCI VOZIDLA
a) odpor tření v převodových ústrojích
Fp = Fm . ( 1 - c ) , kde
c ... celková účinnost převodových ústrojí
( 85% u běžných vozidel, 80% i méně u terénních vozidel )
skutečná hnací síla na obvodu kol je pak
Fk = Fm – Fp nebo Fk = ( Pe . c ) / v

## Slide 14
b) odpor vzduchu
Fvz = cx . pd . Sx , kde
pd ... dynamický tlak vzduchu, platí pd = (  . v2 ) / 2
cx ... tvarový součinitel vozidla
Sx ... čelní plocha vozidla ve směru jízdy
 ... hustota vzduchu
Obr.8

## Slide 15: 2. ODPORY ZÁVISLÉ NA VOZOVCE A ZPŮSOBU JÍZDY
a) odpor valení
složen ze tření ve stěnách pláště pneumatiky při její deformaci
z odporu vzniklého deformací vozovky
z odporu při smýkání kola ve stykové ploše s vozovkou
z odporu vzniklého přilnavostí pneumatiky k vozovce
z tření v uložení kol
Fv = m . g . fv , kde
fv ... součinitel valení ( 0,01 – 0,04 )
m ... hmotnost vozidla (kg)

## Slide 16
b) odpor stoupání
Fs = m . g . sin , kde
 ... úhel podélného sklonu vozovky ( v promilích i procentech, pro malé úhly platí sin = tg )
pro stoupavost vozidla (%) platí s = 100tg
Obr.9

## Slide 17
c) odpor proti zrychlující síle
Fz = m . a .  , kde
 ... součinitel vyjadřující vliv točivých hmot tělesa na velikost posuvných hmot ( 1,05 – 3,0 )
pro skutečnou hnací sílu vozidla pak platí
Fhn = Fm – Fp – Fvz = Fv + Fs + Fz
pro porovnání pohybových vlastností různých vozidel slouží měrná hnací síla vozidla, což je velikost sil a odporů připadajících na jednotku hmotnosti vozidla

## Slide 18: PŘÍKLAD NA PROCVIČENÍ
Automobil jede rychlostí 16,6m.s-1. Do vozovky mu ve vzdálenosti 60m před vozem vběhne dítě. Podaří se řidiči zastavit včas, je-li fa=0,4 a tn=1s?
s = (v . tn) + (v2 / 2.g.fa)
s = (16,6 . 1) + (16,62 / 2 . 9,81 . 0,4)
s = 16,6 + (275,56 / 7,848) = 16,6 + 35,11 = 51,7m
Automobil má dostatečnou dráhu na bezpečné zastavení.

## Slide 19: PROCVIČENÍ TÉMATU
1.Výpočtem zjistěte,zda automobil jedoucí rychlostí 30m.s-1 předjede bezpečně na půlkilometrovém úseku automobil jedoucí rychlostí 25m.s-1. Uvažujte délku vozidel 4m, tn = 1s a a = 5m.s-2.
2. Zjistěte, které z uvedených vozidel (Trabant 601,Škoda Fabia a Porsche 911) má nejmenší odpor vzduchu a odůvodněte proč.
3. Na základě známých hodnot uvedených v tabulce dle obr.3 zjistěte přibližnou vzdálenost brzdné dráhy vozidla jedoucího rychlostí 110km.hod-1 na zimních pneumatikách majících vzorek 4,5mm. Svá tvrzení odůvodněte.
4. Zjistěte, jaké jsou předpisy pro hloubku dezénu u pneumatik osobních automobilů v zemích sousedících s Českou republikou a zjištěné výsledky shrňte do přehledné tabulky (včetně ČR).
5. Zjistěte maximální úhel sklonu překážky, kterou bez problémů překoná vozidlo se stoupavostí 100%.

## Slide 20: POUŽITÉ ZDROJE
Obr.1 V.Skopal, J.Adámek, M.Hofírek – Stavba a provoz strojů IV, SNTL 1982, obr.108a, str.116
Obr.2 http://cs.autolexicon.net/obr_clanky/brzdna_draha_002.gif
Obr.3 http://www.garaze-plzen.cz/data/soubory/pneu/images/brzdna-draha.gif
Obr.4 http://img.ihned.cz/attachment.php/990/19463990/ai345BD7GHIKLNOjklPbdfhryz1w2ARm/ brzdna_draha_aut_na_snehu_v.jpg
Obr.5 V.Skopal, J.Adámek, M.Hofírek – Stavba a provoz strojů IV, SNTL 1982, obr.108b, str.116
Obr.6 V.Skopal, J.Adámek, M.Hofírek – Stavba a provoz strojů IV, SNTL 1982, obr.108c, str.116
Obr.7 http://obrazky.4ever.sk/data/obrazky/zabavne/zvieratka/%5Bobrazky.4ever.sk%5D%20vtip, %20prasiatko,%20policia,%20znacka,%20cervene%20vozidlo,%20policajt%205079546.jpg
Obr.8 http://www.aerotatra.czweb.org/rumpler1.jpg
Obr.9 V.Skopal, J.Adámek, M.Hofírek – Stavba a provoz strojů IV, SNTL 1982, obr.109, str.119