## Slide 1: CNC ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ OBRÁBĚCÍ STROJE

## Slide 2: NC stroj
je doplněný o digitální odečítání pohybu souřadnic nástroje, které se zobrazují dělníkovi na displeji
nemusí se odměřovat ručně

## Slide 3: CNC stroj
NC stroj, doplněný o výkonné servomotorpohony na všech vedlejších osách stroje
plně řízený počítačem
hodí se pro velkosériovou výrobu
data se vkládají přímo do počítače na stroji pomocí číslic v osách

## Slide 4
Programování CNC

## Slide 5: Program
je ohraničená posloupnost oddělených skupin znaků, kterým říkáme bloky nebo věty
pro řídící systém jsou zdrojem příkazů logicky uspořádaných a umožňují řízení NC stroje při provádění specifické operace
každá věta obsahuje dva druhy informací: geometrické a technologické
ty jsou převáděny do impulsů elektrického proudu nebo jiných výstupních signálů, které aktivují servopohony a ostatní zařízení potřebné pro řádný chod stroje

## Slide 6
http://www.youtube.com/watch?v=7z8v1JVgQ8o
Programování CNC v programu SURFCAM

## Slide 7
Programování CNC v programu Predator

## Slide 8: Využití
obráběcí stroje
tvářecí stroje
měřící a rýsovací stroje
manipulační technika
vypalovací stroje, stroje pro svařování, nýtovačky, montážní stroje, stroje pro kontrolu vad materiálu apod.

## Slide 9
CNC stroje

## Slide 10
CNC stroje

## Slide 11: Rozdělení CNC strojů
jednoprofesní
víceprofesní – obráběcí centra
  pro výrobu rotačních obrobků hřídelových nebo přírubových
  pro výrobu skříňových obrobků
  umožňujících výrobu rotačních i nerotačních součástí s určitým omezením operací

## Slide 12: Výhody použití NC techniky
zvýšení kvality i kvantity výrobků
produktivnější a hospodárnější výroba
možnost vícestrojové obsluhy – nutno méně pracovních sil
zvýšení přesnosti a přizpůsobivosti výroby
vyšší využití základních fondů, úspora výrobních a skladových ploch
zlepšení pracovních podmínek, zvýšení úrovně řídící práce
zkrácení průběžné doby výroby

## Slide 13: Nevýhody použití NC techniky
vysoká pořizovací cena
vyšší nároky na technologickou přípravu
zvýšené nároky na údržbu a organizaci pracoviště, organizační práce apod.

## Slide 14: Charakteristické znaky konstrukce CNC strojů
každý obráběcí stroj je charakterizován kombinací lineárních – posuvových a rotačních pohybů
standardizace v určování jednotlivých os
pravoúhlá soustava prostorových souřadnic (kartézský souřadnicový systém)
Pozn.
Schopnost NC stroje závisí na počtu os, ve kterých je stroj schopen operovat. Nejvyspělejší NC stroje umožňují lineární pohyb ve všech třech směrech, včetně rotací kolem tří os (systémy s pohybem v šesti osách).

## Slide 15: Znaky konstrukce
konstrukce vysokou tuhost a přesnost provedení
řezný režim při automatickém chodu stroje co nejhospodárnější
vodící plochy s vysokou přesností a velkou životností
snadná vyměnitelnost opotřebených částí
přesná poloha jednotlivých součástí nebo uzlů stroje, aby se zvýšila přesnost a životnost stroje
automatická výměna nástrojů

## Slide 16: Znaky konstrukce
různé upínací přípravky, otočné a sklopné stoly, speciálně konstruované palety atd.
automatický cyklus NC strojů vyžaduje tzv. třískové hospodářství – čištění a odvod třísek
vybavení strojů soubory nástrojů
pro bezporuchový chod slouží pomocné, kontrolní, seřizovací a jiné přípravky
aktivní a pasivní kontrola obráběných součástí apod.

## Slide 17: Konstrukční části NC strojů
základní část všech číslicově řízených obráběcích strojů tvoří lože nebo rám stroje z litiny nebo konstrukční oceli
posuvový motor (servomotor), který přenáší buď přímo nebo přes ozubený řemen kroutící moment na šroubový převod tvořený kuličkovým šroubem a maticí
pohony - elektrické nebo hydraulické

## Slide 18
Model CNC stroje

## Slide 19: Vnitřní zpracování dat CNC strojů
vstupní část
část zpracování informací
výstupní část

## Slide 20: Vstupní část
čtečka
dekodér
řadič informací
ruční předvolba
volba korekce nástroje průměrová nebo délková
volba zpomalovacích bodů
volba počátku

## Slide 21: Část zpracování informací
řadič aritmetické jednotky
aritmetickou jednotku

## Slide 22: Výstupní část
výstupy funkcí vyhodnocujících údaje o funkcích F, S, T a přes přizpůsobovací obvody řídí výkonné části NC stroje
výstupy vypočtených souřadnic, které se zesilují a mění na formu potřebnou k řízení suportu nebo saní stolu NC obráběcího stroje

## Slide 23: Odměřovací zařízení
slouží k odměřování dráhy vykonané řídícím členem
přímé
nepřímé

## Slide 25: Souřadné systémy NC strojů
Charakteristická hlediska jsou:
poloha os
definice pohybu
vztažné body
Základní souřadná soustava je pravoúhlá pravotočivá

## Slide 26
SOUŘADNÝ SYSTÉM SOUSTRUHU
osa z je rovnoběžná s osou pracovního vřetena.
kladný smysl os z a x je definován od obrobku k nástroji (nástroj může být za nebo před osou soustružení), osy definují pohyb nástroje

## Slide 27
SOUŘADNÝ SYSTÉM FRÉZKY
osa z je rovnoběžná s osou pracovního vřetena
kladný smysl osy z je definován od obrobku k nástroji, osy x a y mají směr a smysl dle pravidla pravé ruky (pohyby v jednotlivých osách se předpokládají jako pohyby nástroje)

## Slide 28: Základní body CNC stroje
Nulový bod stroje
Referenční bod
Základní bod nástroje
Nulový bod obrobku
Výchozí bod programu

## Slide 29: Opakování
Popište CNC na obrázku:
a) základní konstrukční prvky
b) princip CNC
Jaké znáte druhy odměřovacího zařízení?
Jaké jsou výhody a nevýhody CNC?
Z čeho se skládá CNC program?
Jaká souřadná soustava se používá u CNC?

## Slide 30: Zdroje
www.camforce.com
www.predator-software.eu/editor.htm
www.infotec-group.com
www.5axiscncrouter.com
www.surfcam.cz
www.google.cz
www.strojnet.cz/clanky/obrabeci-stroje-cnc.php

## Slide 31: Vstupní část
čtečka je snímač informačního média, jejímž úkolem je přečíst údaje na něm zaznamenané
dekodér má za úkol přeměnit signál v číslicovém kódu na hodnoty vstupních signálů pro řídící prvky pohonů. Obsahuje kontrolní obvody pro kontrolu správnosti čtecích znaků.
řadič informací přijímá signály z dekodéru a ukládá je do paměti bezrozměrných a rozměrných slov
ruční předvolba umožňuje zásah do spuštěného programu
volba korekce nástroje průměrová nebo délková řeší úpravu průměru nebo délky nasazeného nástroje
volba zpomalovacích bodů
volba počátku umožňuje při obrábění rozměrově a hmotnostně náročných dílců v určitém rozsahu posunout počátek

## Slide 32: Část zpracování informací
řadič aritmetické jednotky, který logicky seřazuje informace pro aritmetickou jednotku
aritmetickou jednotku tvořenou jedním nebo několika počítači zpracovávající potřebné výpočty naprogramované dráhy nástroje v příslušných osách, dále plnící funkci porovnávacího členu naprogramované a skutečně ujeté dráhy, výpočty spojené s korekcemi, zajišťuje zpomalování posuvů apod.

## Slide 33
U přímého odměřování je zařízení umístěno přímo na pohybujících se uzlech stroje např. suportu, stolu.
Přímé odměřování se proto vyznačuje větší přesností, protože závisí jen na přesnosti snímání z měřítka.
Používá se u velmi přesných strojů, zejména u souřadnicových vrtaček, vyvrtávaček a u některých obráběcích center, mají vyšší pořizovací cenu.

## Slide 34
U nepřímého odměřování je snímač polohy umístěn na posuvovém kuličkovém šroubu, a to buď přímo, nebo pomocí převodu.
Dráha pohybové části stroje se odměřuje nepřímo a závisí na potočení kuličkového šroubu nebo jeho převodu.
Nevýhodou tohoto způsobu odměřování je, že nepřesnosti pohonu, kuličkového šroubu, převodu i vlivy silových účinků na snímač polohy se přenáší do vlastního měření.
Tento způsob je rozšířený pro svou jednoduchost a cenu.

## Slide 35
ž