## Slide 1: Nástroje pro tváření za tepla
Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová

## Slide 2: Tváření za tepla
je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů
s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%)
tvářecí procesy lze dobře mechanizovat a automatizovat

## Slide 3: Tváření za tepla
nastává úplná rekrystalizace
musí dojít k rekrystalizaci celého materiálu, aby nevznikly dvě různé struktury s deformovanými a rekrystalizovanými zrny

## Slide 4: Pro volbu teplot platí tyto zásady
čím vyšší teplota tváření, tím menší jsou odpory proti deformaci
čím vyšší je teplota tváření, tím více hrubne zrno a klesá houževnatost
vysoké teploty způsobují značný opal (okuje), při jednom ohřevu 3 až 5 %
nesmí se překročit horní teplota tváření a končit se má na dolní teplotě tváření

## Slide 5
Teplota tváření

## Slide 6: Vznik vláken
směr největšího normálného napětí součásti má souhlasit se směrem průběhu vláken
tečné napětí má být k němu kolmé

## Slide 7: Volné kování
materiál tvářený údery nebo tlakem může volně téci, hlavně ve směru kolmém k působení síly
způsob kování, kdy používáme jednoduché kovářské nástroje,přípravky a stroje
úchylky rozměrů výkovků jsou velké
povrch je hrubý a nerovný

## Slide 8: Nástroje a nářadí
kovadla
kleště
sekáče
osazovací příložky

## Slide 10
Operace volného kování

## Slide 11
Operace volného kování

## Slide 12: Zápustkové kování
slouží k výrobě velkého počtu tvarově stejných součástí z ocelí nebo jiných tvárných slitin
zápustka je většinou dvoudílný nástroj
hlavní předností je vysoká výkonnost a snadná obsluha
výkovky mají omezené rozměry a hmotnost

## Slide 13: Zápustkové kování
ohřátý materiál se tváří v dutině zápustky, jejíž tvar je shodný s tvarem výkovku
rozměry jsou však zvětšeny o hodnotu smrštění vychladlého výkovku
proti volnému kování se dosahuje přesnějšího tvaru výkovku
přesnost a jakost povrchu se dá výrazně zlepšit následným kalibrováním tak, že se nemusí již dále používat obrábění
dosahuje se vysokého stupně prokování a průběh vláken sleduje obrys výkovku

## Slide 14: Zápustkové kování
Postup kování v jednodutinové zápustce na bucharu

## Slide 15: Zápustkové kování
dutinu zápustky je možno zaplňovat buď vtlačováním nebo pěchováním
při kování na bucharech je zápustková dutina vyplňována postupně během několika úderů beranu
při kování na lisech je výkovek zhotoven v průběhu jednoho zdvihu nebo několika zdvihů (postupová zápustka)

## Slide 16: Upínání zápustek
při konstrukci zápustkových bloků je důležitou částí řešení způsob upnutí zápustky na kovací stroj, hlavně na buchar
rázy při kování upevnění zápustek povolují
pro buchary se zápustka opatřuje s úspěchem rybinou a upíná se pomocí pera a klínu
u lisů se upínají pomocí stopek, šroubů a příložek

## Slide 17: Konstrukce zápustek
v jedné dutině se nesnažíme deformovat kov v příčném i podélném směru současně
rozdělení matriálu v podélném směru provedeme dříve než ve směru příčném
tvar předkovku navrhneme tak, aby při kování docházelo k posuvu částic v příčných řezech a předkovek měl rotační tvar

## Slide 18: Konstrukce zápustek
počet kovacích dutin záleží na tvaru výkovku a na tvaru výchozího materiálu
nestačí jedna dutina
jednotlivé dutiny se často umísťují do společného bloku oceli – nástroje
přenášení výkovku z jedné dutiny do druhé netrvá příliš dlouho, výkovek nechladne rychle
v případě složitějších tvarů je tedy nutno kovat ve více dutinách, které zajistí tečení materiálu v dutině zápustky – kování v postupových zápustkách

## Slide 19
Postup kování v postupové zápustce

## Slide 20
Schéma tečení materiálu v dutině postupové zápustky

## Slide 21
Postupová zápustka - může být konstruována pomocí výměnných tvarových vložek kruhového nebo obdélníkového tvaru
Postupová zápustka pro buchar (1 – prodlužovaní, 2 – rozdělovací, 3 – předkovací, 4 – kovací, 5 – dokončovací dutina, a – polotovar)

## Slide 23
Zápustky

## Slide 24
v postupové zápustce nejsou dutiny umístěny za sebou podle technologického postupu
kovací (dokončovací), tj. poslední dutina se umisťuje uprostřed tak, aby její těžiště bylo blízko těžiště celého bloku (síla nebo energie na kování výkovku je větší, než na kování předkovků)
ostatní dutiny jsou rozmístěny kolem této dokončovací dutiny

## Slide 25: Přesné kování
výkovky s minimálními přídavky na obrábění i úkosy se zhotovují v uzavřených zápustkách
přesné kování jsou nejvýhodnější výkovky rotační
Jeřábové kované kolo

## Slide 27: Kování na vodorovných kovacích strojích

## Slide 28: Kování protlačováním

## Slide 29: Kování za rotace

## Slide 30: Vícecestné kování

## Slide 31: Kovací stroje
Buchary
Druhy bucharů:
- vzduchové
- mechanické
- hydraulické
Lisy
Druhy lisů:
- mechanické
- hydraulické

## Slide 32: Buchar
působí na tvářený materiál údery beranu, ale prokovou jej jen do určité hloubky
ekonomické je kovat středně velké výkovky, popř. předkovky
při úderech beranu bucharu odpadají z tvářeného materiálu okuje a proto je povrch čistý
rázy se přenášejí do základů stroje a působí otřesy i v okolí
rychlost dopadu beranu je vyšší jak 6 m za sekundu
rychlosti jsou zpravidla vyšší než 12 m/sec
buchar nemá omezenou spodní polohu horního
nástroje na beranu, kovadla se mohou srazit

## Slide 33: Lisy
pracují klidným, pozvolna narůstajícím tlakem, rychlostí max. 6 m/sec a prokovou materiál v celém průřezu
má přesně vymezenou spodní polohu horního nástroje (nástroje na beranu)
vymezení polohy je dáno klikovým mechanizmem
kovou se na nich i nejtěžší výkovky
práce na lisech je bezpečnější

## Slide 34
Buchar
Klikový lis

## Slide 35: Děkuji za pozornost.

## Slide 36: Zdroje
www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/03.htm
www.polotovary.sk/material_naradie/bazar.html
www.ato.cz
www.zdas.cz/user_img/10/0_zapustky2.jpg

## Slide 37: Rekrystalizace
hranice mezi zrny zanikají a vznikají zrna nová
tím se sníží pevnost, ale zvýší se tažnost
oproti překrystalizaci se nemění typ mřížky jen se obnovuje porušený krystal
dochází ke změně zrnitosti
po větší deformaci se získává jemnější zrno a naopak