## Slide 1: Zápustkové kování
Zpracovala Ing. Petra Řezáčová

## Slide 2: Zápustkové kování
slouží k výrobě velkého počtu tvarově stejných součástí z ocelí nebo jiných tvárných slitin
hlavní předností je vysoká výkonnost a snadná obsluha
výkovky mají omezené rozměry a hmotnost

## Slide 3
Příklady výkovků

## Slide 4: Zápustka
dvoudílný nástroj
dutina zápustky má tvar shodný s tvarem výkovku
rozměry jsou zvětšeny o hodnotu smrštění vychladlého výkovku → výronková drážka
jednodutinová nebo postupová

## Slide 5: Jednodutinová zápustka

## Slide 6: Postupová zápustka
Postupová zápustka pro buchar :
dutina
1 – prodlužovací
2 – rozdělovací
3 – předkovací
4 – kovací
5 – dokončovací

## Slide 7
Zápustky

## Slide 8: Postupová zápustka
materiál: zápustky - oceli 19 423, 19 642, 19 662, vložky – 19 720, 19 721
výměnné tvarové vložky
pro buchar, lis
dokončovací dutina uprostřed
kleště, robot
odstřižení

## Slide 9: Výronková drážka
v dokončovací finální dutině
zúžená část se nazývá můstkem, rozšířená zásobníkem
výronek se dodatečně odstraňuje ostřihováním
Výronková drážka v zápustce (a – buchar, b – lis)

## Slide 10: Konečné úpravy výkovků
odstřižení výronku, popř. prostřižení blan v otvorech, rovnání výkovku
výkovek se zbavuje okují (moření, otryskávání)
tepelně se zpracovává (normalizační žíhání) nebo za studena kalibruje

## Slide 12: Přesné kování
výkovky s minimálními přídavky na obrábění i úkosy se zhotovují v uzavřených zápustkách, tzv. přesným kováním
pro úspěšné kování je třeba přesně dodržovat objem a středění vloženého materiálu do zápustky.
nejvýhodnější jsou rotační tvary

## Slide 14: Děkuji za pozornost.
☺

## Slide 15: Zdroje
www.ostroj.cz
www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/03.htm
www.zbirovia.cz
www.scienceblogs.de/neurons/Kurbelwelle.jpg
http://speedpro.cz/catalog/images/H_ojnice_escort.jpg