## Slide 1: TPV Technická příprava výroby

## Slide 2: Charakteristika TPV
Jedná se o souhrn činností spojených se zavedením nového výrobku do výroby.
Časově náleží mezi uskutečnění poptávky a zahájení výroby.
Vlastní náklady jsou souhrnem konkrétních položek. Náklady nutno posuzovat komplexně.
Návrh použité technologie musí respektovat technologické vybavení konkrétní firmy a kvalifikační strukturu dělníků.

## Slide 3: Snahou TPV je:
Dodržení optimální kvality
Nízké vlastní náklady (materiál, energie, mzdy)
Požadovaný termín dodávky

## Slide 4: Postup zakázkového řízení
Poptávka přichází ze strany zákazníka na firmu. Zadán je výkres, materiál výrobku, sériovost, požadovaná kvalita, tj. přesnost, vady, opravy, .... Dále jsou určeny dodací požadavky (termín, doprava, ..)
Zpracování nabídky se skládá z posouzení poptávky po stránce technologické (materiálně, další vlastnosti), technologičnosti konstrukce a dosažitelnosti požadavků. Následuje zpracování technologie a určení nabídkové ceny.
Výsledkem je nabídka (firma na zákazníka) a zakázka (zákazník na firmu).
Následuje podpis smlouvy a detailní zpracování technologických postupů, konstrukce přípravků a výroba zařízení (formy apod).
Výroba a kontrola zkušebních výrobků (odsouhlasení) a výroba zakázky – expedice.

## Slide 5: Podklady pro zapracování nabídky
Výkres součásti (od zákazníka)
Počet výrobků (celkem, velikost dávky)
Požadavky na přesnost a vnitřní jakost
Mechanické vlastnosti a způsob jejich zjišťování (druh zkušebního tělesa a jeho umístění)
Tepelné zpracování
Dokončovací operace např.apretace – čištění a nátěry
Požadovaný dodací termín
Způsob dodání

## Slide 6: Činnost technických oddělení
TPV: - posouzení technologičnost konstrukce součásti - návrh způsobu výroby - vypracování dokumentace pro výrobu
- určení pracoviště a strojů - stanovení množství a druhu materiálu - stanovení výrobních časů

## Slide 7
Simulace

## Slide 8
Příprava pracoviště

## Slide 9
Příprava pracoviště

## Slide 10
Cenové oddělení: - kalkulace cen - kalkulace nákladů
Výrobně dispečerské oddělení - vede evidenci objednávek a rozhoduje o jejich vyřizování - zařizuje zakázky do výroby. Přitom vychází z požadovaných termínů, připravenosti model. Zařízení a kapacitního vytížení výrobních uzlů a priorit. Priorita je přitom kompletace výroby na tavbu.

## Slide 11
Oddělení řízení kvality - vyjadřuje se k požadavkům zakázky - určuje metodiku kontroly a druhu zkoušek - podílí se na výrobě zkušebních vzorků
- statistické vyhodnocování kvality

## Slide 12: Rozdělení
Podle druhu zakázek a jejich zpracování dělíme výrobu:
- na novou (větší přípravná fáze, kompletní vývoj nového dolitku, využití podobnosti či třídníku odlitků)
- na opakovanou výrobu
Příprava výroby dle sériovosti se dělí na: - kusová a malosériová výroba – méně podrobná příprava - sériová a hromadná – detailní propracování

## Slide 13: Archivace dokumentů
zákonné požadavky (pro finanční úřad apod.), ISO 9001 .....
papírová i elektronická podoba dokumentů a záznamů
činnosti archivování:
archivovat = uschovávat dokumenty
archivace a dlouhodobé uložení dokumentů v specificky vybavených prostorách
v případě ukončení činnosti společnosti předání místně příslušnému státnímu archivu
sledování a ohlídání skartačních lhůt dokumentů
vyhledávaní v uložených dokumentech a předání jejich originálů či kopií

## Slide 14: Podpora pro TPV
Systémy
CAD/CAM/CAE
RAPID PROTOTYPING
TPV výpočty – doplněk k Excelu
TPV 2000 (firma TPV Group)
SYSKLASS
EVIS výrobní modul
a další……

## Slide 15: CAE
Static Analysis
Dynamic Analysis
Design Optimization & Redesign
Thermal Analysis

## Slide 16: RAPID PROTOTYPING
Výroba prototypu z 3D dat vytvrzováním epoxidové pryskyřice pomocí laserového paprsku nebo laserovým spékáním nejčastěji polyamidového nebo kovového prášku

## Slide 29: Zdroje
http://www.volny.cz/vokurkaz/tgpv_0.htm
http://www.systemonline.cz/clanky/technicka-priprava-vyroby-v-praxi.htm
www.kod.tul.cz/info_predmety/Psi/TEP-prednaska-1.ppt
www.designtech.cz/f/cadinfo/o/automotive/14.png