## Slide 1: Výroba tvarových ploch
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Notes: <number>

## Slide 2: Tvarová plocha - příklady
Dutiny forem a zápustek
Tvarové plochy součástí
Lopatky turbín
Drážkované hřídele
Ozubená kola
apod.
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Notes: <number>

## Slide 3: Druhy tvarových ploch
Vnitřní
Vnější
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Ozubené kolo
Drážkovaný hřídel
Zápustka
Notes: <number>

## Slide 4
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Lopatka turbíny Messerschmittu
Forma pro tlakové lití
Zápustka
Notes: <number>

## Slide 5: Technologie
Soustružení
Frézování
Broušení
Speciální metody:
Elektroerozivní obrábění
Řezání drátovou elektrodou
Elektrokontaktní obrábění
HSC
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Notes: <number>

## Slide 6: Přehled obrábění
1-hlavní řezný pohyb, 2- posuv,3-přísuv

## Slide 7: Soustružení
Tvarové nože
Tvar ostří = tvar obráběné plochy
Nože se používají v sériové výrobě, hlavně na revolverových a automatických soustruzích
Výhodou je jejich vysoká produktivita práce, velká životnost břitu a přesnost vyráběných ploch
Nevýhodou jsou obtíže při konstrukci i výrobě a nepříznivé pracovní podmínky (mění se geometrie břitu)
Dělí se na:
radiální (ploché, prizmatické, kotoučové)
tangenciální
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 8
Kotoučový nůž
Prizmatický nůž

## Slide 9: Frézování
Tvarové frézy
podsoustružené zuby
válcové, kotoučové, čelní
stopkové, nástrčné
úhlové, zaoblovací aj.
závitové frézy
frézy na ozubení

## Slide 10
Závitové frézy
Frézy na ozubení

## Slide 11: Broušení
broušení závitů
broušení ozubených kol
broušení tvarovými kotouči
Tvarové brusné kotouče

## Slide 12
Způsoby broušení zubů čelních kol:
tvarové broušení
odvalovací broušení jedním brusným
kotoučem
c) odvalovací broušení talířovitými brusnými kotouči

## Slide 13: Elektroerozivní obrábění
Princip zařízení pro
elektroerozivní obrábění 1 – směr posuvu nástrojové
elektrody,
2 – nástrojová elektroda,
3 – generátor,
4 – pracovní vana,
5 – tekuté dielektrikum,
6 – obrobek,
7 – elektrický výboj

## Slide 14: Elektroerozivní obrábění
Schéma elektroerozivního stroje 1 – pracovní hlava, 2 – filtrační zařízení, 3 – filtr, 4 – dielektrikum, 5 – čerpadlo, 6 – pracovní stůl, 7 – obrobek, 8 – nástrojová elektroda, 9 – generátor, 10 – CNC řídicí systém
Formy vyrobené elektroerozivním obráběním

## Slide 15
Přívod dielektrika mezi obrobek a nástrojovou elektrodu – vyplachování a) vnější, b) tlakové vnitřní, c), d) odsáváním, e) pulzní, f) kombinované 1 – nástrojová elektroda, 2 – pracovní vana, 3 – dielektrikum, 4 – obrobek, 5 – přívod dielektrika, 6 – odsávání dielektrika
Nástrojová elektroda z grafitu

## Slide 16: HSC obrábění
vysokorychlostní (5-10x)
suché, tvrdé
výhody: rychlé, krátká tříska, redukce tepla na obrobek, vysoká kvalita povrch
nevýhody: bezpečnost, není pro všechny materiály

## Slide 17: Zdroje
http://www.cad.cz/component/content/article/2321.html
http://www.notyro.cz/notyro/eshop/4-1-1-5-ND-tunning-FG-1-5-Parts
http://www.sps-vitkovice.cz/?go=prace_studentu/drazk_hridel
http://www.ostroj.cz/cs/c/fotogalerie-naradovna-nastroje-naradi-lisovaci-formy-lici-formy-alu-kola-auto-kola/fotogalerie-5.htm
http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&i=3907&mm=1&vd=1&PHPSSIDWx=c71db516b0ebf80585ae135d0e3fd497
http://www.lnast.cz/cs/tlakove-liti/
http://www.sps-ko.cz/documents/STT_obeslova/Z%C3%A1klady%20obr%C3%A1b%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://www.sps-karvina.cz/www/3dmodely/obrazky/technologie/velke/kotoucovy_nuz_sestava.jpg
http://www.i-zavitniky.cz/fotky3985/fotos/_vyrn_94033350.jpg
http://www.lavaceramic.cz/_files/1093/fr%C3%A9zov%C3%A1n%C3%AD.jpg
http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/82/8285_big.jpg
http://www.ergozet.cz/index.php?site=produkty&kategorie=5
http://www.brusivojimi.com/brusne-kotouce-tvarove/
www.mmspektrum.com/.../image/10/1060_big.jpg
http://www.formex.cz/images/vyroba/edm-obrabeni-02.jpg
http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/10/1064_big.jpg
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012