## Slide 1
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 2
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Příklady: Brzdící automobil, vlak vjíždějící na nádraží
Zrychlení a má opačný směr než rychlost v.
Velikost rychlosti HB, který koná rovnoměrně zpomalený pohyb s počáteční rychlostí v0 a se zrychlením a:
v = v0 + at
tz - čas zastavení
sz – dráha než se HB zastaví
A
C
B
vA
vB
vC
a
a
a

## Slide 3
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Rychlost se rovnoměrně s časem zmenšuje.
v (m/s)
t (s)
t (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
v (m.s-1) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
v = v0 - at
a = 2 m.s-2
v0 = 10 m.s-1

## Slide 4
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Závislost dráhy na čase:
T (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S (m) | 0 | 18 | 32 | 42 | 48 | 50
a = 4 m.s-2
v0 = 20 m.s-1
Když máme počáteční dráhu s0:

## Slide 5
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Vlak pohybující se rychlostí 54 km.h-1 se začal pohybovat rovnoměrně zpomaleným pohybem se zrychlením 0,4 m.s-2 . Za jakou dobu se jeho rychlost zmenší třikrát a jakou dráhu za tuto dobu urazí? Za jakou dobu se vlak zastaví a jaká bude jeho brzdná dráha?
Př. 1

## Slide 6
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
v0 = 54 km.h-1 = 15 m.s-1, a = 0,4 m.s-2, v = v0 ; t = ?, s = ?
tz = ?, sz = ?
Ze vztahu :
Dráha, kterou urazí :
Doba zastavení a dráha než zastaví :
Rychlost vlaku se zmenší třikrát za 25s, za tuto dobu urazí 250 m. Vlak se zastaví za 38 s a urazí při tom dráhu 280 m.
Př. 1

## Slide 7
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Řidič automobilu, který se pohyboval rychlostí 100 km.h-1, spatřil na dráze překážku a začal brzdit se zrychlením 5 m.s-2 . Jakou dráhu do zastavení automobilu urazil, jestliže řidič zareagoval na nebezpečí se zpožděním 0,7 s.
Př. 2

## Slide 8
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
a = 5 m.s-2, v0= 100 km.h-1 = 27,8 m.s-1, t1= 0,7 s; s = ?
Než zjistil nebezpečí: Při brzdění:
Celková dráha:
Automobil urazil při brzdění za daných podmínek dráhu 97 m.
Př. 2

## Slide 9
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Vlak, který má rychlost 72 km.h-1, lze použitím brzd zastavit za dvě minuty. V jaké vzdálenosti od stanice je třeba začít brzdit, aby se vlak ve stanici zastavil? Pohyb vlaku při brzdění považujeme za rovnoměrně zpomalený.
Př. 3

## Slide 10
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
v0 = 72 km.h-1 = 20 m.s-1, tz = 2 min = 120 s; sz= ?
Ze druhého vztahu vyjádříme a:
Brzdy vlaku je třeba uvést do chodu ve vzdálenosti 1,2 km od stanice.
Př.3

## Slide 11
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Chlapec sjel na saních ze svahu o délce 40 m za dobu 10 s a pak ještě po vodorovné dráze urazil až do úplného zastavení dráhu 20 m. Určete jeho rychlost na konci svahu, zrychlení na obou úsecích dráhy, celkovou dobu pohybu a průměrnou rychlost po celé dráze. Předpokládáme, že pohyb na první úseku dráhy (po svahu) je rovnoměrně zrychlený, na druhém (po vodorovné dráze) rovnoměrně zpomalený.
Př. 4

## Slide 12
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
s1 = 40 m, t1 = 10 s, sz = 20 m; v0 = ?, a1 = ?, a2 = ?, t = ?, vp = ?
1. úsek
2. úsek
s1 = 40 m, t1 = 10 s, sz = 20 m; v0 = ?, a1 = ?, a2 = ?, t = ?, vp = ?
1. úsek
2. úsek
Př.4

## Slide 13
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
s1 = 40 m, t1 = 10 s, sz = 20 m; v0 = ?, a1 = ?, a2 = ?, t = ?, vp = ?
Průměrná rychlost po celé dráze:
Doba pohybu:
Rychlost saní na konci svahu je 8 m.s-1, zrychlení na prvním úseku dráhy je 0,8 m.s-2, na druhém úseku dráhy je 1,6 m.s-2, celková doba pohybu saní je 15 s a jejich průměrná rychlost na celé dráze 4 m.s-1.
Př. 4

## Slide 14
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Dva hmotné body se začnou současně pohybovat po téže přímce. První body se pohybuje rovnoměrně zrychleně s počáteční rychlostí 2 m.s-1 a se zrychlením 0,8 m.s-2, druhý se pohybuje rovnoměrně zpomaleně s počáteční rychlostí 8 m.s-1 a se zrychlením 0,4 m.s-2. Určete čas, ve kterém budou mít oba body stejnou rychlost, a velikost této rychlosti. Řešte početně i graficky.
Př. 5

## Slide 15
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
v01= 2 m.s-1, a1 = 0,8 m.s-2, v02 = 8 m.s-1, a2 = 0,4 m.s-2; t = ?, v =?
Oba body budou mít stejnou rychlost 6 m.s-1 v čase 5 s.
Př. 5

## Slide 16
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012
v01= 2 m.s-1, a1 = 0,8 m.s-2, v02 = 8 m.s-1, a2 = 0,4 m.s-2; t = ?, v =?
v (m/s)
t(s)
t (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
v1 (m.s-1) | 2,0 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,0 | 6,8
v2 (m.s-1) | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 5,6
t = 5s
v = 6 m.s-1
Oba body budou mít stejnou rychlost 6 m.s-1 v čase 5 s.
Př. 5