## Slide 1: TISK Z PLOCHY
Ing. Kateřina Koubová

## Slide 2
hlavní zástupci:
  ofset
  suchý ofset
  grafické umělecké techniky
    kamenotisk (litografie)

## Slide 3
Princip tisku z plochy:
tisknoucí místa jsou v jedné rovině s netisknoucími místy

## Slide 4
nanášení barvy na TF je založeno na principu jejich rozdílných fyzikálně chemických vlastností:
  u klasického ofsetu:
    tisknoucí prvky – hydrofobní,
    netisknoucí prvky – hydrofilní,
    barva – hydrofobní a nemísitelná s vodou, na olejové bázi
  u suchého ofsetu:
    tisknoucí prvky – oleofilní,
    netisknoucí prvky – oleofobní,
    barva – bezvodá, na olejové bázi

## Slide 5
OFSET
rotační nepřímá tisková technika
tisková forma je čitelná (diapozitiv nebo negativ)
tisk pérových, tónových a polotónových obrázků

## Slide 6
Historie vzniku:
na tento princip přišel v 18. st. Alois Senefelder, který přivedl na svět tzv. kamenotisk
(TF = solnohofenský vápenec)
později byl solnohofenský vápenec nahrazen kovovými deskami – zinkovými, hliníkovými a vícekovovými – ovrstvenými fotopolymery => vznik ofsetu

## Slide 7
Princip ofsetu:
při tisku se TF nejprve namočí vodou, která ulpí jen na hydrofilních netisknoucích místech
poté se na TF nanese barva, která ulpí na místech, kde není voda
vzniklý barevný obraz se z TF přenese přes gumový válec na potiskovaný materiál
pro každou barvu je jiná tisková forma a barevník – nejčastěji pracuje na principu CMYKu, lze tisknout i přímými barvami (namíchané v požadovaném odstínu)

## Slide 8
Navlhčení TF:
Nanášení TB na TF:

## Slide 10
Výroba TF – způsoby :
  Analogický způsob – fotopolymerní:
    Jednokovové TD s typy fotopolymerů:
      fotopolymer světlem se vytvrzující
        přímý způsob
        nepřímý způsob
      fotopolymer světlem se rozkládající
    Vícekovové TD = bimetalické
  Digitální způsob – CTP technologie (computer to plate)
    Fotopolymerní způsob
    Termální způsob – obdoba CTP

## Slide 11: Analogický zp. – fotopolymerní:
  výroba pomocí předloh (diapozitivu nebo negativu)
  předlohy se vytisknou na pauzovacím papíru, fólii nebo se zhotoví na fotografickém materiálu
  typy tiskových desek:
    Jednokovové TD
    Vícekovové TD = bimetalické

## Slide 12
tiskové desky mohou být:
  Klasické fotopolymerní TD – skládají se z:
    hliníkové desky
    fotopolymeru – světlem se vytvrzujícího nebo světlem se rozkládajícího
tisková deska z Al
fotopolymer
Jednokovové tiskové formy:

## Slide 13
OSVIT
negativ
nevytvrzený fotopolymer
tisknoucí místa (hydrofobní)
Vymytí neosvětleného fotopolymeru destilovanou
vodou -> sušení -> dodatečný osvit
Přímý způsob = negativně pracující
  TD s fotopolymerem světlem se vytvrzujícím:

## Slide 14
diapozitiv
vytvrzený fotopolymer
skleněná deska
deska z Al
OSVIT
Lakování tiskovým lakem.
Vymytí neosvětleného fotopolymeru destilovanou vodou.
Odstranění fotopolymeru.
tisknoucí místa (hydrofobní)
b) Nepřímý způsob = pozitivně pracující

## Slide 15
  TD s fotopolymerem světlem se rozkládajícím:
  = pozitivně pracující
OSVIT
diapozitiv
rozložený fotopolymer
tisknoucí místa (hydrofobní)
Vymytí osvětleného
fotopolymeru slabě
zásaditým roztokem.
Po zhotovení všech tří TF následuje jejich konzervace a poté montáž na formový válec tiskového stroje.

## Slide 16
Nepřímý způsob
Přímý způsob
Fotopolymer světlem se vytvrzující:
Fotopolymer světlem se rozkládající:
Srovnání:

## Slide 17
Vícekovové tiskové formy:
  využití různých fyzikálně – chemických vlastností kovů.
  Čím má kov vyšší zápornou hodnotu elektromagnetického potenciálu, tím má větší snahu reagovat s polárními látkami (s vodou apod.) a jeho hydrofilita je tím větší. Prvky s kladnějším potenciálem postupně tuto vlastnost ztrácejí a stávají se víceméně hydrofobními.
  Hydrofobní – Cu, Ag, Au ad.
  Hydrofilní – Cr, Ni ad.

## Slide 18
=> výroba desek v kombinacích (bimetalové TD):
Cu+Cr nebo Cu+Ni
Cu – hydrofobní (= tisknoucí místa)
Cr nebo Ni – hydrofilní (= netisknoucí místa)
– výroba vícekovové TF (bimetalové):
  nosná podložka bimetalových desek je vytvořena z Cu (0,12 mm) a opatřena povrchovou vrstvou Cr nebo Ni (0,001 - 0,002 mm).
  ovrstvení TD fotopolymerem světlem se vytvrzujícím

## Slide 19
  expozice – kopírování TD přes předlohu (negativ)
  vyvolání TF (vymytí neosvětlených míst)
  proleptání chromové vrstvy až na měď
  odstranění fotopolymeru
  konzervace TF arabskou gumou

## Slide 20
1 – fotopolymer
(světlem se vytvrzující)
2 – Cr nebo Ni
(netisknoucí místa)
3 – Cu (tisknoucí místa)

## Slide 21
kromě bimetalických TD se využívají i trimetalické TD (ocel/Cu/Cr nebo Ni)
dnes jsou tyto TD vytlačeny fotopolymerními monometalickými TD
využívají se zejména pro potisk kovových plechů, protože při tisku se používá malé množství vlhčícího roztoku (X fotopolymerní TD) => snížené riziko vzniku koroze plechů

## Slide 22: Digitalní zp. – CTP technologie (= computer to plate):
  výroba přímým osvitem tiskové desky bez předloh
  Fotopolymerní způsob:
  výroba je obdobná fotopolymernímu přímému způsobu (světlocitlivý fotopolymer)
  princip: obraz na TD je vytvářen pomocí UV světla nebo IR laseru. V místě osvitu dojde k vytvrzení světlocitlivého fotopolymeru. Následuje vymytí neosvětlených míst a sušení.

## Slide 23
  Termální způsob:
  tisknoucí místa vznikají rozkladem vrchní termocitlivé vrstvy
Tisková deska:
1 – termocitlivá vrstva
2 – tisknoucí vrstva
3 – Al deska
1
2
3

## Slide 24
krok – expozice TD => destrukce termocitlivé vrstvy
krok – odplavení exponovaných míst zásaditým roztokem => hotová TF

## Slide 25
Ofsetové stroje:
archové nebo kotoučové
jedno nebo vícebarevné
tří, čtyř nebo pěti-válcové
3-válcový ofset:

## Slide 26
4-válcový ofset:
– oboustranný i jednostranný tisk

## Slide 27: Čtyř-barevný ofset (CMYK):
FV
TV
PV
B
VV
PM

## Slide 28: Satelitní ofset – čtyř-barevný (CMYK):

## Slide 29
Ofset – soutisk barev

## Slide 30
Využití ofsetu:
vhodný pro pérové, tónové a polotónové obrázky
používá se pro potisk jemných detailů, potisk obalů (skládaček, papírových sáčků, etiket ad.), kvalitních tiskovin, kalendářů, knih ad.
nevýhody
  nevydrží větší počet otisků => lépe využít flexotisk nebo hlubotisk
  nevhodný pro tisk malých sérií (tisk od 400 ks)
výhody
  vysoká rychlost a kvalita tisku

## Slide 31
SUCHÝ OFSET
= tisk bez vlhčení

## Slide 32
Princip tisku:
  tisková deska je potažena vrstvou, na které se barva nedrží (oleofóbní vrstva = silikon)
  barvu odpuzující vrstva (silikon) nahrazuje v procesu tisku funkci vlhčícího roztoku, který je využíván u klasického „mokrého“ ofsetu
  při expozici desky se v místech, která mají tisknout, tato vrstva odstraní pomocí laseru => odhalení tisknoucích míst (oleofilních)
  tiskové barvy jsou bezvodé na olejové bázi => tisknoucí místa jsou oleofilní a netisknoucí místa jsou oleofóbní

## Slide 33
Výroba TF:
CTP technologie (computer to plate) = digitální zp.
Pomocí IR laseru:
  Tisková deska se skládá z:
IR absorbční vrstva
silikonová vrstva – oleofobní
tisková vrstva – oleofilní
Al deska
Pozn. Tloušťka tiskové desky je 0,2 mm.

## Slide 34
výroba TF pomocí IR laseru – postup:
  osvit TD probíhá přímým kopírováním obrazu v paměti PC => není zapotřebí tiskových předloh (negativu nebo diapozitivu)
  osvit je proveden IR laserem, vlivem kterého dojde k rozkladu absorpční vrstvy (teplota laseru je cca 500 °C)
  rozkladem absorpční vrstvy dojde k narušení povrchové silikonové vrstvy
  nakonec se zbytky narušeného a uvolněného silikonu odstraní mechanicky => odkrytí tisknoucích míst (oleofilních)

## Slide 35
Tisknoucí místa (oleofilní)

## Slide 36
Využití suchého ofsetu:
potisk kvalitních tiskovin, knih, obalů a obalových prostředků (potisk skládaček, etiket, plastových a kovových fólií ad.)
výhoda: mnohem přesnější tisk než u klasického „mokrého“ ofsetu
nevýhoda: vznik malých částeček prachu, které se odlupují z TF na pomezí tisknoucích a netisknoucích míst => nekvalitní tisk, proto se musí TF po několika výtisků přemýt

## Slide 37
Použitá literatura:
Bartoň, J.: Tiskové techniky 1. a 2. část, SOŠ a VOŠ Štětí, 1999
Webové stránky:
www.vlastnicesta.cz/akademie/tisk/tisk-metody/ofsetovy-tisk/
www.valido.cz
http://obrazky.cz