## Slide 1: BAREVNOST
Ing. Kateřina Koubová

## Slide 2: Teorie barev
podstatou všech barev je světlo
světlo je elektromagnetické záření, charakterizováno frekvencí f, která udává počet vln neboli kmitů za sekundu (jednotkou je hertz), a vlnovou délkou λ. Vlnová délka je vzdálenost mezi stejnými fázemi dvou sousedních vln.
f = c0 / λ
c0 – rychlost šíření světla ve vakuu a je rovno
2,99.108 m.s-1

## Slide 3
Elektromagnetická vlna:

## Slide 4
Elektromagnetické záření:
hlavní a největší zdroj – Slunce
skládá se z:
1. infračerveného záření IR (nad 780 nm)
2. viditelného záření VID (780 nm – 380 nm)
3. ultrafialového záření UV (380 nm – 10 nm)
4. rentgenového záření R (10 nm – 0,01 nm)
5. gama záření G (pod 0,01 nm)
6. neznámá záření (milióntiny nm)
Pozn. nm = nanometr, jednotka vlnové délky λ.
0,1.10-5 nm
780 nm
10 nm
0,01 nm
380 nm
IR
VID
UV
R
G

## Slide 5
Infračervené záření je pro člověka neviditelné, Člověk jej vnímá pokožkou jako teplo.
Viditelné záření je pro člověka viditelné. Z hlediska vnímaní barev je pro člověka nejdůležitější.
UV záření je léčivé i nebezpečné, způsobuje opálení ale i úžeh, působí sterilizačně – zabijí mikroby – ale může zničit i buňky a důležité mikroorganismy. Naše oko ho nevnímá.
Rentgenové záření objevil roku 1895 německý fyzik Wilhelm Conrad Roentgen (1845 - 1923). Rentgenové záření proniká neprůhlednými látkami, prochází snadno lidskými tkáněmi a orgány, ale vápník v kostech ho pohlcuje, právě toho se využívá v lékařství.
Gama záření vzniká např. při radioaktivním rozpadu prvků nebo při výbuchu atomové bomby.

## Slide 6
Viditelné záření – bílé světlo:
 | Rozsah vlnových délek λ [nm]
Fialová | 380 – 450
Modrá | 450 – 485
Modrozelená | 485 – 495
Zelená | 495 – 565
Žlutá | 565 – 585
Oranžová | 585 – 610
Červená | 610 – 780
každá vlnová délka vyvolává různý zrakový vjem,
tzv. barvu světla. Jejich směs se nazývá jako
bílé světlo, nebo-li achromatické světlo

## Slide 7
naopak jedna konkrétní frekvence se označuje jako monochromatické světlo
Pozn. Anomálie ve vnímání monochromatického světla je tzv. barvoslepost.

## Slide 8
Vnímání světla lidským okem
vidění zprostředkovává lidské oko, které je citlivé na VID záření
lidské oko se skládá z tyčinek a čípků

## Slide 9
Čípky:
barevné vidění je záležitostí čípků (v sítnici), které obsahují iodopsin = fotoaktivní pigment
lze je rozdělit:
  modré čípky – citlivé v modré oblasti (4 %)
  zelené čípky – v zelené oblasti (32 %)
  červené čípky – v červené oblasti (64 %)
Tyčinky:
neposkytují barevný vjem, reagují jen na intenzitu podnětu, umožňují vidění za šera
v sítnici je jich asi 20 x více než čípků

## Slide 11
Sítnice oka:

## Slide 12
Citlivost lidského oka na barvy:

## Slide 13
  barva předmětu vzniká dopadáním bílého světla na jeho povrch. Povrch přitom část dopadajícího světla pohltí. Složení odražené části barevného spektra určuje barevný dojem.
  příklad:
    dopadne-li bílé světlo na žlutý objekt, objekt pohltí všechny složky bílého světla kromě žluté
    => objekt odráží záření v žluté části spektra
Vnímání barevného předmětu:

## Slide 15
Základní charakteristiky barev
Odstín (anglicky Hue) – představuje barvu, např. červeň, modř, zeleň, žluť atd. Odstín je určen vlnovou délkou světla dopadajícího na oko.
Jas (anglicky Lightnes / Brightnes) – charakterizuje "světlost" nebo "tmavost" vnímané barvy. Snižování jasu znamená přidávání černé, popřípadě šedé.
Sytost (anglicky Saturation) – někdy také překládána jako brilance, udává jak je vnímaná barva kalná nebo čistá, tj. je-li spíše blíže k šedé (kalná) nebo ke svému odstínu (brilantní).

## Slide 16
Snižování sytosti znamená přidávání bílé. Sytost je potom určena strmostí vlny světla, které vnímáme.
Grafické znázornění růstu sytosti zelené barvy:
a – záznam čisté
monochromatické
zelené barvy
(intenzita je 100 %)
b,c,d – přechody mezi
křivkou a a e
e – křivka téměř bílého
světla (intenzita
zelené je na minimu)

## Slide 17
Měření světla a barev – kolorimetrie
rozdělení:
  subjektivní měření = vizuální hodnocení
  objektivní měření
Subjektivní měření:
specifikace barvy podle barevných standardů (vzorníků)
standardem je vzorník barev, např. vzorník PANTONE (1 300 až 3 000 barev, záleží na druhu vzorníku), RAL Design Systém (1 688 barev), CMYC Basic (1 100 barev) ad.
nevýhoda – ovlivněno lidským faktorem (selhání vlivem nemoci apod.)

## Slide 18
RAL Design Systém:

## Slide 19
Objektivní měření:
specifikace barvy pomocí měřících přístrojů, např. spektrofotometru
výhoda – není ovlivněno lidským faktorem
k objektivnímu popisu barvy je nutné:
  znát odstín, sytost a jas
  stanovit barevný prostor, např. model CIE = základní barevný prostor, který byl specifikován v roce 1931 Mezinárodní komisí pro osvětlení (ve zkratce CIE), z něhož byl odvozen plošný diagram chromatičnosti CIEx,y (kolorimetrický trojúhelník)

## Slide 20
Diagram chromatičnosti CIE x,y:

## Slide 22
v roce 1976 byl navržen další model barevných prostorů – prostor CIELAB = pravoúhlý souřadnicový systém, vymezen třemi osami:
  nepestrou osou jasu (L*),
  chromatickou osou zeleno-červenou (a*)
  chromatickou osou modro-žlutou (b*)
Souřadnice L*, a*, b* určují barvu v jejím odstínu, sytosti a jasu.

## Slide 26
z barevného prostoru CIELAB vychází spektrofotometr
Spektrofotometr:
měřící přístroj, který je schopen změřit barevné souřadnice pozorovaného předmětu pomocí tzv. remisní křivky, která je pro každý odstín rozdílná. Měří množství světla, které se od povrchu měřeného vzorku procentuálně odráží při dané vlnové délce = stupeň remise (v %).

## Slide 27
Remisní křivka pro zelenou barvu:

## Slide 28
Princip spektrofotometru:
před měřením vzorku neznámé barvy, musí kolorista vytvořit tzv. knihovnu barev, ve které jsou obsaženy známé hodnoty barevných odstínů, s kterými se srovnávají ty neznámé odstíny
do seřízeného spektrofotometru se vloží zkoušený barevný vzorek, měrná hlavice přístroje se umístí do kontaktu s měřeným povrchem, zdroj přístroje ozáří vymezené měrné pole a fotodetektor následně vyhodnotí množství odraženého světla

## Slide 29
vyhodnocování probíhá po určitých intervalech, nejčastěji v kroku po 10 nm, v celém rozsahu vlnových délek viditelného světla od 400 do 700 nm. Spojením těchto 31 změřených bodů (stupňů remise) vznikne remisní křivka, z které se potom podle daných výpočetních algoritmů, které jsou naprogramovány v přístroji, počítají všechny požadované parametry, především barevné souřadnice odstínu v určitém barevném prostoru (L*,a*,b*) ad.
všechny získané informace jsou nezbytné pro tzv. receptování barevných odstínů.

## Slide 30: Barevnost
základní barvy – žlutá, modrá, červená. Základní proto, že je nelze žádným způsobem namíchat.
odvozené barvy, tzv. podvojné, vzniklé mísením barev základních – zelená, oranžová a fialová.
- barvy ležící v pravé části kruhu se nazývají teplé, v levé části studené.
Goethův kruh

## Slide 31: Ostwaldův kruh:
Ostwald svůj kruh rozšířil o další podvojné barvy (celkem 16 barev)
harmonie na základě barevného kontrastu se docílí dvojicemi barev ležících na protilehlé straně kruhu.
Označují se jako barvy komplementární (doplňkové).

## Slide 32
Barevný šestiúhelník:

## Slide 33: Nejčastěji volené barvy (1987):
barva | muži | ženy
modrá | 18,50% | 22%
červená | 19,20% | 15,60%
zelená | 17,80% | 14,80%
žlutá | 12,20% | 13,20%
oranžová | 11,10% | 8,70%
fialová | 6,10% | 8,50%
hnědá | 6,30% | 7,70%
černá | 6,10% | 5,80%
bílá | 2% | 2%
šedá | 0,70% | 1,70%

## Slide 34: Mísení barev
Aditivní míšení:
mísení barev s pomocí světla
bílá barva vznikne smícháním červeného, zeleného a modrého světla ve stejném poměru => barevný prostor RGB (Red, Green, Blue)
na tomto principu pracují TV obrazovky, monitory ad. => vše co barvu vyzařuje
Např. barevná světla zobrazené na obrazovce.

## Slide 35
Subtraktivní mísení:
mísení samotných barev
smícháním azurové, purpurové a žluté barvy ve stejném poměru vznikne černá barva
Pozn. Smícháním CMY nevznikne dostatečně černá barva => přídavek černé barvy -> CMYK
na tomto principu vnímáme barvy skutečných
předmětu, využívá se při míšení barev na paletě,
patří sem tiskové, temperové, nátěrové barvy,
barvy v laserové tiskárně aj.

## Slide 36
Srovnání:
Aditivní mísení
Subtraktivní mísení

## Slide 37
Reprodukce barev v TIT
reprodukce barev může být pomocí:
  přímé barvy = barvy namíchané mimo tiskový stroj na požadovaný odstín. Používají se u takových barev, které nelze docílit smícháním CMYKu (např. zlatá barva), u dvoubarevného tisku a sítotisku. Namíchají se např. pomocí vzorníku PANTONE, RAL ad.
  výtažkové barvy = barvy vznikající soutiskem CMYKu – u plnobarevného tisku (nejméně 4 barevný tisk). Nevyužívá se u sítotisku.
  kombinace přímých a výtažkových barev – např. u kombinace se zlatou

## Slide 38
  kombinace dvou barev (duplex) – nejčastěji černé a další doplňkové. Pro oživení ČB fotografií.
Běžná ČB fotografie Duplex (černá + žlutá)

## Slide 39
triplex (černá + žlutá + purpurová)
kvadruplex (černá + žlutá + purpurová + azurová)

## Slide 40
Použitá literatura:
Bartoň, J.: Tiskové techniky 1. a 2. část, SOŠ a VOŠ Štětí, 1999
Webové stránky:
www.lakovna.cz/spektrofotometry.html
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=486
www.ped.muni.cz/wphy/publikace/Jancovic1.html
http://www.sshopct.cz/polygrafie/fpodklady/
http://obrazky.cz