## Slide 1
DÁVKOVAČE A PLNIČKY
Ing. Kateřina Müllerová

## Slide 2
Dávkovače:
  hmotnostní
    kontinuální váhy
    diskontinuální váhy
  objemové
    s odměrnými nádobami
      talířové
      šoupátkové
    šnekové
    pístové

## Slide 3
  počítací
    mechanické
      kolečkové
      talířové
      karuselové
      sloupcové
    elektronické
  kombinované
    hmotnostně – objemové
    objemově – hmotnostní

## Slide 4
B. Plničky:
  odměrné
  na principu hladinového
  plnění
    s plnící trubkou
    bez plnící trubky
    (s deflektorem)

## Slide 5: Dávkovače
Hmotnostní dávkovače
  hmota se dávkuje pomocí váhy
  přesnost dávky ± 1 %
  dávkování suchých práškových nebo zrnitých materiálů (cukr, mouka, krupice, rýže ad. )
  rozdělení:
    kontinuální váhy
    diskontinuální váhy

## Slide 6
kontinuální dávkovací váhy:
  v každém okamžiku protéká stále stejné množství materiálu (= kontinuální)

## Slide 8
  princip:
    dávkované zboží je z násypky unášeno dopravníkem přes vážící sekci do obalu
    vážící sekce je spojena s PC, řídí přísun zboží na dopravník a je spojena s ústrojím zapisujícím prošlé množství
    fcí hradítka je regulace množství dávky podle výšky vrstvy materiálu na pásu => změna hmotnosti přestavěním hradítka. Výška musí být konstantní!

## Slide 9
diskontinuální dávkovací váhy:
  pracují přerušovaně (= periodicky)
  princip:
    vážící nádoba se naplní váženým materiálem
    při dosažení požadované hmotnosti se ukončí přísun materiálu do této nádoby a vážící nádoba se vyprázdní do obalu
  zvýšení výkonu těchto vah:
    do vážící sekce nádoby se rychle naváží hlavní část dávky (cca. 80%) a zbylých 20% se pomalu dováží na stanovenou hmotnost velmi přesně

## Slide 12
Objemové dávkovače
  hmota se dávkuje pomocí vnitřního objemu
  přesnost dávky ±1 až 5 %
  pro polotekuté a tuhé hmoty (zubní pasta, jogurty) práškové, zrnité, vločkové hmoty
  vyšší produktivita oproti hmotnostním váhám
  rozdělení:
    s odměrnými nádobami
      talířové
      šoupátkové
    šnekové
    pístové

## Slide 13
Dávkovače s odměrnými nádobami:
  talířový dávkovač:
    vhodný pro lehkosypné práškové materiály, drobné kusové a zrnité zboží
    princip:
      kruhová deska, v níž jsou odměrné nádoby, se otáčí pod zásobníkem s dávkovanou hmotou
      každá odměrná nádoba se naplní hmotou a poté se její obsah vyprázdní do výsypky a odtud do obalu

## Slide 16
  šoupátkový dávkovač:
    vhodný pro lehkosypné práškové materiály a zrnité zboží
    princip:
      odměrné šoupátko se pohybuje pod zásobníkem, naplněné se přesune nad výsypku, z ní se vyprázdní do obalu

## Slide 18
Dávkovače šnekové:
  vhodné pro dávkování sypkých materiálů
  princip:
    odměřování stanovené dávky pomocí dávkovacího šneku, který je umístěn v zásobníku a otáčí se
    v zásobníku by se měla udržovat stejná výška hladiny materiálu nad šnekem a tím se zlepší přesnost dávek

## Slide 21
Dávkovače pístové:
  vhodné pro dávkování pastovitých, kašovitých i tekutých materiálů
  princip:
    dávkování se uskutečňuje pomocí pístu, jehož zdvihem se nastavuje velikost dávky
    píst nasává dávkovanou hmotu ze zásobníku a zároveň vytlačuje odměřený obsah do obalu

## Slide 24
Počítací dávkovače
  vnitřní objem obalu se určuje podle předem stanoveného počtu kusů výrobků
  pro dávkování např. kusového zboží – farmaceutických, potravinářských, strojírenských ad. výrobků (léčiva, kostkový cukr, šrouby)
  lze je rozdělit:
    mechanické
      kolečkové
      talířové
      karuselové
      sloupcové
    elektronické

## Slide 25
Dávkovače mechanické:
  skládají se z násypky a počítacího systému
  většina dávkovačů není vhodná pro nepravidelné výrobky (hřebíky apod.), hlavně podlouhlé, úzké, trojúhelníkové ad.
  hlavní zástupci:
    Počítače kolečkové – vždy jeden výrobek je unášen v žlábku lopatkového kolečka
    Počítače talířové – má větší výkon než kolečkový. Otočný talíř má místo žlábků otvory, kterými propadá výrobek ze zásobníku do obalu.

## Slide 26
    Karuselové dávkovače
      vhodný pro dlouhé a úzké výrobky
      princip:
        ze zásobníku jde kusové zboží (např. pastelky) na pás
        usměrňovací kartáč jej přidrží a srovná
        dále se zboží po pásu přesune ke karuselu, ten je zadrží přísavkami
        počítač řídí otočení karuselu po jednotlivých krocích pomocí vestavěných čidel
        následuje vložení do obalu. Jedno otočení = jeden výrobek.

## Slide 28
    Počítače sloupcové
      princip:
        z výrobků se vytvářejí v několika řadách sloupce, z nichž je potřebný počet kusů oddělován a přenášen do obalu pomocí vibrující násypky, šikmých řadících lišt, dopravníků a dalších zařízeních

## Slide 30
Dávkovače elektronické:
  princip:
    do zásobníku elektronického počítače se vloží výrobky
    elektronický počítač má číselníkový volič, na němž se navolí žádaný počet kusů
    výrobky se posunují ze zásobníku na dopravník, na jehož konci míjejí fotobuňku, která vydává impulsy do PC, který po dosažení požadovaného počtu pošle signál ke spuštění odpočtené dávky do obalu.
    následuje vynulování počítadla a dávkování se opakuje.

## Slide 31
  el. dávkovače jsou vhodné pro léčiva v blistru, strojírenské výrobky (šrouby, matice ad.), drobné potravinářské výrobky ad.
4. Kombinované dávkovače
  kombinací hmotnostního a objemového dávkování lze dosáhnout nejlepších výsledků, neboť využívá přesnosti vah a zvýšené rychlosti objemových dávkovačů
  patří sem:
    dávkovač hmotnostně (váhově) objemový – periodické váhy jsou umístěny před objemovým dávkovačem
    dávkovač objemově hmotnostní (váhové)

## Slide 33: Plničky
Odměrné plničky
  princip:
    dávkované množství se odměřuje pomocí odměrných nádob, které se naplňují v zásobní nádrži
    následuje vyzdvižení naplněné nádoby nad hladinu => ukončení plnění odměrné nádobky kapalinou z nádrže
    poté dojde uvolněním plnícího ventilu k vyprázdnění odměrné nádoby do lahve

## Slide 35
Plničky pracující na principu hladinového plnění:
  patří sem plničky s plnící trubkou a bez (s deflektorem)
  princip:
    tekutiny se plní do určité výšky hladiny
    princip plnění je založen na tom, že stoupající hladina ucpe trubici, která z obalu odvádí vzduch => dojde k ukončení plnění

## Slide 36
Pozn. Fce deflektoru – zamezení pěnivosti náplně.

## Slide 40
Použitá literatura:
Zelený, J., Sandr, Z., Špilar, V.: Technologie balení II, SPN Praha, 1990
Webové stránky:
www.obrazky.cz
www. google.cz/images
www.appecastro.cz
www.jan-riha.cz
www.velteko.cz