## Slide 1: OZNAČOVÁNÍ OBALŮ
Ing. Kateřina Koubová

## Slide 2
funkce označování obalů:
  informování spotřebitele o baleném výrobku
  informování spotřebitele o obalu (z čeho je obal vyroben, jak s obalem po použití nakládat apod.)
označení musí dodržovat tyto podmínky:
  dobrá viditelnost,
  snadná čitelnost,
  odolnost a trvanlivost i po otevření obalu

## Slide 3
obal by měl obsahovat:
  označení obalového materiálu
  (ČSN EN 77 0052-2: 2002)
  => info o způsobu nakládání s použitým obalem (ČSN EN 77 0053: 2002)
  informace pro zákazníka – způsob manipulace s obalem, charakter výrobku, kvalita výrobků ad.
  označení usnadňující materiálový tok = Systémy automatické identifikace SAI = čárový kód, RFID kód

## Slide 4
označování obalů – rozdělení:
  informační značky – materiálová identifikace obalu, kvalita výrobku a další informační značky
  manipulační značky – značky informující jak optimálně manipulovat s jednotkou balení
  bezpečnostní značky – značky informující o charakteru baleného zpravidla nebezpečného zboží
  SAI – čárový kód, RFID kód

## Slide 5: Informační značky
Materiálová identifikace:
  tříšipkové symboly
  označování obalů podle ČSN 77 0052
  informace spotřebitele o druhu obalového materiálu

## Slide 6
  příklady značení na obalu:

## Slide 7
1 - PET 2 - HDPE 3 - PVC 4 - LD PE 5 - PP 6 - PS 7 - … 20 - PAP 21 - PAP 22 - PAP | polyetylentereftalát vysokohustotní polyetylen polyvinylchlorid nízkohustotní polyetylen polypropylen polystyren ostatní plasty (PA/PET, PA/LDPE ad.) vlnitá lepenka hladká lepenka papír

## Slide 8
40 - FE 41 - ALU/AL 50 - FOR 51 - FOR 60 - TEX 61 - TEX 70 - GL 71 - GL 72 - GL 81 - 99 | ocel hliník dřevo korek bavlna juta bílé sklo zelené sklo hnědé sklo kombinované obalové materiály, např. C/PAP, C/ALU ad.

## Slide 9
80 - C/* 81 - C/* 82 - C/* 83 - C/* 84 - C/* 85 - C/* 90 - C/* 91 - C/* 92 - C/* 95 - C/* 96 - C/* 97 - C/* 98 - C/* | PaL/různé kovy PaL/plast PaL/hliník PaL/ocelový pocínovaný plech PaL/plast/hliník PaL/plast/hliník/ocelový pocínovaný plech plast/hliník plast/ocelový pocínovaný plech plast/různé kovy sklo/plast sklo/hliník sklo/ocelový pocínovaný plech sklo/různé kovy

## Slide 10
Kombinované materiály 81 – 99:
Symbol 81:
C/PAP (81) - kombinace papír a lepenka/plast, kde 60 hmotnostních % připadá papíru
C/PA (81) - kombinace papír a lepenka/plast, kde 60 hmotnostních % připadá polyamidu
C/PP (81) - kombinace papír a lepenka/plast, kde 60 hmotnostních % připadá polypropylenu

## Slide 11
Symbol 84:
C/PAP (84) - kombinace papír a lepenka/plast/hliník, kde 60 hmotnostních % připadá papíru
Symbol 90:
C/ALU (90) - kombinace plast/hliník/plast, kde 51 hmotnostních % připadá hliníku (možné značení je i C/LDPE/ALU)

## Slide 12
Tříšipkový symbol – nevyplněné šipky:
označení obalů z recyklovaných obalových materiálů
mohou být s číslem i bez,
např. 5 = PP = recyklovaný polypropylen
PP

## Slide 13
Zelený bod (Der grüne Punkt):
vztahuje se pouze k obalu, nikoli k výrobku
říká, že výrobce obalů zaplatil servisní poplatek do národního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na území státu

## Slide 14
Odhazující panáček:
značka upozorňuje na to, že použitý obal se má odhodit do příslušné nádoby na odpad
na obalech se objevuje, protože zákon o odpadech ukládá výrobci za povinnost uvádět na obalu doporučený způsob využití či zneškodnění

## Slide 15
Produkt ekologického zemědělství:
označení pouze balených potravin, které jsou vyrobeny z plodin, které byly vypěstovány bez použití umělých hnojiv a pesticidů.

## Slide 16
Ekologicky šetrný výrobek:
u označeného výrobku jsou “minimalizovány” nepříznivé vlivy na životní prostředí a na zdraví spotřebitele a tuto skutečnosti garantuje stát
značka vypovídá o tom, že daný výrobek je ve své kategorii „ekologičtější“, než ostatní obdobné výrobky.
alternativou je:
„ekologicky šetrná služba“

## Slide 17
Czech made:
značka říká, že výrobek (nebo služba) pochází od českého výrobce, který je na trhu minimálně 3 roky
značka „Czech-made“ má dobu platnosti 2 roky

## Slide 18
„Králíček“:
používá se pro kosmetiku, která nebyla testována na zvířatech
informace se však neváže automaticky i na výchozí suroviny pro výrobu těchto mýdel a šampónů

## Slide 20
Značka shody s požadavky na zabalené
zboží:
připojuje se k údaji o množství zabaleného výrobku – jeho hmotnost nebo objem
poskytuje stanovené záruky dodržení správného množství výrobku v balení

## Slide 21
„Mikrovlnka“:
potvrzuje bezpečnost ohřívání v mikrovlnných troubách (AFCMA) i v obalech, které obsahují hliníkovou fólii

## Slide 22
„Značka trvanlivosti po otevření obalu“:
poskytuje informace o maximální době, kdy by se měl výrobek spotřebovat po otevření výrobku
udává se v měsících
Př. 12 M = spotřeba do 12 měsíců
12 M

## Slide 23
Značka shody s požadavky EU:
značka dokládá, že výrobek vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů EU, např. bezpečnost výrobku, ochrana před nebezpečným napětím, ochrana životního prostředí a další.

## Slide 24
„Klasa“:
logem KLASA jsou označeny tuzemské výrobky, u kterých:
  spotřeba tuzemských surovin pro výrobu splňuje následující podíly:
    u mléčných, masných,drůbežích, rybích, mlýnských a pekárenských 90%,
    u ostatních výrobků 70%,
    pokud je nezbytné použít suroviny z dovozu (kakao, ořechy, ovoce, mořské ryby apod.) musí tvořit podíl domácích surovin nejméně 40%,
  výroba probíhá zcela na území ČR (podíl národní práce je 100%.),
  je stálá kvalita výrobku

## Slide 26
Informativní značky na obalech od chemikálií:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Jedovaté,vysoce jedovaté
Korozívní, žíravé
Oxidující
Explozivní, výbušné
Nebezpečné ŽP
Nebezpečné, dráždivé
Hořlavé,extrémně hořlavé

## Slide 27
umístěny na přepravních obalech
červené na bílém podkladu nebo i černé
Chránit před deštěm
Křehké,
opatrně zacházet
Tímto směrem nahoru
Hmotnostní limit
Manipulační značky

## Slide 29: Bezpečnostní značky
Žíravé látky
Toxické látky

## Slide 30
Samozápalné látky
Látky podporující hoření
Radioaktivní látky

## Slide 31: SAI
= systémy automatické identifikace
zajišťují automatizovaný přenos a sběr informací, řízení procesů, kontrolu a rychlý přístup k uchovávaným informacím
využívají se při vykládce a nakládce dopravních prostředků, v supermarketech na pokladnách, při snímání palet, ve skladech, v knihovnách ad.

## Slide 32
rozdělení SAI:
    optické systémy
        čárový kód
        OCR
        vizuální technologie
    radiofrekvenční systémy
        RFID
    magnetické systémy
        magnetické karty
    biometrické systémy
        otisky prstů
        snímání sítnice oka
        hlasové systémy ad.

## Slide 33
SAI využívané v OT:
  Čárový kód
  RFID kód
a)
b)

## Slide 34
a) Čárový kód:
kód je tvořen strojově čitelnými čárami a mezerami, které spolu souvisejí = posloupnost kratších a delších čárek
čárový kód nemůže číst člověk, proto je pod čárovým kódem uvedeno číslo
8-mi a 13-ti místný

## Slide 35
čtečky ČK:
  laserové scannery
  snímací pera
  CCD scannery
  dotykové snímače atd.
princip snímání ČK:
  snímací zařízení vyzařují červené světlo
  světlo je pohlcováno tmavými čárami ČK a světlými mezerami je odráženo => snímač zjišťuje rozdíly v odrazu světla, které přeměňuje v elektrické signály
  tyto signály jsou převedeny na číslice a písmena

## Slide 36
Evropské sdružení pro číslování výrobků EAN (European Article Numbering Association) - dbá o to, aby dva různé výrobky nebyly označeny stejným kódem
číslice EAN kódu: 859 123456789 3
  první 3 čísla značí stát (ČR – 859)
  další čísla určují výrobce a následně číslo výrobku
  Pozn. Osmi místný kód je zkrácenou verzí 13ti místného kódu, kde se spojuje číslo výrobce s číslem výrobku.
  poslední číslo je kontrolní, je určeno výpočtem ze všech předcházejících číslic

## Slide 37
výpočet kontrolního čísla:
  mějme číslo 859123456789 X
  výpočet sestává z 5-ti kroků:
    sečteme všechna čísla na lichých pozicích zprava do leva a vynásobíme třemi (= sudá z leva),
    tj. 9+7+5+3+1+5=30*3=90,
    sečteme všechna čísla na sudých pozicích zprava do leva (= lichá z leva) a vynásobíme jednou,
    tj. 8+6+4+2+9+8=37*1=37,

## Slide 38
    sečteme výsledky kroku 1. a 2.,
    tj. 90+37=127,
    k výsledku z kroku 3. hledáme nejbližší vyšší celé desítkové číslo (zaokrouhlení na cele desítky vždy nahoru) => nalezené číslo je 130,
    Od výsledku z kroku 4. odečteme výsledek z kroku 3. a to je kontrolní číslo,
    tj. 130–127=3 => 8591234567893

## Slide 39
použití:
  v supermarketech (pokladní systémy),
  ve skladech,
  v knihovnách,
  v bankovnictví,
  na poštách,
  v lyžařských areálech aj.

## Slide 40
výhody:
  rychlost čtení (20 x rychlejší než člověk )
  přesnost
  univerzálnost a flexibilita
  levné zavedení
  zrychlení materiálového a informačního toku
nevýhody:
  nutnost přímé viditelnosti kódu při snímání
  snadné poškození vlivem okolních vlivů

## Slide 41
b) RFID kód:
kód je tvořen:
  anténou,
  vysílačem s dekodérem (nazývaný také RFID snímač),
  transponderem pro označení sledovaného předmětu/osoby - ze dvou slov TRANSmitter a resPONDER, tedy vysílač a odpovídač, dnes se však častěji používá označení RFID tag

## Slide 43
princip fungování RFID:
  vysílač vysílá radiový signál (RF), který aktivuje RFID tag a ten odesílá informace zpět, případně zaznamená přijaté informace do své paměti
AO – anténní obvod,
MEM – paměť,
PC – nadřazený počítač,
RW – čtecí a zapisovací jednotka,
µP – mikroprocesor

## Slide 44
RFID tag může být:
  zalisován do plastového obalu o rozměru kreditní karty
  vložen do speciálního plastového obalu s možností připevnění šrouby nebo nýty na sledovaný objekt
  vyroben v podobě samolepícího štítku (smart label) nebo etikety

## Slide 45
výhody:
  identifikace bez nutnosti přímé viditelnosti tagu
  vyšší kapacita uložených informací oproti ČK
  možnost zakódování uložených informací
  opakovaná možnost zápisu na RF tag
  možnost načtení několika desítek až stovek tagů najednou během jedné vteřiny
  vyšší odolnost proti vnějším vlivům oproti ČK
  čitelnost při výrazně vyšších rychlostech
  RFID oproti ČK identifikuje nejen výrobce či každý druh výrobku, ale i každý jednotlivý kus

## Slide 46
nevýhody:
  cena zařízení na čtení je výrazně vyšší než u snímačů ČK
  vyšší cena oproti ČK, kdy průměrná cena štítku pro ČK je kolem deseti haléřů, u RFID je nejnižší cena pět až dvacet Kč.
  Avšak RF tagy mohou být přepisovány a recyklovány až na několik tisíc cyklů => přiblížení ceně štítku s ČK.

## Slide 47
Použitá literatura:
Volek, V.: Co značky napoví III, časopis Svět balení 3-4/2003
Bevington, B.: Označování obalů v Evropě, časopis Svět balení 4/2004
Jirák, P.: RFID – identifikace pro pokročilé, časopis Svět balení 5/2007
Webové stránky:
www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html cs.wikipedia.org/wiki/Čárový_kód
www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=30659
http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=267
http://obrazky.cz