## Slide 1: SPECIÁLNÍ TIT
Ing. Kateřina Koubová

## Slide 2
hlavní zástupci:
  Reliéfní ražba
    horká
    studená
  Tisk ražebními fóliemi
    plochý
    reliéfní
    strukturní
  Bronzování
  Termografie

## Slide 3: 1. RELIÉFNÍ RAŽBA
ražba = reliéfní tisk z výšky – tisk bez TB
rozdělení:
  a) Horká ražba
    jedna nebo dvě desky se vyhřívají na 50 až 300 °C (v závislosti na druhu raženého materiálu)
    oproti ražbě studené je pomalejší
    má ostřejší reliéf a delší výdržnost i při zvýšené vlhkosti okolí

## Slide 4
  b) Studená ražba
    desky se nevyhřívají jako u horké ražby
    více používaná
    levnější způsob výroby ražby
    menší kvalita reliéfu
princip:
  ražba se provádí na razících lisech, pomocí matrice a patrice, v nichž je pozitivně a negativně vytvarován reliéf, za působení tlaku a případně teploty

## Slide 6
matrice – vyrábí se rytím mosazi, bronzu nebo magnézia. Je poměrně drahá => nahrazení plasty nebo jinými kovy. Pro studenou ražbu se využívají termoplasty, pro studenou a horkou ražbu se využívají termosety (reaktoplasty).
Matrice může být upnuta buď na horní nebo na dolní nástrojové desce.
patrice – zhotovuje se buď přímo ve stroji tvarováním matricové lepenky se speciální vytvrzovací pastou pomocí matrice, a nebo mimo stroj, kdy se patrice zhotovuje z plastů.

## Slide 7
využití:
  ražba u obalových prostředků z papíru nebo lepenek, podlepené Al fólie, kůže, plastů ad.
  používá se u přebalů na čokolády, spotřebitelských kartonáží např. bonboniér, obalů na kosmetiku a luxusnějších obalů na alkoholické nápoje
  fce ražby:
    vyražený reliéf doplňuje grafickou úpravu => estetická fce
    informační fce – např. tisk datumu spotřeby (zejména u obalů z PAP, plastů a laminátů)

## Slide 9: Braillovo písmo – horká ražba:

## Slide 10: 2. TISK RAŽEBNÍMI FÓLIEMI
TB je ve formě ražební fólie v kotouči, která se skládá z:
    nosné fólie – z PES nebo celofánu,
    dělící vrstvy – v ní dochází vlivem působení teploty k oddělení nosné fólie od ostatních vrstev fólie,
    vrstvy barvy – vakuově nanesená vrstva kovů nebo metalizovaných barev,
    adhezivní termoplastické vrstvy – působením teploty a tlaku přilne k potiskovanému materiálu.

## Slide 11
1
2
3
4
Ražební fólie:
1 – nosná vrstva, 2 – dělící vrstva,
3 – barva, 4 – adhezivní vrstva

## Slide 12
princip tisku:
  tisk na speciálních razicích lisech, které tvoří:
    vyhřívaná matrice (= TF)
    patrice nebo plochá protitlaková deska
  přenos TB z ražební fólie na PM za pomoci tlaku a teploty (vyvýšenými nebo reliéfními plochami), kdy vlivem teploty dojde ve fólii k uvolnění dělicí vrstvy od nosné vrstvy a k převodu adhezivní vrstvy do lepivého stavu
  oddělení matrice a patrice od sebe a posunutí fólie o nastavený krok => nový tisk

## Slide 13
výroba matrice:
  TF je kovový štoček ze zinku, mosazi, oceli, mědi apod., která se zhotovuje rytím
  hloubka reliéfu štočku musí být nejméně 1 až 1,5 mm
  plochy štočků musí být kvalitně vyleštěné
  reliéf nesmí mít příliš ostré hrany
výroba patrice:
  vyrábí se z teplem tvrditelných plastů (termosetů nebo-li reaktoplastů) pomocí tlaku matrice

## Slide 14
rozdělení tisku:
  plochý tisk
  reliéfní tisk
  strukturní tisk
a) Plochý tisk
  všechny tiskové plochy na reliéfní matrici jsou v jedné rovině
  tisk probíhá proti ploché desce

## Slide 15
1
2
3
4
5
1 – vyhřívaná deska matrice
2 – reliéfní matrice
3 – ražební fólie
4 – potiskovaný materiál
5 – protitlaková deska s podložkou

## Slide 16
b) Reliéfní tisk
  všechny tiskové plochy na reliéfní matrici jsou v jedné rovině
  rozdíl od plochého tisku – protitlakovou deskou je reliéfní patrice (negace matrice) => reliéf na potištěném materiálu

## Slide 17
1
2
3
4
5
1 – vyhřívaná deska matrice
2 – reliéfní matrice
3 – ražební fólie
4 – potiskovaný materiál
5 – protitlaková deska s reliéfní patricí

## Slide 18
c) Strukturní tisk
  některé části tiskové plochy na matrici se obohacují mělkým reliéfem různého designu => vzorování u potištěné plochy
  rozdíl od reliéfního tisku – tiskové plochy nejsou v jedné rovině

## Slide 19
1
2
3
4
5
1 – vyhřívaná deska matrice
2 – reliéfní matrice
3 – ražební fólie
4 – potiskovaný materiál
5 – protitlaková deska s reliéfní patricí

## Slide 20
uspořádání tiskových strojů = tiskové soustavy:
    plocha – plocha
    plocha – válec
    válec – válec

## Slide 21
využití:
  tímto způsobem lze tisknout písmo, značky, pérovky a plochy vždy jednou metalizovanou barvou, nelze je vzájemně překrývat
  potiskují se etikety, ploché sáčky, bonboniéry, skládačky ad.
  lze tisknout i prostorové obaly (např. plastové lahvičky na kosmetiku), ale TF se musí přizpůsobit jejich tvarům

## Slide 22
Potisk prostorových obalů:
1 – matrice, 2 – ražební fólie, 3 – plastová láhev,
4 - patrice
2
1
4
3

## Slide 23: 3. BRONZOVÁNÍ
aplikace kovových pigmentů na nezaschlou podtiskovou barvu
princip:
  nejprve se na potiskovaný materiál natiskne podtisková barva – běžnými TIT, např. ofsetem ad.
  poté se v bronzovacím stroji rozprašuje pigment na nezaschlou barvu
  následuje odsátí přebytečného pigmentu, který se nepřichytl na TB

## Slide 25
používané pigmenty:
    zlaté – mosaz = slitina mědi a zinku, sulfid cíničitý
    stříbrné – hliník
    bronzové = slitiny mědi a cínu
bronzování se provádí jako poslední tisková operace
zvýšení trvanlivost tisku následným lakováním, => znemožnění uvolnění nedostatečně přichyceného pigmentu

## Slide 26
podmínky bronzování:
  podtisková TB musí být lepkavá a lesklá
  transparentní TB nebo TB zabarvena tak, aby s pigmenty podporovala zlatý efekt (dožluta i dooranžova)
  suché a čisté kovové pigmenty
  všechny předem natisknuté barvy, které nejsou určeny k bronzování, musí být dostatečně suché, aby na nich pigment neulpěl

## Slide 27
využití:
  bronzováním lze kvalitně tisknout všechny druhy písma, pérovky, různě velké plochy i tónové obrazy
  potisk papírových a lepenkových obalů pro luxusní zboží (na kosmetiku, bonboniéry, čokolády, etiket na alkoholické nápoje ad.)
  bronzový potisk může být zvýrazněn reliéfní ražbou, zejména u firemních značek
  (např. na vizitkách, obalech pro luxusní výrobky)

## Slide 28: 4. TERMOGRAFIE
termografie = vytvoření reliéfu tištěného prvku působením tepla
princip termografie:
  potištění přířezu podtiskovou barvou běžnými TIT, např. ofsetem, flexotiskem ad.
  nanesení prášku monomeru
  (= termografického prášku) na nezaschlou TB
  odsátí nepřichyceného prášku
  polymerizace – zvětšení objemu prášku monomeru v IR topném tunelu
  zchlazení reliéfu – zisk potřebné tuhosti reliéfu

## Slide 30
využití:
  tisk Braillova písma (= slepecké písmo), které se aplikuje zejména na obalech pro léčiva
  reliéfní dekorování luxusnějších obalů, titulních stránek časopisů, svatebních oznámení, pozvánek a dalších tiskovin

## Slide 31
srovnání s dalšími způsoby tisku Braillova písma:
  termografie:
    výhody
      vyšší odolnost reliéfu vůči klimatickým a mechanickým vlivům během manipulace a skladování
      výška reliéfu max. 400 m => výborná čitelnost písma
    nevýhody
      vyšší cena

## Slide 32
  horká ražba:
    výhody
      levnější než termografie
    nevýhody
      hlavní podmínkou je dostatečná hloubka písma 250 m => vznik mikroskopických trhlinek
      během manipulace s obalem může dojít k zmáčknutí vyražených znaků
      pro zachování znaků je nutné během skladování a přepravě zachovat optimální klimatické podmínky (vlhkost vzduchu)

## Slide 33
  sítotisk:
    výhody
      nedojde k poškození vytištěného BP vlivem klimatického a mechanického namáhání během manipulace s obalem
    nevýhody
      max. výška BP je 170 m => špatná čitelnost písma

## Slide 34
Použitá literatura:
Bartoň, J.: Tiskové techniky 1. a 2. část, SOŠ a VOŠ Štětí, 1999
Vaněček, M.: Braillovo písmo nejlépe termografií, časopis Svět balení 3-4/2006
Doležal, I.: Ražba skládačkových lepenek, časopis Svět tisku 12/2007
Webové stránky:
http://obrazky.cz