## Slide 1: Historie papíru
Ing. Kateřina Müllerová

## Slide 2: Předchůdci papíru
Hliněné destičky – klínové písmo se vyrylo do destičky a poté se destička vypálila.

## Slide 3
Papyrus – ze šáchoru papírodárného, jehož stvol se zbavil listů a obnažila se jeho dřeň, která byla pak rozřezána na tenké proužky. Proužky se namáčely na delší dobu do vody, aby změkly. Poté se kladly vedle sebe a na ně se napříč nakladla další vrstva. Následovalo jejich stloukání a několika denní slisovaní a sušení. Nakonec se jejich hrubý povrch vyhladil a nerovné okraje papyru se ořezaly. Jednotlivé listy papyru se lepily za sebe škrobovou kaší, tak že vznikl i několik metrů dlouhý svitek.

## Slide 4
Výroba papyru:
4
1
2
3
1 – rozřezání dřeně na proužky
2 – rozklepání namočených stonků
3 – kladení stonků křížem na sebe
4 – sklepaní papyru s přídavkem arabské gumy

## Slide 5
PAPYRUS

## Slide 6
Pergamen – vyčiněná kůže jehňat, ovcí,oslů ad. Z kůže se vyrobila tenká blána, která byla potřena bělobou rozpuštěnou v oleji, následovalo vyhlazení a vyleštění.

## Slide 7
Tapa (8. století př.n.l.) – z lýkových vláken některých druhů fíkusu, chlebovníku a morušovníků. Vznikal rozklepáváním křížem kladených proužků lýkových vláken.
Amatl (nebo-li otomi) – zvláštní papír starých Aztéků vyrobený z listů agáve nebo fíkovníků. Vznikal rozklepáváním propletených listů. Dodnes se vyrábí k řemeslným účelům nebo na kreslení v oblastech obývaných Indiány.
Kvazipapír (Čína 140 až 87 př.n.l.) – z konopí, kdy se konopný materiál rozřezal a poté stloukal paličkou. Roztlučená kaše se roztírala na kámen, kde se nechala uschnout.

## Slide 8: Vynález papíru
Tchai Lun (Cchaj Lun) – čínský ministr orby, všestranný zlepšovatel a vynálezce, který kolem roku 105 n.l. přišel na nápad zhotovit papír odvodňováním na sítě.
Jeho papír se vyráběl z rostlinných vláken, převážně z bavlny nebo konopí, které se nechalo nasáknout vodou a pak bylo rozdrceno dřevěnými palicemi. Tato kaše se propláchla, následoval přídavek moučného škrobu a bělidla. Kašovina se nalévala na síta z hrubé látky v bambusových rámech, kde se natřásala a částečně nechala vyschnout. Pak se ze síta vyjmuly archy papíru a dosoušely se na hladké teplé zdi. Hotový papír se potom ještě klížil.

## Slide 9
Výroba papíru v Číně:

## Slide 10: Papír v Evropě
Výroba Tchai Lunova papíru byla v Číně státním tajemstvím.
Do Evropy se dostal papír díky Arabům, kteří drancovali Asijské státy. Tajemství papíru vyzradili zajatci, kteří byli mistři výroby papíru.
První papírny v Evropě začaly vznikat až ve 12. století – ve Španělsku (Xative u Valencie), v Itálii (Fabriano). Později vznikaly i v dalších zemích.
Původní suroviny byly ve středověkých papírnách nahrazovány jinými, převážně lněnými nebo bavlněnými hadry.

## Slide 11: Výroba evropského papíru:
Sesbírané hadry se třídily, někdy také praly, a pěchovaly do v zemi vykopaných jam. V nich se nechaly po nějakou dobu zahnívat.
Mírně nahnilé hadry se rozvláknily ve stoupách na jednotlivé nitky. Stoupy = rozvlákňovací kladiva poháněná vodními koly => papírny se zakládaly na místech s dostatkem čisté tekoucí vody.
Hadry se rozmělňovaly tak dlouho, dokud z nich nevznikla jemná suspenze vhodná k výrobě papíru.
Suspenze se nalévala do mírně vyhřívaných kádí, ze kterých se nabírala na síto.

## Slide 12
Listy papíru se ze síta vyklápěly a prokládaly vlněným suknem nebo plstí.
Na ručním lisu se z nich odstranila přebytečná voda a pak se papír sušil.
Vysušené listy se ještě klížily, aby se na nich nerozpíjel inkoust. Klih si většinou vařil každý papírník sám. Naklížený papír se opět sušil a pak hladil.
Později se rozřezané hadry vařily v alkalické várce a mlely na holandrech, které nahradily stoupy. Holandr = mlecí zařízení vyvinuté a dlouho utajované Holanďany.

## Slide 15: Nové suroviny na výrobu papíru:
Hadry začaly být nedostatkovou surovinou => hledání nových surovin. Což vedlo k využívání slámy a starého papíru. Dřevo se k výrobě papíru použilo poprvé v roce 1760.
Friedrich - Gottlob Keller (1816-1895) – v druhé polovině 19. století začal zbrušovat dřevo na pískovcovém brusu => vznik vláknité kaše – dřevoviny.
Buničina se objevila asi za třicet let po dřevovině (konec 19. století) a na rozdíl od ní se vyráběla chemickou cestou.

## Slide 16: Papír u nás
V Čechách vznikla pravděpodobně první papírna v roce 1370 v Chebu.
Avšak historicky je doložena papírna na Zbraslavi až v roce 1499 (česky psané privilegium k výrobě papíru udělil Zbraslavi Vladislav II. Jagelonský).
V 16. století bylo na našem území v provozu již 30 papíren. Nejznámější papírnou v 16. století stala papírna ve Velkých Losinách, která je v provozu dodnes.

## Slide 17: Papír dnes
Dnes se papír vyrábí stále ze dřeva – z buničiny, polobuničiny, dřevoviny. Při výrobě některých náročných druhů papíru (cigaretový, bankovkový, filtrační) se využívá hadrovina.
Kromě “nového” papíru se také vyrábí recyklovaný papír, který se většinou používá na obyčejný balicí papír („šedák“), na hladkou nebo vlnitou lepenku, novinový papír aj.
Pozn.Papír se může recyklovat 5 – 8krát.

## Slide 18
Postup výroby papíru:
těžba dřeva → odkornění polen →
štěpkování → rozvlákňování →
výroba papíroviny → výroba papíru na sítech
Odkornění, štěpkování:
polena se musí zbavit kůry, která
obsahuje velké množství ligninu
dřevo se rozdělí na malé,
stejně velké kousky – štěpky,
které se poté rozvlákňují

## Slide 19
Rozvlákňování:
vláknoviny obsahují vlákna navzájem spojená. Při výrobě papíru se musí vlákna od sebe rozdělit. Tento postup se nazývá rozvlákňování, kdy vznikne vláknina – rozvlákněná vláknovina.
rozvlákňování se provádí třemi způsoby:
  mechanicky – vznik dřevoviny mechanickým broušením dřeva (štěpků)
  chemicky – vznik buničiny – pro výrobu nejkvalitnějších papírů
  kombinovaně – vznik chemické dřevoviny

## Slide 20
rozdělení dřevoviny:
  bílá (vlákna jsou krátká, obsahuje lignin a další doprovodné látky, které způsobují nedostatečnou bělost, sklon k žloutnutí a křehnutí)
  hnědá (po rozvláknění se ještě paří za vysokého tlaku, vlákna jsou delší a pružnější, dobře se zpracovávají na pevné papíry a lepenky)
  chemická (před broušením působí chemikálie, barva dřevoviny je tmavší než u bílé, kvalita vláken se blíží jakosti sulfitové buničiny)

## Slide 21
rozdělení buničiny:
  sulfitová – působení vodného roztoku hydrogensiřičitanu vápenatého Ca(HSO3)2 v kyselině siřičité za varu za zvýšeného tlaku – kyselé prostředí. Vznikají dlouhá, pružná a pevná vlákna, bělením se získá bílá barva a tím se zvýší i její trvanlivost. Sulfitový papír bývá světlejší než sulfátový papír.
  sulfátová – vaření dřeva v zásaditém prostředí (varný louh: NaOH + Na2S). Vlákna jsou hnědá. Lze ji bělit, avšak technologicky náročně. Vlákna jsou ohebná, pružná a nakadeřená, která dodávají papírům vynikající mechanické vlastnosti.

## Slide 22
Výroba papíroviny
papírovina se připravuje z:
  vody
  vláknin (buničina, dřevovina, polobuničina, hadrovina, vláknina se sběrového papíru)
  plnidel (odstraňují pórovitost papíru, zvyšují hladkost, neprůhlednost, bělost, ohebnost, schopnost přijímat barvu ad. – (kaolín, talek, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý)
  klížidel – zabraňují vsakování a rozpíjení tekutin (přírodní pryskyřice)
  barviv – barví papír (organická barviva rozpustná i nerozpustná ve vodě) + OZP
  chemicky pomocných prostředků (odpěňovače, plasty pro zvýšení pevnosti papíru, přípravky pro urychlení odvodňování papíru)

## Slide 23
Výroba papírenského listu:
papírovina → papírenské síto (naplavení papíroviny) → odvodnění a zplstění na sítě → sušení → hlazení → další doúpravy → list papíru
papírovina natéká na papírenské síto papírenského stroje v nekonečném pásu, na němž se vyrábí papírový list odvodněním, zplstěním a vysušením. Při vtoku na síto se vlákna orientují ve směru pohybu síta.
po výrobě listu papíru může následovat hlazení, případně povrchové klížení, natírání, dosušení a zase hlazení. Vyrobený papír se doupravuje leštěním, podélným a příčným řezáním a tříděním.

## Slide 25
Použitá literatura:
Fibich, J. a Litomiský, I.: Technologie papíru I, SNTL Praha, 1989
Webové stránky:
http://obrazky.cz
www.muzeumpapiru.cz
www.rucni-papir.cz/historie-papiru.asp
www.papirnik.cz
www.quido.cz/objevy/papir.a.htm