## Slide 1: BEZDOTYKOVÉ TIT
Ing. Kateřina Koubová

## Slide 2
hlavní zástupci:
  Tryskový tisk (Ink Jet)
    Kontinuální
    Diskontinuální
      Bubble Jet
      Piezo systém
  Laserový tisk

## Slide 3: Tryskový tisk = INK-JET
= digitální tisková technika pracující na principu bodového nástřiku barvy (inkoustu) na papír pomocí trysek
na tomto principu pracují běžné počítačové tiskárny
výhody:
  tisk vytváří pomocí PC => není zapotřebí TF => odpadá předtisková příprava
  technika Ink-Jet umožňuje barevný tisk nástřikem až čtyř barev současně => odpadá problematika soutisku

## Slide 4
nevýhody:
  rychlost tisku je daleko menší oproti klasickým dotykovým technikám
  není vhodný pro velkoformátový tisk
  vyšší nároky na kvalitu barvy => drahé
existují dva systémy tryskového tisku TT:
  kontinuální tvorba kapek (nepřetržitý způsob)
  diskontinuální tvorba kapek (přerušovaný způsob)

## Slide 5
Kontinuální tryskový tisk
princip:
  piezoelektrický oscilátor vytváří na ústí trysky rovnoměrný proud jednotlivých kapiček barvy stejné velikosti vyletujících těsně za sebou
  kapičky určené pro tisk se neodchylují z dráhy a dopadají na papír
  ostatním kapičkám je signálem z počítače udělován elektrický náboj a pomocí vychylovacích destiček jsou odkláněny do sběrače, odkud se vrací zpět do zásobníku barvy

## Slide 6
1 – tryska
2 – místo, kde dochází k nabíjení
určitých kapek podle zadaných dat
3 – místo, kde se vlivem elektrického pole,
odchylují nabité kapky
4 – potiskovaný materiál

## Slide 7
Diskontinuální tryskový tisk:
nazývá se též DROP in DEMAND (kapka na požádání) = přerušovaný nástřik barvy na potiskovaný materiál
lze je rozdělit na:
  Bubble Jet = bublinková technologie
  Piezo systém

## Slide 8
Bublinková technologie
  termický způsob, teplota je cca 350 °C
  TB neobsahují žádná organická rozpouštědla
  vyskytuje se ve 2 provedení:
    tryska s jedním topným tělískem – velikost kapek je stejná => přechody mezi odstíny nejsou tak jemné jako u trysek se dvěma topnými tělísky
    tryska se dvěmi topnými tělísky– velikost kapek je různá a je regulovaná automaticky podle povahy tiskového média => výsledkem je mimořádně ostrý tisk s jemnými přechody mezi odstíny

## Slide 9
  1 – vyhřívaní pouze jednoho tělíska -> vznik menší bubliny, resp. kapky barvy
  2 – vyhřívaní obou tělísek -> vznik větší bubliny, resp. kapky barvy
  – princip:
      topné tělísko v trysce vlivem zahřívání vytvoří bublinu, vlivem které dojde k vytlačení kapky barvy z trysky
Tryska se 2 tělísky:

## Slide 10
Piezo systém
  netermický způsob => barvy nemusí být speciálně upravené jako u termického způsobu
  oproti termickému rychlejší, přesnější a nejpoužívanější
  princip:
    kapka se vytvoří pomocí pulzujícího piezokrystalu, který je umístěn na membráně trysky
    tryska musí být vždy zcela naplněna TB – nepřetržité dodávání barvy do trysky

## Slide 11
1 – tryska
2 – piezokrystal
3 – ohebná membrána
4 – potiskovaný materiál
5 – zásobník inkoustu

## Slide 12
K tryskovému tisku obecně:
typy barev pro TT:
  solid ink jet – rozehřátý inkoust obsahuje tavná barviva a po nástřiku na papír tuhne, nerozpíjí se a zůstává na povrchu papíru ve formě kapky. Používá se zřídka.
  liquid ink jet – vodné roztoky barviv obsahující malé množství diethylenglykolu jako zvláčňovadla, které se po nástřiku zapíjí do povrchu papíru
požadavky na TB pro potisk papíru:
  TB se musí vsáknout za méně než 0.5 s
  natištěný bod musí být kruhového tvaru přesně definované plochy

## Slide 13
využití tryskového tisku:
  potisk obal. mat. 2D (zejména z papírů a lepenek, plastů, kovů ad.) a 3D obalů (víčka, láhve, naplněné sáčky ad.)
  potisk křehkých obalů
  v OT se využívá pouze jako doplňková TIT
    tisk firemního označení, označení zboží, značek pro přepravu a manipulaci, pro tisk adres u přepravních obalů
    tisk údajů o zboží, data jeho výroby a plnění, evidenční čísla a jiná označení

## Slide 14: Laserový tisk
pracuje na principu elektrofotografického tisku, který se využívá v laserových tiskárnách
princip:
  polovodivá vrstva na povrchu tiskového válce je nabita kladným nábojem
tiskový válec
polovodivá vrstva válce

## Slide 15
  nabitá polovodivá vrstva se exponuje laserovým paprskem. Paprsek na povrchu válce vykresluje rastrovým způsobem budoucí tištěný obraz. V místě expozice se polovodivá vrstva stane vodivou a její náboj je odveden.
expozice

## Slide 16
  obraz vytvořený nábojem v polovodivé vrstvě je “vyvolán” kladně nabitým práškovým barvivem. V místech, kde je dosud kladný náboj, nedojde k přichycení souhlasně nabitého barviva.
barvivo

## Slide 17
  obraz je přenesen na papír. Přenosu napomáhá záporně nabitá plocha (resp. válec), přiložená k zadní straně papíru
záporně nabitá deska (válec)
papír

## Slide 18
– obraz vytvořený práškovým barvivem je
“ustálen” horkým přítlačným válcem nebo
ohřevem IR zářením
Pozn. V laserové tiskárně se výše popsané kroky
provádí během jedné otáčky tiskového válce.

## Slide 19
Vyhřívaný válec
Přenos obrazu
na papír
Papír
Práškové barvivo
Tiskový válec
Expozice laserem
Nabití válce
Čistění
Ustálení potisku ohřátím

## Slide 20
Barevné laserové tiskárny:
  pracují na principu substraktivního míchání barev => tiskárna musí mít čtyři tiskové jednotky (CMYK).
C-Cyan-azurová
M-magenta-purpurová
Y-Yellow-žlutá
K-Key-černá
M+Y = červená R
Y+C = zelená G
C+M = modrá B
C+M+Y = černá

## Slide 21
výhody laserového tisku:
  vyšší rychlost tisku oproti Ink Jetu
  vyšší kvalita tisku oproti Ink Jetu
nevýhody
  drahý
využití = PC tiskárna:
  potisk papíru a lehké kartonáže (do 250 g.m-2)
  potisk pouze maket – např. skládaček, sáčků, etiket ad.
  potisk štítků pro označování obalu datumem spotřeby nebo expedice, číslem šarže ad.

## Slide 22
Použitá literatura:
Prášil, M.: Textile Printing, skripta TU Liberec, 2002
Webové stránky:
www.spsemoh.cz/vyuka/ms-dos/pr_tisku.htm
http://jsworld.hyperlink.cz/JSWORLD/STR/IT-DMT.htm
http://obrazky.cz