## Slide 1: Servis skluznice
Mgr. Tomáš Dunovský
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 2: Důvody servisu skluznice
Pravidelně prováděný servis je předpokladem větších zážitků z jízdy, sportovních výkonů, ale hlavně i bezpečnosti při vlastním použití.
Hrana Vás podrží na ledě, na skluznici napuštěnou voskem se nebude nalepovat sníh.
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 3: Profi servis
Před začátkem sezóny, nebo naopak před uskladněním lyží, děláme velký servis. Lyže svěříme do péče servisu, kde odstraní zbytky starého vosku na brusném pásu, skluznici a hrany přebrousí na kameni. Hrany naostří podle toho, jak si budeme přát, pod různým úhlem. Lyže namažou, seřídí vázání.
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 4: Profi servis
Jak vypadá skluznice před a po profi servisu.
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 5: Běžný ruční servis
Aneb co zvládneme sami:
  Odstranění starého vosku.
  Broušení hran.
  Příprava skluznice, mazání.
  Odstranění přebytečného vosku, kartáčování.
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 6: Běžný ruční servis
Materiální vybavení:
svorky k upnutí lyží, svěráky atd.
savý hadr, odstraňovač vosků
keramický kámen, pilník, úhelník, svorky, diamant (brusný papír 320), fibertex (nylonová tkanina s abrasivními částečkami), štětec na ometání špon, kartáček na čištění pilníku
žehlička, cidlina na stažení vosků, kartáče, vosky
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 7: Odstranění starého vosku
Nejprve vosk odstraníme nahrubo cidlinou, škrabkou.
Savý hadřík navlhčíme odstraňovačem vosku, skluznici potřeme po celé ploše, necháme chvilku působit. Zbytky vosku setřeme suchým hadříkem.
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 8: Boční broušení hran
Hranu nejprve přejedeme keramickým kamenem, aby se odstranila drobná poškození a mikrodeformace ostří.
Poté pilníkem provedeme asi tři překrývající se tahy jedním směrem.
Průběžně štětcem ometáme špony.
Posléze fibertexem odstraníme drobné špony zaseklé do skluznice.
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 9: Boční broušení hran
Leštící diamant, nebo pilník obalený jemným smirkem připneme svorkou k úhelníku, namočíme a hrany přeleštíme.
Skluznici vyleštíme fibertexem, aby v ní před mazáním nebyly žádné nečistoty (Sosna 2010)
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 10: Impregnování skluznice
Žehličku předehřejeme na teplotu 100C pro měkké vosky, až 120C pro vosky tvrdé.
Vosk ohřátý o žehličku rozetřeme na skluznici, event. nakapeme. Nejprve rychlejšími tahy, po vzniku jednolitého filmu pokračujeme v zažehlování alespoň jednu minutu, maximálně tři. Nechat vychladnout a ideálně po 12 hodinách, minimálně po hodině ostrou cidlinou vosk seškrábat.
Šance pro ,všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 11: Kartáčování skluznice
Omést přebytečný vosk.
Kartáčem pod tlakem, krátkými intenzivními záběry od špičky k patě lyže, odstranit zbytek vosku.
Struktura skluznice má být zcela obnažená (Sosna 2010).
A teď hurá na sníh!!!
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 12: Použitá literatura a odkazy:
SNOW články Ivana Sosny
http://www.montana-skiservis.cz
www.montanasport.cz/
http://www.swixsport.com
http://www.startskiwax.com
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012